## Slide 1: Промышленный катализ в нефтепереработке
Лекция 3. Лабораторные реакторы для каталитичсекого исследования. Требования к лабораторным реакторам. Реакторы с кипящим слоем катализатора, трубчатые реакторы с неподвижным слоемкатализатора.

## Slide 2: Цель лекции
Ознакомление с лабораторными реакторами и требоаваниями к реакторам

## Slide 3
Наряду с технологическими требованиями, индивидуальными для каждого процесса, рассматриваемая аппаратура должна отвечать следующим механическим и конструктивным требованиям
1) механическая прочность и жесткость, исключающие разрушения аппаратов и их элементов,
2) герметичность, наиболее трудно достигаемая в разъемных и подвижных соединениях при работе под повышенным давлением и высокой температуре;
3) долговечность и надежность, обусловливаемая правильным выбором конструктивных материалов, устойчивых к коррозии и
действию повышенных температур. В производстве катализаторов срок службы основной аппаратуры обычно не менее 10 лет;
4) удобство в обслуживании и проведении ремонтов.

## Slide 4
Реакторы кипящего слоя применяют в промышленности для крекинга нефтепродуктов на алюмосиликатном катализаторе. Эти реакторы являются самыми крупными аппаратами с кипящим слоем катализатора.
Например, для гидрирования окиси углерода (с целью синтеза метанола, высших спиртов, синтина) и в синтезе аммиака (для гидрирования азота на железном катализаторе).
Кипящий слой оказался более технологичным и экономичным, чем фильтрующий (неподвижный) слой катализатора, во многих окислительных процессах, в частности, при окислении этилена до окиси, нафталина и ортоксилола до фталевого ангидрида, сернистого ангидрида до серного и т.д.
Очистка технологических и отходящих газов от ядовитых и вредных компонентов в ряде производств осуществляется путем каталитического превращения вредных веществ в безводные (окисление углеводородов и их производных до СО2, Н2О). В большинстве случаев отходящие газа содержат пыль, которая быстро засоряет неподвижный слой катализатора. Наилучшим выходом из затруднения при очистке запыленных газов является катализ в кипящем слое.

## Slide 5
Реактор с неподвижным слоем
Реакторы этого типа широко распространены и, по крайней мере в лабораторной практике, весьма удобны. Обычно именно они используются при апробировании новых методов иммобилизации клеток. В них трудно, однако, производить количественную оценку и масштабировать процесс. Реакторы идеального вытеснения с неподвижным слоем и однократным протоком могут обеспечить высокую скорость реакции благодаря высоким концентрациям субстрата, но из-за низкой скорости потока имеют относительно низкие коэффициенты тепло- и массопереноса. В реакторах с неподвижным слоем удается достичь более высоких значений этих характеристик и лучшей управляемости процессом за счет рециркуляции.

## Slide 7
ТРУБЧАТЫЙ РЕАКТОР - расчет профилей температур и концентраций в трубчатом реакторе с неподвижным слоем катализатора для процессов окисления этилена в этиленоксид, метанола в формальдегид, нафталина во фталевый ангидрид, паровой конверсии метана, синтеза аммиака, дегидрирования циклогексанола. Предлагается одномерная или двухмерная (с радиальным переносом) модель процесса. Предоставлена возможность изменять параметры и условия процесса, проводить секционирование реактора.

## Slide 8
Примером системы с максимально высокой потребностью в кислороде является используемая для производства уксусной кислоты культур. Значение Кжа при работе с воздухом составило 4200 ч-1. Реактор (объем жидкости— 1 л) заполняли цилиндрами (5 X И см) из пористого керамического материала, на которых происходила адсорбция клеток. Эффективность аэрации привела к возрастанию скорости образования продукта. Воздух диспергировали в жидкой среде с помощью пульса-ционного насоса, расположенного в основании реактора.

## Slide 9
Способность математической модели прогнозировать действие реактора с неподвижным слоем была показана при использовании констант, полученных для реакторов периодического действия. Качество модельных прогнозов оказалось очень высоким при сравнении с экспериментальными данными о прохождении хлора через колонку с малыми частицами гранулированного угля (60—80 меш) и с более крупными частицами (18— 20 меш).

## Slide 10: Вопросы для самоконтроля:
Какие виды лабораторных установок вы знаете?
Какие требования к ним существуют?
Расскажите подробно о реакторе с кипящем слоем катализатора

## Slide 11: Список литературы:
Иванова, Л.В. Технология переработки нефти и газа: [Учеб. пособие для нефт. техникумов] М.: Химия, 1966.- 419 с.
Капустин В.М. Технология переработки нефти. В 4-х частях. Часть первая Первичная переработка нефти. М.: КолосС, 2012. 456с.