каспийский общественный университет

Кафедра «Нефтегазовое дело»

В.А. Тен,  Танирбергенов А.Г.

«Подземная гидромеханика»

Методические указания для семинарских занятий для студентов специальности 050708 – «Нефтегазовое дело»

Алматы, 2008

УДК 622.276

Обсуждены на кафедре нефтегазового дела

Рекомендованы к изданию учебно-методическим советом

Составители:

Тен Владимир Афанасьевич, доцент

Танирбергенов Аманжол Гиззатович, к. ф. м. н. доцент

Рецензент: Лалазарян Н.В. доцент кафедры РЭНГМ КазНТУ им. К.И. Сатпаева

Тен В.А., Танирбергенов А.Г. Методические указания по семинарским занятиям по дисциплинам «Подземная гидромеханика » для студентов специальности 050708 - нефтегазовое дело Алматы: Ниц КОУ, 2008 стр

Методические указания составлены на основании рабочей программы дисциплины и учебного плана специальности 050708 в соответствии с требованиями квалификационной характеристики специалиста, включают в себя теоретические основы и методику определения основных параметров фильтрации жидкостей и газа в пластах.

ил., табл., список лит. – наим.

© Тен В.А., Танирбергенов А.Г.

© Каспийский общественный

университет, 2008

© Оформление НИКЦ КОУ

Содержание

Введение ………………….………………………………………….4

1. Основные понятия теории фильтрации ………….………………..5

2. Одномерное движение несжимаемой жидкости в условиях водонапорного режима……………………………………………….7

3. Установившаяся плоская фильтрация жидкости. Интерференция скважин…………………………………….……   .10

4.  Влияние гидродинамического несовершенства скважины на ее дебит……………………………………………………………….13

5.  Движение жидкости в пласте с неоднородной проницаемостью…………………………………………………..…16

6. Установившаяся фильтрация идеального газа………………………………………………………………………18

7.  Установившаяся фильтрация газированной жидкости……………………………………………………………..21

8.  Неустановившаяся фильтрация упругой жидкости в упругой пористой среде ………………………………………………………23

9.  Установившаяся фильтрация жидкости и газа в деформируемом трещиноватом пласте……………..…………..….30

ВВЕДЕНИЕ

В методическом указании рассматривается гидродинамическая теория однофазной и многофазной фильтрации жидкостей и газов в однородных и неоднородных пористых и трещиноватых средах. Приводятся основные дифференциальные уравнения и их решения.

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ФИЛЬТРАЦИИ

Задача 1.

Определить пористость ячейки фиктивного грунта (по Слихтеру) в случае, когда угол грани  ромбоэдра θ=900 (рис.1)

Ответ:m= 47,6%.

Задача 2

Показать, что пористость m и просветность п фиктивного грунта не зависят от диаметра частиц, слагающих грунт. Рассмотреть случай, когда угол грани

| Рисунок 1.1 | ромбоэдра θ=900(рис.1). Решение. Рассмотрим основную ячейку фиктивного грунта по Слихтеру. Пористость этого элемента |
| --- | --- |

откуда следует, что пористость m не  зависит от диаметра.

Аналогично для просветности

Задача 3

Определить пористость фиктивного грунта (по Слихтеру) при наиболее плотной укладке шаровых частиц, соответствующей значению острого угла  грани ромбоэдра  (рис. 1.2)

Решение. Объем основной ячейки фиктивного грунта

Значение sinα найдем следующим образом:

из   ∆АОЕ'       OЕ'= d cosθ;

из   ∆ЕОЕ'

из ∆АОЕ

| Подставляя h и ω получим Объем скелета ячейки равен объему одной шаровой частицы | Рисунок 1.2 |
| --- | --- |

Пористость фиктивного грунта при θ=60° будет

Задача 4.

Определить скорость фильтрации и среднюю скорость движения нефти у стенки гидродинамически совершенной скважины и на расстоянии r = 75 м, если известно, что мощность пласта h=10 м. коэффициент пористости m=12%, радиус скважины rc = 0,1 м, массовый дебит скважины Qm = 50 т/сут и плотность нефти p = 850 кг/м3.

Ответ: vc=1,09∙10-4 м/с; W c = 0,91 ∙ 10-3 м/с; v=1,45Х X10-7 м/c;

W= 1,21∙10-6 м/с.

Задача 5

Определить коэффициент проницаемости пористой среды (в дарси), если известно, что коэффициент фильтрации с=0,3∙10-4 см/с а кинематический коэффициент вязкости фильтрующейся жидкости v=10-6 м2/с. Фильтрация жидкости происходит по закону Дарси.

Ответ: k = 30 мД

Задача 6

Определить коэффициент фильтрации, если известно, что площадь поперечного сечения образца песчаника ω=30 см2 длина образна l = 15 см, разность давлений на входе жидкости в образец и на выходе ∆p=19,6 кПа (0,2 кгс/см2), плотность жидкости р= ∙1000 кг/м3 и расход равен 5 л/ч

Ответ: с == 3,47∙10-3 см/с.

2. ОДНОМЕРНОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В УСЛОВИЯХ ВОДОНАПОРНОГО РЕЖИМА

Задача 7

Определить дебит дренажной галереи шириной В = 100 м, сели мощность пласта h=10 м, расстояние до контура питания l=10 км, коэффициент проницаемости пласта k=1 Д, динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 1 сП, давление на контуре питания рк = 9,8 МПа (100 кгс/см2) и давление в галерее рг = 7,35 МПа (75 кгс/см2). Движение жидкости напорное, подчиняется закону Дарси.

Ответ: Q = 21,6 м3/сут.

Задача8

Показать графически распределение давления и найти градиент давления при прямолинейно-параллельном движении в пласте несжимаемой жидкости по линейному закону фильтрации, используя следующие данные: длина пласта lк = 5 км, мощность пласта h=10 м, ширина галереи В = 300 м, коэффициент проницаемости пласта k = 0,8 Д, давление в галерее рг~ = 2,94 МПа (30 кгс/см2), динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 4 сП, дебит галереи Q = 30 м3/сут.

Ответ:  р=5,78—0,0568 ∙ 10-2 х (х в м, р в МПа).  МПа/м.

Задача 9

Определить дебит нефтяной скважины (в т/сут) в случае установившейся плоскорадиальной фильтрации жидкости по закону Дарси, если известно, что давление на контуре питания pк— 9,8 МПа (100 кгс/см2), давление на забое скважины рс = 7,35 МПа (75 кгс/см2), коэффициент проницаемости пласта k=0,5 Д, мощность пласта h = 15 м, диаметр скважины Dc  = 24,8 см, радиус контура питания Rк=10 км, динамический коэффициент вязкости жидкости μ = 6 мПа-с и плотность жидкости р = 850 кг/м3.

Ответ: Qm=127 т/сут.

3 а д а ч а 10

Определить давление на расстоянии 10 и 100 м от оси скважины при плоскорадиальном установившемся движении несжимаемой жидкости по линейному закону фильтрации, считая, что коэффициент проницаемости пласта k = 0,5 Д, мощность пласта h = 10 м, давление .на забое скважины рс = = 7,84 МПа (80 кгс/см2), радиус скважины rс=12,4 см, динамический коэффициент вязкости нефти μ = 4∙10-3 кг/м∙с, плотность нефти р = 870 кг/м3 и массовый дебит скважины Qm = 200 т/сут.

Ответ: p1 = 9,28 МПа; р2= 10,06 МПа.

Задача 11

Определить время отбора нефти из призабойной зоны скважины радиусом rо =100 м, если мощность пласта h =10 м, коэффициент пористости пласта m = 20%,  массовый дебит нефти Qm = 40 т/сут, плотность ее р = 920 кг/м3, rс = 0,1 м.

Ответ: T== 1440 сут.

Задача 12

Определить время t, за которое частица жидкости подойдет к стенке скважины с расстояния r0 = 200 м, если коэффициент проницаемости пласта k=1 динамический коэффициент вязкости нефти μ = 5 сП, депрессия во всем пласте радиусом RK =1 км составляет рк—рс = 10 кгс/см2; мощность пласта h=10м, коэффициент пористости пласта m=15%, радиус скважины rс= 10 см.

Ответ: t=1600 сут.

Задача 13

Как изменится дебит скважины Q при увеличении радиуса скважины вдвое?

- Движение происходит по линейному закону фильтрации.

- Фильтрация происходит по закону Краснопольского. Начальный радиус скважины rс = 0,1 м. Расстояние до контура питания RK — 5 км.

Ответ: 1) Q/:Q=1,07; 2) Q': Q= 1,41, т. е. при движении «жидкости по линейному закону фильтрации влияние изменения радиуса скважины менее интенсивно, чем при движении по закону Краснопольского.

Задача 14

Найти изменение перепада давления ∆р при увеличении радиуса скважины вдвое, при котором дебит остается прежним. Рассмотреть два случая, как в предыдущей задаче. Начальный радиус скважины rс = 0,1 м, расстояние до контура питания Rr=1км

Ответ 1) ∆р'/∆р = 0,925, 2) ∆р'/∆/p = 0,5.

Задача 15

Bg сколько раз необходимо увеличить радиус скважины, чтобы| дебит ее при прочих равных условиях удвоился? Движение жидкости происходит по закону Дарси. Начальный радиус скважины rс = 0,1 м. Расстояние до контуре питания Rк=l км.

Ответ: n = 100, rc =10 м,

3. УСТАНОВИВШАЯСЯ ПЛОСКАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СКВАЖИН.

Задача 16

| Определить дебит батареи из четырех скважин, расположенных вдали от контура питания, и одной скважины, находящейся в центре (рис. 3.1), если известно, что все скважины находятся в одинаковых условиях; радиус батареи R1 =200 м, расстояние до контура питания RK=10 км, радиус скважины rc = 0,1 м, мощность пласта h= 10 м, потенциал на контуре питания Фк = 40 см2/с, Потенциал на скважинах Фс=30 см2/с | Рис 3.1 |
| --- | --- |

Решение. Будем находить из формулы для потенциала  при работе группы скважин

(3.1)

Учитывая, что скважины расположены вдали от контура листания, в точке, помещенной на контуре питания, получим

(3.2)

Помещая точку М на забой первой скважины и учитывая, что q1=q2=q3=q4, будем иметь

(3.3)

Вычитая из (3.2) (3.3) и заменяя (см. рис. 3)

r31=2R1,		r51=R1,

получим

(3.4)

Помещая точку М на забой центральной скважины, определим Фс5:

(3,5)

Вычитая из (3.2)(3.5) и учитывая, что

r15=r25=r35=r45=R1,

получим

Подставив (3.4)и (3.5) исходные данные

и решив полученную систему уравнений относительно q и q5 найдем

q=2,28 см2/с	q5=1,95 см2/с

Q = qh = 2,28∙103 см3/с = 197 м3/сут,

Q5 = q5h = 1,95∙ 103 см3/с = 168 м3/сут.

Задача 17

Круговой нефтяной пласт радиусом RK=l5 км, мощностью h = 8м эксплуатируется пятью скважинами радиусом rс = 7,5 см, из которых четыре, расположены в вершинах квадрата со стороной d = 150 м, а пятая — в центре (см. рис. 3.0). Контурное давление рк=10,78 МПа (110 кгс/см2), скважины работают с одинаковым забойным давлением рс = 8,82 МПа (90 кгс/см2).

Коэффициент проницаемости пласта k=0,6 Д, динамический коэффициент вязкости нефти μ=1,1 мПа∙с.

Определить дебиты скважин и отношение дебитов  Q5/Q1

Ответ: Q1=161 м3/сут; Q5 = 130 м3/сут; Q5/Q1= 0,812.

Задача 18

Найти значения потенциалов на скважинах, расположенных симметрично на расстоянии 2σ = 300 м относительно центра кругового контура питания радиуса Rк = 5 км, если известно, что дебит одной составляет 200 т/сут, а другой— 300 т/сут, потенциал на контуре питания Фк:=50 см2/с, радиус скважины rc=0,1 м, мощность пласта h=10 м, плотность нефти ρ = 850 кг/м3

Указание. Считать, что контур питания одинаково удален от каждой из интерферирующих скважин.

Ответ: Фс1=43,5 см2/с; Фс2 = 41,8 см2/с.

Задача19

Определить, при каком постоянном забойном давлении работала скв.1 с радиусом rс = 0,1 м в круговом пласте радиуса Rк=10 км, если при введении скв. 2 с таким же радиусом, расположенной на расстоянии 2σ—150 м от первой и работающей забойным давлением рс2 = 6,82 МПа (70 кгс/см2), скв. 1 была полностью заглушена. Давление на контуре питания рк =9,8 МПа (100 кгс/см2).

Решение. Считая скважины достаточно удаленными от контура питания и применяя принцип суперпозиции, запишем выражение для потенциала результирующего течения в произвольной точке М (рис, 3,2).

| Помещая точку М на контур первой скважины, получим помещая ее на контур второй скважины, найдем Так как СКВ. 1 полностью заглушена, то ее дебит q1=0 b уравнения приобретают вид. | рис 3.2 |
| --- | --- |

отсюда, исключая  дебит q2, определим потенциал Фс!

,

Переходя от потенциалов к давлениям, окончательно найдем

4. ВЛИЯНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО НЕСОВЕРШЕНСТВА СКВАЖИНЫ НА ЕЕ ДЕБИТ

Задача20

Используя график В.И. Щурова, (рис 4.1 - 4.4) найти коэффициенты С1 и С2  определяющие дополнительное фильтрационные сопротивления, обусловленные несовершенством скважины, соответственно по степени и по характеру вскрытия, а также при веденный радиус скважины r`c, считая, что нефть притекает к скважине диаметром dc = 24,7 см, несовершенной как по степени, так и по характеру вскрытия. Мощность пласта h = 12 м, вскрытие пласта b =7 м, число прострелов на 1м вскрытой мощности пласта n = 17 отв./м, глубина проникновения пуль в породу l`= 6,25см, диаметр отверстия d0 = 1,1см.

Ответ С1 = 2,3; С2 = 2,3; r`c = 0,123 см.

Задача21

Определить коэффициент совершенства скважины, несовершенной по характеру вскрытия. Забой скважины обсажен и перфорирован при помощи кумулятивного перфоратора, число круглых отверстий на 1 м n = 10, диаметр отверстия d0 = 16 мм, длина канала l`= 100 мм, радиус скважины r`c = 10 см, расстояние до контура питания Rк=500м

Задача22

Определить коэффициент С1 учитывающий дополнительное фильтрационное сопротивление, приведенный радиус r`c и коэффициент совершенства δ гидродинамический несовершенной по степени вскрытия скважины радиусом rc = 0,1 м, находящейся в пласте с круговым контуром питания. Мощность пласта h = 16 м, мощность вскрытой части пласта b =9,6 м, радиус контура питания Rк = 1 км.

Ответ С1 = 2,4;  r`c = 0,907 см; δ = 0,793.

Рис 4.1

Рис 4.2

Рис 4.3

Рис 4.4

5.  ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ПЛАСТЕ С НЕОДНОРОДНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ

Задача 23

Определить средневзвешенный по длине коэффициент проницаемости неоднородного пласта, состоящего из двух пластов, соединенных последовательно Первый пласт имеет длину l1 = 8 км и k1 = 500 мД, второй пласт — длину ,l2=1 км и k2=1000 мД, рк = 9,8 МПа (100 кгс/см2), рг= 4,9МПа (50 кгс/см2). Построить график распределения давления в пласте.

Ответ: kср = 530 мД. Закон изменения давления в I зоне: p(1) = 9,8∙106—576 x, во II зоне: p(2) = 7,5∙106— 288 х(р в Па, х в м). Градиенты в каждой зоне постоянны и их отношение обратно пропорционально отношению проницаемостей этих зон:

Задача 24

Определить средний коэффициент проницаемости пласта в зоне радиуса RK=500 м, если первоначальный коэффициент проницаемости всего пласта k2= 1200 мД, а затем в результате запарафинирования коэффициент проницаемости призабойной зоны радиусом r1 = 30 м снизился до k1=150 мД. Радиус скважины rс = 0,1 м.

Ответ kcp=210 мД

З а д а ч а  25

Скважина радиусом rс = 10 см эксплуатирует пласт радиусом Rк=10 км с коэффициентом проницаемости k2. Во сколько раз изменится дебит скважины, если:

а)	проницаемость в призабойной зоне радиуса r = 0,5 м возрастает в 10 раз в результате ее обработки  (k1:k2= 10)?

б)	проницаемость этой же призабойной зоны ухудшится в 10 раз (k1 ,:k2 = 0,1)?

в) рассмотреть ту же задачу при r=5 м. Сравнить полученные результаты.

Ответ: a) Q:Q2=1,14; б) Q: Q2=0,44; в) Q:Q2=1,44; Q:Q2 = 0,25 (Q2 —дебит скважины в однородном пласте с проницаемостью k2).

Сравнение полученных результатов позволяет сделать важный вывод: ухудшение проницаемости призабойной зоны в 10 раз приводит к резкому уменьшению дебита скважины (на 56% при r = 0,5 м и на 75% при r = 5 м), увеличение же проницаемости в 10 раз приводит к увеличению дебита скважины (на 14% при r = 0,5 м и на 44% при r = 5 м).

З а д а ч а   26

Какие давления должны быть на забое скважины радиуса rс = 10 см, чтобы получать один и тот же дебит для случаев: 1) когда пласт радиуса RK=10 км по простиранию однородный с коэффициентом проницаемости k2=1000 мД; 2) когда пласт делится на две зоны k1 =150 мД в призабойной зоне радиуса r1 =5 м и k2=1000 мД в остальной части пласта? Пластовое давление pк=14,7 МПа (150 кгс/см2), депрессия в однородном пласте рк - рс = 2,94 МПа (30 кгс/см2).

Решение. По условию задачи дебит однородного пласта:

равен дебиту неоднородного пласта

откуда

рс=рк – 2,94=14,7 – 2,94 = 11,76 МПа,

р`с=рк – (рк – рс) ∙2,92=14,7 – 2,94∙∙2,92 = 6,11 МПа

т. е. давление на забое скважины должно быть снижено почти в 2 раза для поддержания того же дебита.

6. Установившаяся фильтрация идеального газа

Задача 27

В пласте имеет место установившаяся плоскорадиальная фильтрация газа по закону Дарси, Абсолютное давление на контуре питания рк = 9,8 МПа (100 кгс/см2) деление на забое homv скважины рс = 6,86 МПа (70 кгс/см2) приведенный к атмосферному давлению и пластовой температуре объемный расход газа

Qат = 8∙105 м3/сут Радиус контура питания Rк = 750 м, радиус скважины рс =0,1 м, мощность пласта h=10 м, пористость m = 20% Определить давление скорость фильтрации и среднюю скорость движения газа на расстоянии r = 50 м от скважины. Ответ: р=9,02 МПа; υ = 3,32∙10-5 м/с; W = 1,66.∙10-4 м/с.

З а д а ч а  28

Определить расстояние r' от возмущающей газовой скважины до точки пласта, в которой давление равно среднеарифметическому от забойного давления рс = 70 кгс/см2 и давления на контуре питания  рк = 100кгс/см2 Расстояние до контура питания Rк =1000 м, радиус скважины rс = 10 см

Ответ: г'=6,76 м.

Задача 29

Известно, что в пласте происходит установившаяся плоскорадиальная фильтрация газа по закону Дарси. Радиус контура питания Rк=1000 м, радиус скважины rс = 0,1 м, абсолютное давление газа на контуре питания рк=100 кгс/см2, давление на забое скважины рс = 92 кгс/см2. Определить средневзвешенное по объему пласта давление..

Решение. При установившейся плоскорадиальной фильтрации газа по закону Дарси давление в каждой точке пласта определяется по формуле

Для нахождения средневзвешенного пластового давления газа  выделим на расстоянии r от скважины кольцевой элемент пласта шириной dr. Объем порового пространства этого элемента равен

dΩ = 2πrhdrm.

Объем порового пространства всего пласта равен

Давление

Если правую и левую части полученного равенства разделим на рк и введем обозначения  и ε = рс / рк, то получим

Заменим

тогда

если  можно разложить в ряд.

Известно, что

Разложим  в ряд, удержав первые два члена ряда,

тогда

Интегрируя, подставляя пределы и пренебрегая членами, содержащими получим

Подсчитаем среднее пластовое давление по данным задачи

откуда =0,9958∙100=99,58 кгс/см2

7.  УСТАНОВИВШАЯСЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ГАЗИРОВАННОЙ ЖИДКОСТИ

З а д а ч а 30

Определить дебит скважины при установившемся движении газированной жидкости. Давление на контуре питания рк = 12 МПа, на стенке скважины рс = 8 МПа. Радиус контура питания rc = 500м, радиус скважины rc = 0,1м. Толщина пласта h = 10м, абсолютная проницаемость пласта k = 0,05 мкм2 Вязкость нефти μж = 1,71 мПа ∙с, газа μГ = 0,015 мПа ∙с Газовый фактор Г = 500 м3/м3 Значени α = 0,02

Решение. При установившемся движении газированной жидкости дебит жидкой фазы определятся по формуле

,

где Н- функция Христиановича.

Определяем безразмерные давление рх и с помощью графика (рис.6.1) – Н*

,	.

где

Определяем

По графику (рис.6.1) для α = 0,02 найдем

Определяем функции Христиановича.

Тогда

ответ

Рис 7.1

8.  НЕУСТАНОВИВШАЯСЯ ФИЛЬТРАЦИЯ УПРУГОЙ ЖИДКОСТИ В УПРУГОЙ ПОРИСТОЙ СРЕДЕ

Задача 31

Нефтяная залежь площадью S = 500 га и мощностью h = 30м имеет пористость т = 20% и водонасыщенность σв=30%. Сколько нефти можно отобрать за счет объемного упругого расширения жидкости при падении давления от 300 кгс/см2 (29,4 МПа) до 200 кгс/см2 (19,6 МПа), если коэффициент сжимаемости нефти βн = 1,53∙10-9 м2/Н, а коэффициент сжимаемости воды βв = 3,06∙10-10 м2/Н?

Пласт считать недеформируемым.

Решение. Считая нефть и воду упругими жидкостями, определим изменение объемов, занимаемых нефтью и водой при падении давления на ∆р = 100 кгс/см2 (9,8 МПа):

∆VН == Shm (1 — σв) βи∆р,

∆VВ = Shmβв∆р,

объем вытесненной нефти ∆VН  равен сумме объемов ∆VВ+∆VВ

∆V'н = Shm[(1 — σв) βн + σβв]∆р = 500∙104∙30∙0,2 [(1—0,3) 1,53∙ 10-9+ 0,3∙3,06∙ 10-10] 9,8∙ 106=3,42∙105 м3.

Задача 32.

Определить упругий запас нефти в замкнутой области нефтеносности площадью 4500 га, мощностью h = 15 м, если средневзвешенное пластовое давление изменилось на 50 кгс/см2, пористость пласта m=18%, коэффициент сжимаемости нефти βн = 2,04∙10-9 м2/Н, насыщенность пласта связанной водой σВ = 20%, коэффициент сжимаемости воды βв = 4,59∙ 10-10 м2/Н, коэффициент сжимаемости породы βс = 1,02 ∙ 10-10 м2/Н,

Ответ; ∆V3 = 1,35∙106 м3 „

Задача 33

Определить дебит галереи, расположенной в полосообразном полубесконечном пласте шириной B = 300 м, мощностью h = 15 м, с коэффициентом проницаемости k = 0,8 Д, в момент t = 2 сут с начала эксплуатации с постоянным забойным давлением рг—9,8 МПа. Начальное пластовое давление рк = 12,74 МПа, коэффициент сжимаемости жидкости и породы равен соответственно βж = 1,53∙ 10-9 м2/Н и βс = 0,612∙10-10м2/Н, коэффициент пористости т = 20%, динамический коэффициент вязкости нефти μ,= 1,5 мПа∙с.

В пласте имеет место неустановившаяся фильтрация упругой жидкости по закону Дарси.

Найти дебиты по точной формуле и по формуле, полученной по методу последовательной смены стационарных cостояний.

Решение. Распределение давления в пласте при неустановившейся параллельно-струйной фильтрации упругой жидкости к прямолинейной галерее при постоянном давлении на забое выражается следующей формулой (точное решение):

где

интеграл вероятностей.

Согласно закону Дарси

Найдем

поэтому

Коэффициент пьезопроводности χ в условиях рассматриваемой задачи равен

Дебит, определенный по точной формуле, будет

По методу последовательной смены стационарных состояний дебит приближенно определяется по формуле для стационарного режима движения

где l(t)-—длина, на которую распространилось бы понижение давления к моменту t если бы давление в зоне депрессии менялось по прямой линии; l(t) определяется из условия материального баланса при рг = соnst и равна

Тогда

Погрешность при определении дебита по приближенной формуле составит

Задача 34

Найти распределение давления в полозообразном полубесконечном пласте в момент t=15 сут с начала отбора, если в пласте имеет место приток упругой жидкости к дренажной галерее при условии постоянного отбора Q=100 м3/сут; длина галереи В=250м; мощность пласта h=10м, коэффициент проницаемости k=400 мД коэффициент вязкости μ = 1,2 мПа∙с, коэффициент пористости m=15%, начальное пластовое давление рк = 11,76 МПа (120 кгс/см2).

Задачу решить по точной формуле, по методу последовательной смены стационарных состояний и по методу А.М. Пирвердяна.

Решение точная формула для разности давлений

(8.1)

где

Из этой формулы давление на забое галереи равно

(8.2)

Подставив (8.2) в (8.3), получим

(8.3)

при этом ζ = 2,37∙10-4х

Задаваясь различными х, подсчитаем р (х) при t = 15 сут.

Результаты расчетов по точной формуле (8.1) приведены в табл. И представлены на рис. 8.1 (кривая 1)

Таблица 8.1

| х м | 1362 х, Па | ζ | erfζ | ζ2 | e-ζ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2∙102 | 0,272 | 0,0474 | 0,0530 | 2,247∙10-3 | 0,998 |
| 5∙102 | 0,681 | 0,1185 | 0,1330 | 1,404∙10-2 | 0,986 |
| 103 | 1,362 | 0,2370 | 0,2625 | 0,0562 | 0,945 |
| 2∙103 | 2,720 | 0,4740 | 0,4973 | 0,2247 | 0,798 |
| 3∙103 | 4,090 | 0,7110 | 0,6854 | 0,5050 | 0,603 |
| 5∙103 | 6,810 | 1,1850 | 0,9062 | 1,404 | 0,245 |
| х м |  |  |  | рк – р (х) МПа | р (х) МПа |
| 0 | 0 | - | - | 3,24 | 8,52 |
| 2∙102 | 0,084 | 11,85 | 10,90 | 2,97 | 8,79 |
| 5∙102 | 0,210 | 4,69 | 3,82 | 2,61 | 9,15 |
| 103 | 0,420 | 2,25 | 1,51 | 2,06 | 9,70 |
| 2∙103 | 0,840 | 0,950 | 0,447 | 1,22 | 10,54 |
| 3∙103 | 1,260 | 0,479 | 0,164 | 0,671 | 11,08 |
| 5∙103 | 2,100 | 0,1165 | 0,0227 | 0,155 | 11,60 |

Рисунок 7.1

По приближенному методу А.М. Пирвердяна при постоянном отборе

(8.4)

где

При заданном t=15 сут

(7.5)

Результаты вычислений по (8.4)приведены в табл. 8.2 и на рис 8.1 (кривая 2)

Таблица 8.2

| х,м |  |  | р (х) МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 8,230 |
| 2∙102 | 0,0388 | 0,9235 | 8,50 |
| 5∙102 | 0,0970 | 0,8154 | 8,88 |
| 103 | 0,1940 | 0,6496 | 9,47 |
| 2∙103 | 0,3880 | 0,3745 | 10,44 |
| 3∙103 | 0,5820 | 0,1747 | 11,14 |
| 5∙103 | 0,9700 | 0,0009 | 11,76 |

По методу последовательной смены стационарных состояний давление распределяется линейно

(8.6)

где

давление на забое галерей

Следовательно

(8.7)

Прямая 3, соответствующая уравнению (8.7) изображена         на рис 8.1

Как видно из полученных результатов, распределение давления по методу Пирвердяна ближе к истинному, чем распределение давления по методу последовательной смены стационарных состояний.

Задача 35

Из скважины, расположенной в бесконечном пласте, начали отбор нефти, поддерживая постоянное давление на забое рс=8,82 МПа. Начальное пластовое давление рк= 11,76 МПа. Используя метод последовательной смены стационарных состояний, определить дебит скважины через 1 ч, 1 сут и 1 мес после начала эксплуатации, если коэффициент проницаемости пласта k=250 мД мощность пласта h=12м, коэффициент пьезопроводности пласта χ=1,5 м2/с, коэффициент вязкости нефти μ=1,3 сП. Скважина гидродинамически совершенная, радиус ее r0 = 0,1 м.

9.  УСТАНОВИВШАЯСЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ И ГАЗА В ДЕФОРМИРУЕМОМ ТРЕЩИНОВАТОМ ПЛАСТЕ

Задача 36

Определит значения коэффициента  проницаемости деформируемого трещиноватого пласта при разных давлениях, полагая, что коэффициент проницаемости:

1) является линейной функцией давления

kT=kT0[1-α (p0 - p)],			           (9.1)

где α – реологическая постоянная трещиноватой среды;

2) определяется формулой

kT=kT0[1-β (p0 - p)]3,				(9.2)

где α связана с комплексным параметром β соотношением α =3β;

3) меняется по закону экспоненты

(9.3)

Принять следующие исходные данные σ = 0,25, Е= 1010 Н/м2, l = 0,1м, δ0 = 100 мкм, kT0 = 50 мД, р0 = 3∙107 Н/м2

Рассмотреть следующие случаи: р = 29 МПа; 25 МПа; 20 МПа; 10 МПа.

Решение. Найдем параметры, характеризующие трещиноватую среду:

Результаты вычислений по формулам (9.1) (9.3) сведены             в табл. 9.1

Таблица 9.1

| kT, мД | р, МПа |
| --- | --- |
|  | 29 | 25 | 20 | 10 |
| kT0=kT0[1-α (p0 - p)], | 42,5 | 12,5 | - | - |
| kT0=kT0[1-β (p0 - p)]3 | 42,8 | 21,1 | 6,25 | - |
|  | 43,0 | 23,6 | 11,15 | 2,49 |

Из таблицы видно, что при малых депрессиях значения коэффициента проницаемости трещиноватого пласта по всем трем формулам практически одинаковы.

При линейной и кубической зависимостях проницаемости от депрессии существует предельное значение депрессии, при которой для данных значений αиβ коэффициент kT становится равным нулю, что соответствует полному смыканию трещин. В действительности, за счет шероховатостей стенок трещины последние всегда будут иметь некоторую незначительную остаточную проницаемость. В рассматриваемой задаче в случае (9.1)

в случае (9.2)

Точность определения проницаемости по (9.1) и (9.2) существенно уменьшается при приближении депрессии к предельным значениям.

Задача 37

Принимая зависимость коэффициента проницаемости трещиноватого пласта от давления в виде kт = kт0[1—β(pк—р)]3, определить дебит совершенной скважины при фильтрации однородной несжимаемой жидкости в деформируемом трещиноватом пласте по закону Дарси, если мощность пласта h = 50 м, kт0 = 30 мД, динамический коэффициент вязкости нефти μ= 2 сП, параметр трещиноватой среды β = 0,005∙10-5 м2/Н, расстояние до контура питания Rк=1 км, радиус скважины rc = 0,1 м, давление на контуре питания рк = 3∙107 Н/м2, давление на забое скважины pс = 2,5∙107 Н/м2. Сопоставить полученное значение дебита Q с дебитом Q1 той же скважины, пренебрегая деформацией пласта.

Ответ: Q=151 м3/сут; Q : Q1=151 : 222 = 0,68.

Указание. По методу, последовательной смены стационарных состояний дебит скважины определяется по формуле Дюпюи, в которой под Rк понимается приведенный радиус влияния скважины, который увеличивается с течением времени по закону

Ответ: Qчас = 515 м3/сут; Q сут = 424 м3/сут; Qмес = 356 м3/сут.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Щелкачев В.Н., Лапук Б.Б. Подземная гидромеханика. М: Недра,2001

2. Басниев К.С. , Кочина И.Н. Максимов В.М. Подземная гидромеханика – М, Недра 1986

3. Абайылданова К.Ж. , Тен В.А. Практические расчета по подземной гидромеханике – Алматы, КазНТУ, 2003г.

#### Тематический план издания КОУ, 2008 г.

Подземная гидромеханика

Лабораторный практикум

Тен В.А., Танирбергенов А.Г.

Редактор                                Кулманова К.Т.

Технический. редактор            Сансызбаева Г.З.

РЕКОМЕНДОВАН:    учебно-методическим советом КОУ,

СОГЛАСОВАН:         зав. кафедрой нефтегазового дела,

доцентом Тен В.А.

Подписано в печать 29.09. 2008

Тираж 100 экз. Формат 60х84/16. Бумага типографская №1

Объем __  печ. л. Заказ № ___

Издание Каспийского общественного университета

Отпечатано в типографии НИЦ КОУ

г. Алматы, пр. Сейфуллина, 521. тел. 250-69-34, 250-69-35