Бекітемін Химия және химиялық технология факультетінің деканы ________________ Оңғарбаев Е.Қ «______» ____________2014 ж.

5В072100 – «Органикалық заттардың химиясылық технологиясы»  мамандығының «Мономерлер химиясы мен технологиясының негіздері» пәні бойынша емтихан сұрақтары

| № | Емтихан сұрақтары | Деңгей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мономерлер мен полимерлердің синтезі үшін шикізат өндірудің технологиялық үрдістерінің даму жолдарын атаңыз. | 1 |
| 2 | Мұнай фракцияларын өңдеудің негізгі термиялық үрдістерін түсіндіріңіз. | 1 |
| 3 | Олефиндердің катионды димерлеуі механизмін түсіндіріңіз, катализаторларды көрсетіңіз, реакция маңыздылығын атаңыз. | 1 |
| 4 | Термиялық крекинкге және кокстеу мен пиролиздің термоконтактты крекинкгісінің ерекшеліктеріне түсініктемелер беріңіз. | 1 |
| 5 | Негізгі пиролиз үрдісінің механизмін түсіндіріңіз. | 1 |
| 6 | Кокстеу үрдісінің мақсатын ашыңыз. | 1 |
| 7 | Олефиндердің анионды димерлеуі механизмін түсіндіріңіз, катализаторларды көрсетіңіз, реакция маңыздылығын атаңыз. | 1 |
| 8 | Пропиленнен изопентенді алу технологиялық сызбанұсқасын көрсетіңіз, реакция шарттарын, технологиялық параметрлерін атаңыз. | 1 |
| 9 | Каталитикалық үрдістің маңызын ашыңыз (гидрокрекинг пен каталитикалық крекингтің арасындағы айырмашылық). | 1 |
| 10 | «Алкилдеу» үрдісінің анықтамасын беріңіз және мысал келтіріңіз. | 1 |
| 11 | Олефинді мономерлер түрлерін көрсетіңіз, төменгі олефиндерді атаңыз. | 1 |
| 12 | Этилен алудың негізгі үрдістерін түсіндіріңіз, мысал келтіріңіз. | 1 |
| 13 | Пропилен алудың өндірістік әдістерін түсіндіріңіз. | 1 |
| 14 | Бутен-1мен изобутиленнің алу әдістерін көрсетіңіз. Мономерлерін атаңыз. | 1 |
| 15 | Диенді мономерлерге анықтама беріңіз, олардың қолдану аймағын көрсетіңіз. | 1 |
| 16 | Жоғарғы олефиндерді алу жолдарын атаңыз, димеризация түрлері. | 2 |
| 17 | Төменгі олефиндерден бутен мен пентеннің алу әдістерін беріңіз және мысал келтіріңіз. | 2 |
| 18 | Этил спиртінен бутадиенді алу мүмкіндіктерін көрсетіңіз және реакцияларын жазыңыз. С.В. Лебедев әдісінің маңыздылығын түсіндіріңіз. | 2 |
| 19 | И.И. Остромысленский әдісі бойынша бутадиенді алу әдістерінің айырмашылығын көрсетіңіз. | 2 |
| 20 | Альдолды әдіс бойынша бутадиенді синтездеу әдістерін көрсетіңіз, негізгі сатыларын көрсетіңіз. | 2 |
| 21 | Өндірісте бутадиенді қандай жолдармен алады, негізгі алу әдістерін көрсетіңіз. | 2 |
| 22 | Изопрен, өндірісте изопренді алудың негізгі алты әдісін атаңыз. | 2 |
| 23 | Изопренді изобутиленнен және формальдегидтен алу әдістерін көрсетіңіз. | 2 |
| 24 | С5 көміртегісін дегидрлеумен изопренді алу жолдарын көрсет, мысалдар келтір. | 2 |
| 25 | Құрамында хлоры бар мономерлер. Хлоркөміртектілерді алу әдістерін көрсетіңіз. Винилхлоридтің өндірісте алу әдістері. | 2 |
| 26 | Стирол және оның туындылары (α-метил стирол). Стиролдың препаративті және өндірістік синтездеу әдістерінің арасындағы байланысты анықтаңыз. | 2 |
| 27 | Винилпиридиндер. Винилпиридиндерді алудың негізгі әдістерін көрсетіңіз. N-винилпирролидон, қасиеттерін, қолдану аймағын атаңыз . | 2 |
| 28 | Акрилонитрил қандай мономерлер типіне жатады, акрилонитрилдың алу әдістерін көрсетіңіз? | 2 |
| 29 | Акриламид және акрил қышқылының арасындағы байланысты анықтаңыз, оларды алу әдістерін көрсетіңіз. | 2 |
| 30 | Метакрил қышқылы. Акрил қышқылдары және акрилаттардың арасындағы байланысты анықтаңыз. | 2 |
| 31 | Полинил және аллил спирттерінің арасындағы әр түрлі байланыстар қатарын табыңыз. Винилдеу үрдістерінің ерекшеліктерін салыстырыңыз. | 3 |
| 32 | Жай винил эфирлері. Жай винил эфирлерінің алу әдістерінің арасындағы байланысты анықтаңыз. | 3 |
| 33 | Күрделі винил эфирлері. Винилацетаттың алу әдістерін көрсетіңіз. | 3 |
| 34 | Жай полиэфир мономерлері. Алифатты және ароматты полиэфирлердің арасындағы айырмашылықты түсіндіріңіз. | 3 |
| 35 | Формальдегид. Формальдегидты алу үшін метанолдың тотықтыра дегидрлеу механизмін түсіндіріңіз. Қандай катализаторлар қолданылады. | 3 |
| 36 | Формальдегидты алу әдістерінің арасындағы байланысты анықтаңыз. | 3 |
| 37 | Этиленоксид. Этиленоксидты алу әдістерін көрсетіңіз. |  |
| 38 | Пропиленоксид. Пропиленоксидты алу үрдістерінің арасындағы байланысты анықтаңыз. | 3 |
| 39 | Фениленоксид. Фениленоксидтың алу әдістерін анықтаңыз. | 3 |
| 40 | Бензол және хлорбензолды алу әдістерін өзара салыстыр, мономерлерін және реакция шарттарын ата. | 3 |
| 41 | Толуилендиизоцианаттарды алу үрдістерін көрсетіңіз, физикалық қасиеттерін атаңыз. | 3 |
| 42 | β-диолдарды және глицеринді алу жолдарын көрсетіңіз, мономерлерін атаңыз, реакция шарттарын жазыңыз. | 3 |
| 43 | Күрделі эфирлердің мономерлері. Терефталь қышқылының алу технологиясын талдаңыз. | 3 |
| 44 | Карбамид формалинді шайырды алудың перидты әдіспен өндіру технологиясын талдаңыз. Технологиялық параметрлерін атаңыз. 1-Формалинді сақтауға арналған сауыт, 2-ортадан тепкіш насос, 3- бункер(карбамид), 4-бункер-дозатор, 5-6 өлшеуіш-дозаторлар, 7-реактор, 8-тоңазытқыш, 9-конденсатты жинағыш, 10- вакуум-насос, 11-фильтр | 3 |
| 45 | Малеин ангидриді. Көрсетілген "Сайнтифик дизайн" фирмасының малеин ангидридінің технологиялық алу сызбанұсқасын түсіндіріңіз. Технологиялық параметрлерін көрсетіңіз. 1- шикізатты қыздыруға арналған жылуалмастырғыш; 2- холодильник; 3 - қазандық-утилизатор; 4 - реактор; 5 - конденсатор-сепаратор; б - сулы скруббер; 7 - дегидрататор; 8 – шикі малеин ангидридіне арналған ыдыс; 9 - ректификациондық колонна; 10-12 – фумар және алма қышқылын алуға арналған түйін. Ағындар: I - ауа; II - бензол; III - бу; IV - су; V - үрлегіш; VI - бу; VII - малеин ангидриді. | 3 |
| 46 | Көрсетілген «Амоко» фирмасының п-ксилолдың тотығуының принципиалды технологиялық схемасын түсіндіріңіз. Технологиялық параметрлерін көрсетіңіз. 1 - реактор; 2 - газды-сұйықтықты сепаратор; 3 - кристаллизатор; 4 - центрифуга; 5 - кептіргіш; 6- буландырғыш аппарат; 7- суды айдауға арналған колонна. Ағындар: I - катализатор; II - ксилол; III - еріткіш; IV - ауа; V – еріткіш рециклы; VI - қалдық; VII - азот; VIII - ТФК | 3 |
| 47 | Фталь ангидриді. Фталь ангидридінің өндірістік алу әдістерін модифицирлеңіз. | 3 |
| 48 | Фумар қышқылы, нафталин-2,6-дикарбон қышқылы және тиофен-2,5-дикарбон қышқылдарының алу әдістерінің айырмашылығын көрсетіңіз. | 3 |
| 49 | Диол мономерлерінің алу әдістерін қандай жолдармен модификация жасауға болады? | 3 |
| 50 | Капролактамның алу әдістерін бағалаңыз және жинақтаңыз. | 3 |
| 51 | Полиамидтер мономерлерінің арасындағы айырмашылықты түсіндіріңіз. | 3 |
| 52 | Поликапроамидты үздіксіз әдіспен алу технологиялық сызбанұсқасын сызып көрсетіңіз, технологиялық параметрлерін анықтаңыз. | 3 |
| 53 | Бутадиен -1,3 негізіндегі каучуктер қасиеттерін атаңыз, алу әдістерін көрсетіңіз. | 3 |
| 54 | Изопренді каучуктер қасиеттерін атаңыз, алу әдістерін және қолдану аймағын көрсетіңіз. | 3 |
| 55 | Полиуретандарды алу әдістерін салыстырыңыз, қолданылатын мономерлерді атаңыз. | 3 |
| 56 | Диизоцианатар және изоцианаттарды алу әдістерін салыстырып, қолдану аймақтарын көрсетіңіз. | 3 |
| 57 | Толуилендиизоцианаттарды алу жолдарын көрсетіңіз, оңтайлы жолын таңдап, дәлелдеңіз. | 3 |
| 58 | β-диолдарды алу әдістерін салыстырыңыз, мономерлерін атаңыз, қолдану аймақтарын көрсетіңіз. | 3 |
| 59 | Полигексаметиленадиамидтың (ПГМАА) өндірілу сызбанұсқасын көрсетіп, мономерлерін атаңыз, технологиялық параметрлерін көрсетіңіз. | 3 |
| 60 | Көрсетілген сызбанұсқаның поликапроамидты алудың қандай әдісіне жататынын анықтаңыз, технологиялық сызбанұсқаны түсіндіріп, параметрлерін анықтаңыз. | 3 |

Әдістемелік бюро төрағасы (төрайымы)

х.ғ.к., аға оқытушы                                             				Рахметуллаева Р.К.

Кафедра меңгерушісі

х.ғ.д., профессор 			                                                    	Мун Г.А.

Оқытушы, х.ғ.к., доцент                		                   	                    	Токтабаева А.К.

5В072100 – «Органикалық заттардың химиясылық технологиясы»  мамандығының «Мономерлер химиясы мен технологиясының негіздері» пәні бойынша емтихан сұрақтарының статистикалық картасы

| Барлық сұрақ саны | 1-2 деңгей | 3-4 деңгей | 5- деңгей |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 15 | 15 | 30 |
| 100% | 25% | 25% | 50% |

Дәріскер, х.ғ.к., доцент                                                                                       Тоқтабаева Ә.Қ.