## Slide 1: Мономерлер синтезіне арналған шикізаттарды өндірудің негізгі технологиялық үрдістері. Мұнайды өндеу үрдістері (термодеструктивты және каталитикалық)
Мұнайды өндеудің мақсаты — әр түрлі мұнайөнімдерін және кейінгі химиялық өндеудің шикі затын өндіру

## Slide 2
Біріншілік үрдістер
Мұнайдағы химиялық өзгерістерді қажет етпейді және теке қана физикалық тұрғыдан оны фракцияларға бөлу. Алғашында шикі мұнайды мұнай газдары, су мен механикалық қоспалардан тазартудың біріншілік технологиялық үрдісің жүргізеді–алғашқы сепарация.
Мұнайды дайындау.
Зауытқа мұнай тасымалдауға дайын күйде түседі. Зауытта механикалық қоспалардан қосымша тазартылады, ерітілген женіл көмірсутектерден бөлінеде (С1-С4) және электртұзсыздандыру қондырғыларда сусыздандырады.
Атмосфералық айдау
Мұнай ректификациялық колонналарға атмосфералық айдау үшін беріледі, онда бір неше фракцияға бөлінеді: женіл және ауыр бензинді фракциялар, керосинді фракция, дизельді фракция және мазут (атмофералық айдаудың қалдығы) .
Алынатың фрпакциялардың сапасы төмен болғандықтан екіншілік өндеуге жіберіледі.

## Slide 3
Вакуум-дистилляция — органикалық заттар қоспасын бөлу әдістерінің бірі. Вакуумная дистилляция — мотор майлары, майлар, парафиндер және церезиндерпроцесс отгонки из мазута (остатка атмосферной перегонки) фракций, пригодных для переработки в моторные топлива, масла, парафины и церезины и другую продукцию нефтепереработки и нефтехимического синтеза.
Атмосфералық айдау үрідісі қолайсыз жағдайда қолданылатын әдіс, мақсатты заттың қайнау температурасы жоғары болғандықтан атмосфералық Т0С айдау қолайсыз. Яғни айдалатын өнім ыдырай бастайды. Вакуумда кез келген суйық тың температурасы төмен.
Кейбір кезде роторлы вакуумды буландырғыштар қолданылады. Остающийся после этого тяжелый остаток называется гудроном. Может служить сырьем для получения битумов

## Slide 4
ВТОРИЧНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Целью вторичных процессов является увеличение количества производимых моторных топлив, они связаны с химической модификацией молекул углеводородов, входящих в состав нефти, как правило, с их преобразованием в более удобные для окисления формы.
По своим направлениям, все вторичные процессы можно разделить на 3 вида:
Углубляющие: каталитический крекинг, термический крекинг, висбрекинг, замедленное коксование, гидрокрекинг, производство битумов и т.д.
Облагораживающие: риформинг, гидроочистка, изомеризация и т.д.
Прочие: процессы по производству масел, МТБЭ, алкилирования, производство ароматических углеводородов и т.д.
[Риформинг
Основная статья: Каталитический риформинг
Каталитический риформинг - каталитическая ароматизация нефтепродуктов (повышение содержания аренов в результате прохождения реакций образования ароматических углеводородов). Риформингу подвергаются бензиновые фракции с пределами выкипания 85-180°С[2]. В результате риформинга бензиновая фракция обогащается ароматическими соединениями и его октановое число повышается примерно до 85. Полученный продукт (риформат) используется как компонент для производства автобензинов и как сырье для извлечения ароматических углеводородов.

## Slide 5
Основными целями риформинга являются:
повышение октанового числа бензинов с целью получения неэтилированного высокооктанового бензина
получение ароматических углеводородов (аренов)
получение ВСГ [1] для процессов гидроочистки, гидрокрекинга, изомеризации и т. д.
Октановые числа ароматических углеводородов:
Углеводород исследовательское моторное дорожное Бензол (Ткип 80°С) 106 88 97 Толуол (Ткип 111°С) 112 98 105 пара-Ксилол (Ткип 138°С) 120 98 109 мета-Ксилол(Ткип 139°С) 120 99 109,5 oртo-Ксилол (Ткип 144°С) 105 87 96 Этилбензол (Ткип 136°С) 114 91 102,5 Сумма ароматики С9 117 98 107,5 Сумма ароматики С10 110 92 101 Образование ароматических углеводородов происходит в результате следующих реакций:
дегидрирование шестичленных циклоалканов:
  циклогексан в бензол
  метилциклогексан в толуол
  диметилциклогексан в ксилол
дегидроизомеризация циклопентанов
дегидроциклизация парафиновых углеводородов
Побочные реакции:
гидрокрекинг с образованием жирных газов;
коксообразование
Процессы каталитического риформинга осуществляются в присутствии бифункциональных катализаторов — платины, чистой или с добавками рения, иридия, галлия, германия, олова, нанесенной на активный оксид алюминия с добавкой хлора. Платина выполняет гидрирующие-дегидрирующие функции, она тонко диспергированна на поверхности носителя, другие металлы поддерживают дисперсное состояние платины. Носитель — активный оксид алюминия обладает протонными и апротонными кислотными центрами, на которых протекают карбонийионные реакции: изомеризация нафтеновых колец, гидрокрекинг парафинов и частичная изомеризация низкомолекулярных парафинов и олефинов. Температура процесса 480-520С, давление 15-35 кгс. Следует отметить, что большое содержание ароматических углеводородов в бензине плохо сказывается на эксплуатационных и экологических показателях топлива. Повышается нагарообразование и выбросы канцерогенных веществ. Особенно это касается бензола, при сгорании которого образуется бензопирен- сильнейший канцероген. Для нефтехимий риформинг — один из главных процессов. Сырьём для полистирола является стирол продукт риформинга..
Углеводород | исследовательское | моторное | дорожное
Бензол (Ткип 80°С) | 106 | 88 | 97
Толуол (Ткип 111°С) | 112 | 98 | 105
пара-Ксилол (Ткип 138°С) | 120 | 98 | 109
мета-Ксилол(Ткип 139°С) | 120 | 99 | 109,5
oртo-Ксилол (Ткип 144°С) | 105 | 87 | 96
Этилбензол (Ткип 136°С) | 114 | 91 | 102,5
Сумма ароматики С9 | 117 | 98 | 107,5
Сумма ароматики С10 | 110 | 92 | 101

## Slide 6
Образование ароматических углеводородов происходит в результате следующих реакций:
дегидрирование шестичленных циклоалканов:
  циклогексан в бензол
  метилциклогексан в толуол
  диметилциклогексан в ксилол
дегидроизомеризация циклопентанов
дегидроциклизация парафиновых углеводородов
Побочные реакции:
гидрокрекинг с образованием жирных газов;
коксообразование
Процессы каталитического риформинга осуществляются в присутствии бифункциональных катализаторов — платины, чистой или с добавками рения, иридия, галлия, германия, олова, нанесенной на активный оксид алюминия с добавкой хлора. Платина выполняет гидрирующие-дегидрирующие функции, она тонко диспергированна на поверхности носителя, другие металлы поддерживают дисперсное состояние платины. Носитель — активный оксид алюминия обладает протонными и апротонными кислотными центрами, на которых протекают карбонийионные реакции: изомеризация нафтеновых колец, гидрокрекинг парафинов и частичная изомеризация низкомолекулярных парафинов и олефинов. Температура процесса 480-520С, давление 15-35 кгс. Следует отметить, что большое содержание ароматических углеводородов в бензине плохо сказывается на эксплуатационных и экологических показателях топлива. Повышается нагарообразование и выбросы канцерогенных веществ. Особенно это касается бензола, при сгорании которого образуется бензопирен- сильнейший канцероген. Для нефтехимий риформинг — один из главных процессов. Сырьём для полистирола является стирол продукт риформинга..

## Slide 7
Каталитический крекинг
Основная статья: Каталитический крекинг
Каталитический крекинг - процесс термокаталитической переработки нефтяных фракций с целью получения компонента высокооктанового бензина и непредельных жирных газов. Сырьем для каталитического крекинга служат атмосферный и легкий вакуумный газойль, задачей процесса является расщепление молекул тяжелых углеводородов, что позволило бы использовать их для выпуска топлива. В процессе крекинга выделяется большое количество жирных (пропан-бутан) газов, которые разделяются на отдельные фракции и по большей части используются в третичных технологических процессах на самом НПЗ. Основными продуктами крекинга являются пентан-гексановая фракция (т. н. газовый бензин) и нафта крекинга, которые используются как компоненты автобензина. Остаток крекинга является компонентом мазута.
[править] Гидрокрекинг
Основная статья: Гидрокрекинг
Гидрокрекинг — процесс расщепления молекул углеводородов в избытке водорода. Сырьем гидрокрекинга является тяжелый вакуумный газойль (средняя фракция вакуумной дистилляции). Главным источником водорода служит газ риформинга. Основными продуктами гидрокрекинга являются дизельное топливо и т. н. бензин гидрокрекинга (компонент автобензина).
[править] Коксование
Основная статья: Коксование
Процесс получения нефтяного кокса из тяжелых фракций и остатков вторичных процессов.
[править] Изомеризация
Основная статья: Изомеризация
Процесс получения изоуглеводородов (изобутан, изопентан, изогексан, изогептан) из углеводородов нормального строения. Целью процесса является получение сырья для нефтехимического производства (изопрен из изопентана, МТБЭ и изобутилен из изобутана) и высокооктановых компонентов автомобильных бензинов.
[править] Алкилирование
Основная статья: Алкилирование
Алкилирование — введение алкила в молекулу органического соединения. Алкилирующими агентами обычно являются алкилгалогениды, алкены, эпоксисоединения, спирты, реже альдегиды, кетоны, эфиры, сульфиды, диазоалканы.
[править] Экстракция ароматики