Лабораторная работа

Исследование элементов электрических цепей

Цель

- Анализ вольтамперных характеристик пассивных двухполюсников резистивного типа.

- Анализ характеристик управляемых источников энергии.

- Анализ процессов в конденсаторе и катушке индуктивности.

Исследуемые элементы

Источники: постоянной ЭДС, постоянного тока, гармонической ЭДС, гармонического тока

Источники ЭДС: управляемый напряжением, управляемый током

Источники тока: управляемый напряжением, управляемый током

Конденсаторы

Катушки индуктивности

Блок конденсатора с неизвестной емкостью

Блок катушки с неизвестной индуктивностью

Резисторы

Приборы и вспомогательные элементы

Амперметры

Вольтметры Осциллограф

Блок ваттметра (описан в Приложении 1)

Ключи, управляемые с клавиатуры

Умножитель напряжений

Блок источника ЭДС с заданной формой выходного напряжения

Блоки источников тока с заданной формой выходного тока

Краткие сведения из теории

Элементы электрической цепи можно разделить на элементы, генерирующие энергию (источники питания, активные элементы), элементы, преобразующие электромагнитную энергию ж другие формы энергии (резистивные элементы), и элементы, запасающие и отдающие энергию (реактивные элементы). Свойства первых двух групп элементов можно описывать зависимостями тока через них от напряжения (вольтамперными характеристиками). Исследовать их свойства можно применяя сигналы, не изменяющиеся во времени. Токи и напряжения в реактивных элементах связаны интегро-дифференциальными зависимостями, и для исследования ах свойств необходимо генерировать изменяющиеся во времени сигналы.

Таблица 1. Обозначения и свойства двухполюсных идеальных источников питания

| Типы источников | Ток | Напряжение | Российский стандарт | Обозначена Стандарт США (применяется в Workbench) | я Немецкий стандарт (применяется в Workbench) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Идеальный источник постоянной эдс | зависит от нагрузки | неизменное |  |  |  |
| Идеальный источник постоянного тока | неизменный | зависит от нагрузки |  |  |  |
| Идеальный источник гармонической эдс | зависит от нагрузки | гармоническое с неизменной амплитудой и фазой |  |  |  |
| Идеальный источник гармонического тока | гармонический с неизменной амплитудой и фазой | зависит от нагрузки |  |  |  |

1. Независимые идеальные источники питания. Простейшими источниками питания в электротехнике являются идеальные источники тока и напряжения. Они имеют бесконечно большую мощность. Свойства и обозначения основных типов идеальных источников (активных двухполюсников), использующихся в электротехнике и имеющихся в Workbench, приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.2. Обозначения и свойства управляемых (четырехполюсных) идеальных источников питания

| Типы зависимых идеальных источников | Ток | Напряжение | Коэффициент передачи Кп | Обоз Стандарт США (применяется в Workbench) | начения Немецкий стандарт (применяется в Workbench) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник ЭДС, управляемый напряжением | зависит от нагрузки | определяется входным напряжением и Кп | Безразмерный |  |  |
| Источник тока, управляемый напряжением | определяется входным напряжением иКп | зависит от нагрузки | Проводимость |  |  |
| Источник ЭДС, управляемый током | зависит от нагрузки | определяется входным током и Кп | Сопротивление |  |  |
| Источник тока, управляемый током | определяется входным током и Кп | зависит от нагрузки | Безразмерный |  |  |

Таблица 2.3. Обозначения и свойства резисторов

| Типы источников | Величина тока | Величина напряжения | Обозначения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Российский стандарт | Стандарт США (применяется в Workbench) | Немецкий стандарт (применяется в Workbench) |
| Резистор | I = UG I = U/R | U = IR U = I/G |  |  |  |

- Зависимые источники питания. Зависимые источники питания представляются четырехполюсниками и являются идеальными источниками питания, управляемыми входным сигналом тока или напряжения. При этом величина выходного напряжения или тока в каждый момент времени определяется мгновенным значением входного управляющего сигнала и коэффициентом передачи четырехполюсника в соответствии с табл. 2.2.

- Резистор. Вольтамперная характеристика линейного резистора выражается законом Ома, который и является для этого элемента компонентным уравнением (табл. 2.3.).

- Неидеальный источник напряжения. Этот источник напряжения представляет собой блок, который составляется из двух описанных элементов: идеального источника ЭДС и последовательно с ним включенного резистора (рис. 2.1а).

- Неидеальный источник тока. Неидеальный источник тока представляет собой блок, который составляется из двух описанных элементов: идеального источника тока и параллельно с ним включенного резистора (рис. 2.1б).

- Конденсатор и катушка индуктивности. Интегро-дифференциальные соотношения,  определяющие связь между токами и напряжениями и величину запасаемой энергии в реактивных элементах, приведены в табл. 2.4.

Рис. 2.1

Таблица 2.4. Обозначения и свойства конденсаторов и катушек индуктивности

| Элемент | Зависимость тока от напряжения | Зависимость напряжения от тока | Зависимость для накопленной энергии | Общее обозначение для всех стандартов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конденсатор С |  |  |  |  |
| Катушка индуктивности L |  |  |  |  |

Порядок проведения экспериментов

Эксперимент 1.

Идеальный источник постоянной ЭДС.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра.

Соберите схему (рис. 2.2, верхняя часть). Подключите идеальный источник постоянной ЭДС на систему из нескольких нагрузочных резисторов. Размыкая и замыкая перемычки у резисторов и измеряя ток и напряжение, заполните таблицу в разделе "Результаты экспериментов". Постройте внешние характеристики идеальных источников ЭДС.

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа.

Автоматизировать процесс снятия внешней вольтамперной характеристики идеальное источника ЭДС можно с помощью осциллографа, работающего в режиме характериографа (рис. 2.2, нижняя часть). В этом случае дополнительный источник синусоидального напряжения обеспечивает протекание различных значений тока через источник идеальной ЭДС, внешняя характеристика изображается непосредственно на экране. Снимите характеристики всех источников ЭДС нижней схемы рис. 2.2 этим методом и зарисуйте их на экране осциллографа, изображенном в разделе "Результаты экспериментов". С методикой измерения вы можете ознакомиться по Приложению 1.

Эксперимент 2. Идеальный источник постоянного тока.

а). Снятие волыпамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра.

Соберите схему, изображенную на рис. 2.3 (верхняя часть).

Подключите идеальный источник постоянного тока на систему из нескольких нагрузочных резисторов. Размыкая и замыкая перемычки у резисторов и измеряя ток и напряжение, заполните таблицу в разделе "Результаты экспериментов". Постройте внешнюю характеристику идеального источника тока.

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа.

Для схемы (рис. 2.3, нижняя часть) снимите характеристики и зарисуйте их на экране осциллографа, изображенном в разделе "Результаты экспериментов".

Эксперимент 3. Зависимые источники ЭДС, управляемые напряжением.

Рис. 2.4

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра.

Соберите схему, изображенную на рис. 2.4 (верхняя часть). Подключая цепь управления источника к различным источникам ЭДС, размыкая и замыкая перемычки нагрузки и измеряя ток и напряжение, заполните таблицы в разделе "Результаты экспериментов". Постройте характеристики источника.

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа. Для схемы (рис. 2.4, нижняя часть) снимите характеристики и зарисуйте их на экране осциллографа, изображенном в разделе "Результаты экспериментов".

Эксперимент 4. Зависимые источники тока, управляемые напряжением.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра.

Соберите схему, изображенную на (рис. 2.5, верхняя часть). Подключая цепь управления источника к различным источникам ЭДС, заполните таблицы в разделе "Результаты экспериментов" и постройте внешние характеристики источника.

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа.

Рис. 2.5

Для схемы (рис. 2.5, нижняя часть) снимите характеристики и зарисуйте их на экране осциллографа, изображенном в разделе "Результаты экспериментов".

Эксперимент 5. Зависимые источники ЭДС, управляемые током (I).

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра.

Соберите схему (рис. 2.6, верхняя часть). Для выбранного входного тока источника, размыкая и замыкая перемычки нагрузки и измеряя ток и напряжение, заполните таблицы в разделе "Результаты экспериментов" и постройте внешние характеристики источника при различных величинах входного тока.

Рис. 2.6

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа.

Для схемы (рис. 2.6, нижняя часть) снимите характеристики и зарисуйте их на экране осциллографа, изображенном в разделе "Результаты экспериментов".

Эксперимент 6. Зависимые источники тока, управляемые током.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра. Соберите схему, изображенную на рис. 2.7 ( верхняя часть). Подключая цепь управления источника к различным источникам тока, размыкая и замыкая перемычки нагрузки и измеряя ток и напряжение, заполните таблицы в разделе "Результаты   экспериментов" и постройте характеристики источника.

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа.

Рис. 2.7

Для схемы (рис. 2.7, нижняя часть) снимите характеристики и зарисуйте их на экране осциллографа, изображенном в разделе "Результаты экспериментов".

Эксперимент 7. Вольт-амперные характеристики резистора.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра.

Puc. 2.8

Соберите схему, изображенную на рис. 2.2 (верхняя часть). Установите номиналы сопротивлений для любых двух резисторов в 100 и 200 Ом. Снимите вольтамперную характеристику поочередно для каждого из сопротивлений, используя амперметр и вольтметр и подключая к

этим резисторам различные источники ЭДС. Постройте вольтамперные характеристики резисторов в разделе "Результаты экспериментов".

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа.

Соберите схему, изображенную на рис. 2.8. Получите те же характеристики, используя осциллограф в режиме характериографа. Характеристика первого сопротивления снимается при запуске программы вычислений, второго - при переключении ключа Space. Вычислите значения сопротивлений по вольтамперным характеристикам.

Эксперимент 8. Внешние характеристики неидеальных источников тока и ЭДС.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра.

Соберите схему, изображенную на рис. 2.9 (верхняя часть). Снимите внешние характеристики неидеальных источников с помощью вольтметра и амперметра, изменяя нагрузочное сопротивление. Заполните таблицу в разделе "Результаты экспериментов" и постройте внешние характеристики источников.

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа.

Для схемы (рис. 2.9, нижняя
часть) снимите характери
стики и зарисуйте их на экра
не осциллографа, изображен
ном в разделе "Результаты
экспериментов".

Рис. 2.10                                                                    Рис. 2.11

Эксперимент 9. Исследование процессов в катушке индуктивности.

Соотношения между током и напряжением в катушке индуктивности исследуются при подаче последовательности разнополярных прямоугольных импульсов напряжения

Для схемы (рис. 2.10) получите осциллограммы тока и напряжения на катушке индуктивности. Зарисуйте их в разделе "Результаты экспериментов". Из осциллограмм определите величину индуктивности, используя формулы из табл. 2.4.

Эксперимент 10. Исследование процессов в конденсаторе.

Соотношения между током и напряжением в конденсаторе исследуются при подаче последовательности разнополярных прямоугольных импульсов тока

Соберите схему, изображенную на рис.2.11. Получите осциллограммы тока и напряжения на конденсаторе. Зарисуйте их в разделе "Результаты экспериментов". Из осциллограмм определите величину емкости конденсатора, используя формулы из табл. 2.4.

Результаты экспериментов

Эксперимент 1. Идеальный источник постоянной ЭДС.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра

| Сопротивление, Ом | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток источника El, A Напряжение на Е1, В |  |  |  |  |  |
| Ток источника Е2, А Напряжение на Е2, В |  |  |  |  |  |
| Ток источника ЕЗ, А Напряжение на ЕЗ, В |  |  |  |  |  |
| Ток источника Е4, А Напряжение на Е4, В |  |  |  |  |  |

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа	\J

Семейство характеристик

Эксперимент 2. Идеальные источники постоянного тока.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра

| Сопротивление, Ом | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток источника Л, А Напряжение на Л, В |  |  |  |  |  |
| Ток источника J2, А Напряжение на J2, В |  |  |  |  |  |
| Ток источника J3, А Напряжение на J3, В |  |  |  |  |  |
| Ток источника J4, А Напряжение на J4, В |  |  |  |  |  |

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа

Семейство характеристик

Эксперимент 3. Зависимые источники ЭДС, управляемые напряжением.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра

| Сопротивление, Ом | Uynp> В | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток источника, А Напряжение, В | 10 |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А Напряжение, В | 5 |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А Напряжение, В | -12 |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А Напряжение, В | -3 |  |  |  |  |  |

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа

Семейство характеристик

Эксперимент 4. Зависимые источники тока, управляемые напряжением.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра

| Сопротивление, Ом | Uynp» В | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток источника, А Напряжение, В | 5 |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А Напряжение, В | 10 |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А Напряжение, В | -12 |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А Напряжение, В | О |  |  |  |  |  |

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа

Семейство характеристик

Эксперимент 5. Зависимые источники ЭДС, управляемые током.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра

| Сопротивление, Ом | 1упр» А | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток источника, А | 0.1 |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А | 10 |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А | -1 |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А | -15 |  |  |  |  |  |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа

Семейство характеристик

Эксперимент 6. Зависимые источники тока, управляемые током.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра

| Сопротивление, Ом | 1упр» А. | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток источника, А Напряжение, В | 0.1 |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А Напряжение, В | 10 |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| Ток источника, А Напряжение, В | -15 |  |  |  |  |  |

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа

Семейство характерист,

Эксперимент 7. Вольтамперные характеристики резисторов.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа

Расчет по результатам измерений

Сопротивление первого резистора                                            ___________________________

Расчет по результатам измерений

Сопротивление второго резистора                                            ___________________________

Семейство характеристик

Эксперимент 8. Внешние характеристики неидеальных источников тока и ЭДС.

а). Снятие вольтамперных характеристик с помощью амперметра и вольтметра

| Сопротивление, Ом | 0.1 | 1.0 | 10.0 | 100 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ток источника Е, А |  |  |  |  |  |
| Напряжение на Е, В |  |  |  |  |  |
| Ток источника El, A |  |  |  |  |  |
| Напряжение на EI, В |  |  |  |  |  |

б). Снятие вольтамперных характеристик с помощью осциллографа

Семейство характеристи

Измерение

Внутреннее сопротивление неидеального источника ЭДС

Измерение

Внутреннее сопротивление неидеального источника тока

Напряжение холостого хода неидеального источника ЭДС

Измерение

Измерение

Ток короткого замыкания неидеального источника тока

Эксперимент 9. Исследование процессов в катушке индуктивности.

Формула для расчета индуктивности	Осциллограмма тока и напряжения на индуктивности

Значения параметров

ИИзмерение

Напряжение на катушке, В

Измерение

Время действия напряжения, с

Измерение

Приращение тока, А

Расчет по результатам измерений

Индуктивность, Гн

Эксперимент 10. Исследование процессов в конденсаторе.

Формула для расчета индуктивности	Осциллограмма тока и напряжения на индуктивности

Значения параметров

Измерение

Ток через конденсатор, А

Измерение

Время прохождения тока, с

Измерение

Приращения напряжения, В

Расчет по результатам измерений

Емкость, Ф	.

Вопросы

- Перечислите  все  возможные  типы  источников  ЭДС,   имеющиеся  в  программе Electronics Workbench. Каковы их свойства и условные обозначения?

- Чему равно внутреннее сопротивление идеального источника ЭДС и как его определить?

- Перечислите все возможные типы источников тока,  имеющиеся в программеElectronics Workbench. Каковы их свойства и условные обозначения?

- Чему равно внутреннее сопротивление идеального источника тока и как его определить?

- Чем отличаются неидеальные источники энергии от идеальных?

- Как осуществить эквивалентное преобразование неидеального источника напряжения в неидеальный источник тока и обратное преобразование?

- Представьте все возможные виды вольтамперных характеристик исследованных активных и пассивных двухполюсников. В чем их различия?

- К идеальной катушке индуктивности с нулевым начальным значением тока подключается идеальный источник постоянной ЭДС. Как из графика тока в катушке определить величину индуктивности?

- К идеальной катушке индуктивности с ненулевым начальным значением тока подключается идеальный источник постоянной ЭДС. Как будет изменяться график при изменении величины начального тока?

- К идеальной катушке индуктивности с нулевым начальным значением тока подключается идеальный источник синусоидальной ЭДС. Нарисуйте временные зависимоститока в индуктивности при различных начальных фазах подключения источника ЭДС.

- К идеальному конденсатору с нулевым начальным напряжением подключается источник постоянного тока. Как из графика напряжения на конденсаторе определить величину его емкости?

- К идеальному конденсатору с ненулевым начальным напряжением подключается источник постоянного тока. Нарисуйте временные зависимости напряжения на конденсаторе при при различных значениях начального напряжения.

- К идеальному конденсатору с нулевым начальным значением напряжения подключается идеальный источник синусоидального тока. Нарисуйте временные зависимости напряжения на конденсаторе при различных начальных фазах подключения источника тока.

# Text boxes

Рис. 2.2

Рис. 2.3

Рис.1.9