МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НЕФТИ И ГАЗА им.И.М. ГУБКИНА

МОИСЕЕНКО А.С., ЕГОРОВА И.В.

Методические указания к лабораторным работам

по курсу «Структуры ИИС»

«Активные RC-фильтры»

МОСКВА 2012

Лабораторная работа

«Активные RC-фильтры».

Настоящая лабораторная работа выполняется с целью изучения свойств различных типов электрических низкочастотных фильтров и, в частности, активных RC-фильтров.

Назначение фильтров.

Фильтры предназначены для:

- выделения необходимой полосы частот электрических сигналов в усилителях, радиоприемных и радиопередающих устройствах, системах передачи информации с частотным разделением каналов, специальной радиоизмерительной аппаратуре и т.д.;

- подавление индустриальных шумов и помех;

- корректирование частотных характеристик различных электронных устройств.

Основные электрические характеристики и типы фильтров.

К основным электрическим характеристикам фильтров относятся:

- амплитудно-частотная характеристика коэффициента передачи

где - напряжение на выходе фильтра;

- напряжение на его входе.

- фазочастотная характеристика коэффициента передачи .

- частотные характеристики входного  и выходного  сопротивлений.

- частотные характеристики входного и выходного характеристических сопротивлений.

- частотная характеристика коэффициента затухания

(дБ).

- частота среза .

В зависимости от полосы пропускания электрические фильтры разделяются на следующие типы:

  - фильтры нижних частот (ФНЧ), пропускающие электрические сигналы с частотами от 0 до частоты среза ;

  - фильтры верхних частот (ФВЧ), пропускающие электрические сигналы от частоты среза  до ∞;

  - резонансные фильтры, пропускающие электрические сигналы в полосе частот  около резонансной частоты ;

  - полосовые фильтры, пропускающие электрические сигналы в полосе частот от  до ;

  - заграждающие фильтры, не пропускающие электрические сигналы в полосе частот от  до .

Избирательность электрического фильтра, определяемая характеристикой коэффициента затухания, и частотная зависимость характеристического сопротивления фильтра являются важнейшими электрическими характеристиками фильтров. Чем больше крутизна скатов характеристики коэффициента затухания, больше затухание в полосе непропускания, меньше и равномернее затухание в полосе пропускания, тем лучше фильтр. При несогласовании характеристического и нагрузочного сопротивлений ухудшается характеристика коэффициента затухания фильтра. Обычно стремятся к тому, чтобы характеристическое сопротивление фильтра в полосе пропускания обладал необходимым постоянством. В этом случае при нагрузке фильтра на активное сопротивление, входное сопротивление фильтра будет также наиболее постоянным, что позволяет обеспечить режим наилучшего согласования и работы фильтра.

Способы реализации фильтров.

Рассмотрим некоторые типы RC-фильтров.

- Пассивные RC-фильтры.

  - RC-фильтры нижних частот (рис.1 а,б).

Частотная и фазовая характеристики ФНЧ определяются по формулам:

.

  - RC-фильтры верхних частот (рис.1 в,г).

Частотная и фазовая характеристики ФВЧ определяются по формулам:

.

  - Полосовой RC-фильтр (рис.1 д) состоит из одного звена ФВЧ и одного звена ФНЧ, включенных последовательно.

  - Заграждающий RC-фильтр (рис.1 е) состоит из одного звена ФНЧ и одного звена ФВЧ, включенных параллельно.

Рис. 1. Пассивные RC-фильтры

Преимуществами пассивных RC-фильтров являются небольшие габариты, простота изготовления и регулировки, малая чувствительность к посторонним магнитным полям и возможность изготовления фильтров, работающих на очень низких частотах. Недостаток этих фильтров – малая крутизна спада характеристики коэффициента затухания.

С разработкой интегральных операционных усилителей появилось новое направление проектирования активных фильтров на базе операционных усилителей (ОУ). В активных фильтрах применяются резисторы, конденсаторы и усилители (активные компоненты). В дальнейшем активные фильтры почти полностью заменили пассивные. Сейчас пассивные фильтры применяются только на высоких частотах (выше 1 МГц),за пределами частотного диапазона большинства ОУ широкого применения. Но даже во многих высокочастотных устройствах, например в радиопередатчиках и приемниках, традиционные пассивные RC-фильтры заменяют кварцевыми фильтрами и фильтрами на поверхностных акустических волнах.

- Активные RC-фильтры.

В данной лабораторной работе рассматриваются активные RC-фильтры второго порядка с многопетлевой обратной связью.

Приведем схемы конкретных реализации фильтров.

- Фильтр низкой частоты с многопетлевой ОС.

Схема ФНЧ приведена на рис.2.

Приведенный фильтр представляет собой фильтр второго порядка, инвертирующий, со средними значениями добротности. К достоинствам этого фильтра следует отнести то, что существует возможность построения такого фильтра с , а также его относительно невысокую чувствительность к отклонениям значений элементов. Недостатком является относительно малое входное сопротивление.

Параметры схемы:

.

Если важны все три параметра схемы ,  и , то настройка оказывается достаточно сложной, поскольку они зависят от значений всех трех резисторов. Если же величина  не столь важна, как остальные, то  можно настроить с помощью  или , а - с помощью .

- Фильтр высокой частоты с многопетлевой обратной связью.

Схема ФВЧ приведена на рис.3.

Приведенный фильтр представляет собой фильтр второго порядка, инвертирующий, имеющий малые и средние значения добротности. Достоинства этого фильтра такие же как у ФНЧ, приведенного на рис.2. К недостаткам относятся сложность настройки и менее стабильный коэффициент передачи. Нестабильность коэффициента передачи обусловлена тем, что он определяется отношением емкостей двух конденсаторов.

Параметры схемы:

.

Настройка фильтра оказывается сложной задачей, поскольку в схеме имеются только два резистора, а  и  одновременно зависят от сопротивлений обоих резисторов. Подстройка  и  проводится методом последовательных приближений.

- Полосовой фильтр с многопетлевой ОС.

Схема полосового фильтра приведена на рис.4.

Приведенная схема является инвертирующей, при введении положительной ОС возможно получение значений  до 20. К недостаткам следует отнести то, что коэффициент передачи и добротность должны удовлетворять следующему условию:

Параметры схемы:

полоса пропускания по уровню – 3дБ

Настройка этой схемы представляет определенную сложность, та как  и  зависят от сопротивлений одних и тех же резисторов. Отметим, что центральную частоту можно изменить независимо от  с помощью  или  (но при этом изменяется и коэффициент передачи ).

- Резонансный фильтр с двойным Т-образным мостом.

Схема резонансного фильтра представлена на рис.5.

Приведенная схема является инвертирующей. Недостатком данной схемы является необходимость тщательного согласования резисторов и конденсаторов.

Частота резонанса определяется:

.

Сложность настройки схемы заключается в тщательном подборе резисторов и конденсаторов.

- Полосовой заграждающий фильтр с многопетлевой обратной связью.

Схема полосового подавляющего фильтра приведена на рис.6.

Схема является неинвертирующей. К достоинствам данной схеме относятся применение только одного ОУ и использование в схеме всего двух конденсаторов. К недостаткам относятся необходимость точного согласования элементов, малые значения добротности и сложность настройки.

Параметры схемы:

.

Для получения нулевого коэффициента передачи (бесконечного ослабления) на частоте , должно выполняться соотношение:

Этот фильтр похож на рассмотренный ранее полосовой фильтр с многопетлевой обратной связью. Его можно рассматривать как комбинацию из полосового фильтра, собранного на основе инвертирующего входа ОУ, и линейного усилителя с постоянным коэффициентов передачи (определяемым резисторами  и ), образованного неинвертирующим входом ОУ. Сигнал полосового фильтра вычитается из сигнала линейного усилителя. Неточности подбора номиналов элементов, их дрейф и старение приводят к значительному ухудшению свойств фильтра.

Настройка фильтра представляет определенные сложности из-за взаимозависимости его параметров. Рекомендуемая последовательность действий сводиться к следующему:

- установить  с помощью  или ;

- подстроить коэффициент подавления с помощью  или .

Порядок проведения работы.

- Смоделировать в Electronics WorkBench или MultiSim  схему активного фильтра нижних частот со следующими параметрами:

и  взять равными 1 КОм;

=10 КОм;

=2 мкФ;

=0,1 мкФ.

На вход схемы подать переменное напряжение равное 1 В.

Вход «IN» Body Plotter подключить на вход схемы, вход «OUT»-на выход схемы. Открыть Body Plotter двойным щелчком мыши по «иконке» Body Plotter и нажать кнопку запуска в основном окне WorkBench.

Определить частоту среза фильтра.

Смоделировать фильтр нижних частот с частотой среза, заданной преподавателем.

Занести все данные в тетрадь.

Сохранить файл со схемой в свою директорию.

- Смоделировать в Electronics WorkBench или MultiSim  схему активного фильтра верхних частот со следующими параметрами:

=100 Ом;

=2,7 КОм;

и  взять равными 0,01 мкФ;

=200 пФ.

На вход схемы подать переменное напряжение равное 20 мВ.

Вход «IN» Body Plotter подключить на вход схемы, вход «OUT»-на выход схемы. Открыть Body Plotter двойным щелчком мыши по «иконке» Body Plotter и нажать кнопку запуска в основном окне WorkBench.

Определить частоту среза фильтра.

Смоделировать фильтр верхних частот с частотой среза, заданной преподавателем.

Занести все данные в тетрадь

Сохранить файл со схемой в свою директорию.

- Смоделировать в Electronics WorkBench или MultiSim  схему полосового фильтра со следующими параметрами:

=1,5 КОм;

=1,6 КОм;

=33 КОм;

и  взять равными 0,01 мкФ.

На вход схемы подать переменное напряжение равное 100 мВ.

Вход «IN» Body Plotter подключить на вход схемы, вход «OUT»-на выход схемы. Открыть Body Plotter двойным щелчком мыши по «иконке» Body Plotter и нажать кнопку запуска в основном окне WorkBench.

Определить полосу пропускания фильтра.

Смоделировать полосовой фильтр с полосой пропускания, заданной преподавателем.

Занести все данные в тетрадь

Сохранить файл со схемой в свою директорию.

- Смоделировать в Electronics WorkBench или MultiSim  схему резонансного фильтра со следующими параметрами:

=100 КОм;

=27 КОм;

=5,1 КОм;

Все  взять равными 4700 пФ.

На вход схемы подать переменное напряжение равное 1 мВ.

Вход «IN» Body Plotter подключить на вход схемы, вход «OUT»-на выход схемы. Открыть Body Plotter двойным щелчком мыши по «иконке» Body Plotter и нажать кнопку запуска в основном окне WorkBench.

Определить резонансную частоту фильтра.

Смоделировать резонансный фильтр с частотой, заданной преподавателем.

Занести все данные в тетрадь

Сохранить файл со схемой в свою директорию.

- Смоделировать в Electronics WorkBench или MultiSim  схему полосового подавляющего фильтра со следующими параметрами:

=1,5 КОм;

=33 КОм;

=1,5 КОм;

=16 ( 20 КОм;

и  взять равными 0,01 мкФ.

На вход схемы подать переменное напряжение равное 0,5 В.

Вход «IN» Body Plotter подключить на вход схемы, вход «OUT»-на выход схемы. Открыть Body Plotter двойным щелчком мыши по «иконке» Body Plotter и нажать кнопку запуска в основном окне WorkBench.

Определить частоту заграждения фильтра.

Смоделировать полосовой подавляющий фильтр с частотой, заданной преподавателем.

Занести все данные в тетрадь

Сохранить файл со схемой в свою директорию.

Отчет по лабораторной работе  должен содержать схемы фильтров с рассчитанными параметрами.

# Text boxes

е

д

г

в

б

а