## Slide 1: Оптоэлектроника л.1
Назначение оптоэлектроники состоит в решении задач информатики: преобразования различных внешних воздействий в электрические и оптические сигналы; хранении информации, включающем такие процессы, как запись, неразрушающее считывание, стирание; отображении информации с помощью светоизлучателей, т. е. преобразовании сигналов информационной системы к воспринимаемому ЭВМ и человеком виду.
Оптоэлектроника изучает приборы, чувствительные к электромагнитному излучению в видимой, инфракрасной (ИК) или ультрафиолетовой (УФ) областях; или приборы, излучающий некоrерентное или когерентное излучение в этих же спектральных областях.
Рис.1 Оптоэлектронные приборы

## Slide 2: взаимодействие света с веществами
Свет является поперечной электромагнитной волной, состоящей из взаимно перпендикулярных электрического и магнитного полей, которые перпедикулярны и направлению движения света.
Быстро переменные электрическое и магнитное поле света не может не взаимодействовать с веществом. Поскольку все атомы состоят из заряженных электронов и ядер.
Взаимодействие света с веществами может быть упругим (без передачи энергии) или неупругим.
К упругому взаимодействию относят преломление света, отражение света и молекулярное Релеевское рассеяние.
К неупругому взаимодействию относятся поглощение света, а также некоторые виды рассеяния света с обменом энергией между веществом и светом, например Рамановское рассеяние.
Рис.2 поперечная электромагнитная волна

## Slide 3: Спектр электромагнитных волн
Электромагнитная волна (ЭМВ) характеризуется длинной l , периодом Т, частотой n, и скоростью С. Все он взаимосвязаны:
l = СТ = С / n
Взаимодействие света различных средах с показателем преломления n влияет на скорость распространеия света
V = C / n
Зависимость интенсивности света от длины волны называют спектральной характеристикой света.
Длина ЭМВ может может принимать очень малые и очень большие значения от долей нанометра до многих тысяч километров. Но светом принято называть ЭМВ с длинной от 0,1 мкм до 300 мкм. Длина волны менее 0,1 мкм характерна дл рентгеновских и гамма лучей, а ЭМВ длиной более 300 мкм принято называть радиоволнами.
1 нм | 10 нм | 100 нм | 1 мкм | 10 мкм | 100 мкм | 1 мм | 1 см | 1 дм | 1 м | 100 м | 1 км
гамма | Рентген УФ видимый Инфракрасные лучи |  |  |  |  | Радиоволны |  |  |  |  | 

## Slide 4: Поглощение света
Свет проходящий через любую среду ослабляется за счет поглощения или рассеяния. Ослабления света описывает закон Бугера (иногда пишут Ламберта–Бера-Бугера).
Здесь I0 интенсивность вошедшего в вешество света, -спектральная зависимость коэффициента поглощения (единица измерения – обратная длина, м-1, см-1, км-1 и.т.д.), х- расстояние пройденное светом.
Рис.3 Ослабления света в веществе

## Slide 5: Корпускулярные свойства света
Свет при неупругом взаимодействии с веществом проявляет корпускулярные (квантовые) свойства. Поглощается и излучается только квантами с энергией
E = hn =
В оптоэлектронике мы чаще будем встречаться с корпускулярным проявлением свойств света
В первые это проявилось при разработке теории излучения света и при исследовании внешнего фотоэффекта