## Slide 1: Дәріс 3 Көбіктерді алу әдістері

## Slide 2
Көбіктерді алу әдістері
конденсациялық әдici
дисперсиялау әдici

## Slide 3: Көбiк түзудiң конденсациялық әдiсiн үш түрлi жолмен жүргiзуге болады:
-жүйенiң физикалық күйiнiң параметрлерiн өзгерту арқылы, мысалы, ерiтiндiдегi қысымды төмендету немесе оның температурасын арттыру арқылы және ерiтiндiге ондағы газдардың epiгiштiгiн нашарлататын заттарды қосу арқылы;
-химиялық реакциялар нәтижесiнде (олардың iшiнде негiзгiлерi — соданың қышқылмен, сутек асқын тотығының калий перманганатымен әрекеттесуi, аммоний карбонатының айрылу реакциялары), бұл кездерде СО2, не О2 бөлiнедi де, көбiктену процесiне әкелiп соғады:
NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2↑
2KMnO4+H2O2+3H2SO42MnSO4+K2SO4+4H2O+3O2↑
(NH4)2CO32NH3+CO2↑+H2O
-газдар, өсiресе СО2 бөлiне жүретiн микробиологиялық процестердi қолдану.

## Slide 4: Дисперсиялық әдiс
Дисперсиялық әдiс көбiк түзгiш зат қосылған ерiтiндiде ауа, не газдардың пайда болуы арқылы көпiршiк алуға негiзделген. Әдетте, бұл әдiс бойынша газдардың бiршама мөлшерiн ерiтiндiге жiберiп, оларды майда көпiршiктерге бөлшектейдi. Бұл кезде бөлшектенген ауаны тiкелей сұйыққа жiберуге болады, немесе сұйықпен араластырып та жiбередi. Кейде металл торға сұйықты сеуiп, одан кейiн газды жiбередi.

## Slide 5: Өндiрiсте дисперсиялық әдiспен көбiк алу үшiн төмендегi принциптер пайдаланылады:
-аэрациялық және барботажды қондырғылардағы сұйықтар арқылы, көбiк түзгiш затпен өнделген торлы көбiкгенераторлардағы сұйықтар арқылы газ жiберу;
-қозғалмалы қондырғылардың сұйыққа әсерi (ерiтiндiлердi жылдам араластырғыш технологиялық аппараттар) арқылы;
-көбiкгенераторларда ерiтiндi ағысын ауамен эжектерлеу (французша: ejection – лақтыру).