## Slide 1: 5-дәріс ТҮРЛI ФАКТОРЛАРДЫҢ КӨБIК ТҮЗIЛУГЕ ЖӘНЕ КӨБІК ТҰРАҚТЫЛЫҒЫНА ТИГIЗЕТIН ӘСЕРI

## Slide 3
1 БАЗ концентрациясының әсерi
БАЗ концентрациясы да көбіктүзгіштікке әсер етеді, яғни концентрацияның өсуімен ерітіндінің көбік түзу қабілеті жоғарылап, концентрацияның шамасы жоғарғы болғанда максималды мәнге жетеді де, тұрақтанады. Концентрация артуына қарай көбiк түзу қасиетiнiң жоғарылауы мицеллалар түзiлуiне байланысты, ол концентрацияның жоғарғы шегiнде (MТКК - мицелла түзiлудiн критикалық концентрациясы) көбiк көлемi де ең жоғары шегiне жетедi. МТКК аймағында механикалық жағынан берiк адсорбциялық қабаттың қалыптасуы аяқталады. Концентрация бұдан ары жоғарылағанда (МТКК-дан жоғары) ерiтiндiде молекулалардың диффузиялану жылдамдығы төмендеп, осыған сәйкес БАЗ-дың көбiк түзу қасиетi де әлсiрейдi.

## Slide 4
БАЗ концентрациясының жоғарылауына сәйкес көбiк тұрақтылығының артуы адсорбциялық қабатқа байланысты болады. Көбiктiң тұрақтылығы ерiтiндiдегi БАЗ-дың концентрациясы артқанда, әдетте МТКК дәрежесiне жеткенде, өзiнiң ең жоғарғы мәнiне жетiп, одан соң төмендейдi. Алкилсульфонаттар, алкилфенолдар мен натрийлi сабындар үшiн тұрақтылықтың жоғарылайтын концентрациясының мәнi БАЗ-дың радикал тiзбегiнiң ұзындығы ұлғайған сайын төмендейдi.
Анионды БАЗ epiтiндiлepiнe май спиртiнiң МТКК-дан аз мөлшерiн қосатын болса, БАЗ-дың ерiгiштiгi жоғарылап, сонымен бірге көбік түзгіштігі де тұрақтылығы да артады.

## Slide 5: 2. Ерiтiндiлердiң беттiк керiлуiнiң әсерi
Ерiтiндiлердiң беттiк керiлуi төмендеген сайын оның көбiк түзу қасиетi артады. Беттік керілуідің төмендеуімен бірдей көлемдегі көбік алу үшін аз жұмыс жұмсалады және бос беттік энергия қорының азаюына әкеледі. Көбінесе БАЗ ерітінділерінің көбіктүзгіштігін бағалау үшін қолданылатын негізгі критерий ретінде осы БАЗ молекулаларының сұйық-ауа шекарасында адсорбциялану шамасы және оған байланысты беттік керілудің төмендеуі, адсорбция жұмысы, шекті адсорбция сияқты қасиеттері қолданылады.

## Slide 6
Жуғыш заттар epiтiндiлepiнiң көбiк түзу қасиетiн жақсарту үшiн оларға түрлi заттар қосады. Натрий алкилсульфонаты epiтiндiciнiң көбiк бағанасының ең жоғарғы мәнi электролиттiң белгiлi концентрациясына сәйкес болады да, ерiтiндiнiң көбiк түзу қасиетi электролиттiң гидратталған бiр валенттi катиондарының радиусына кepi пропорционал болады. Катион зарядының артуы С12 – С14 алкилсульфаттардың көбiк түзу қасиетiн жоғарылатады. Электролит бeткi қабаттағы заряд тығыздығының артуына және электрлiк қабаттың диффузиялық бұлiгiнiң сығылуына жағдай жасайды, осының нәтижесiнде әр түрлi жағдайларда қолданылатын (сол сияқты кермек суда да) көбіктің тұрақты көпiршiк қабатын алуға болады. Көбiнесе қосымша заттар ретiнде фосфаттар қолданылады, олар көбіктің көлемi мен тұрақтылығын ұлғайтады және олардың белгiлi концентрациясында көбiк түзу қасиетi ең жоғарғы шекке жетiп, одан кейiн фосфаттарды қосқанда бұл қасиет нашарлайды. Синтетикалық жуғыш заттардың көбiк түзу қабiлетiн карбоксилметилцеллюлоза, әcipece жоғары температурада арттырады.

## Slide 7: 3. Температураның әсерi
Көбіктүзгіштік пен көбік тұрақтылығына температураның әсері күрделі, әрі басқа да қосарлас процестердің жүруіне тәуелді. Мысалы, температураны жоғарылатқанда еріткіштің және көбіктүзгіштің булануы артып, көбіктүзгіштің концентрациясы және оның құрылымының өзгешелігіне қарай көбіктің тұрақтылығы артуы немесе кемуі мүмкін. Температураның көтерілуімен БАЗ молекулаларының адсорбциялануы артып, олардың жылулық тербелістері күшееді де, көбіктүзгіш молекуласынан түзілген беттік қабаттың механикалық тұрақтылығы әлсірейді. Керісінше, температураның артуымен көбіктүзгіштің ерігіштігі артып, тұрақты көбік түзілуі мүмкін. Сонымен бірге, ерітіндінің тұтқырлығының төмендеуінен, көбіктегі сұйықтың ағуы жылдамдап, полярлы топтың гидратациялану жағдайларының өзгеруі нәтижесінде көбіктің тұрақтылығы төмендейді.

## Slide 8
Натрий n-алкилсульфатының сулы ерітінділерінің көбіктүзгіштігін кең температуралық интервалда зерттеу жұмыстары БАЗ-дың көбіктенуі үшін МТКК шамасының температураға тәуелділігін ескеру қажет. Температураны жоғарылатқанда көбіктүзгіштік максимумы жоғары молекулалық гомологтар жағына қарай ығысады, бұл БАЗ молекулаларының қозғалғыштықтарының түрлілігіне байланысты. Көбіктің синерезисінің жылдамдығын зерттегенде, гидрофобты радикалдың ұзындығы артқан сайын көбіктен аққан сұйықтың жылдамдығы азаятындығы анықталған. Сонымен, бірдей жағдайда көбік синерезисінің жылдамдығы БАЗ-дың химиялық құрылысына тәуелді болатындығы табылған.
Анионактивтi БАЗ ерiтiндiсiнiң көбiктенуi 00С жоғары температурада, әдетте температура өскен сайын артады, ал одан соң бiраздан кейiн төмендей бастайды. Лаурин және миристин қышқылының сабындары 400С температурада жақсы көбiктенедi, ал пальмитин және стеарин қышқылының сабындарының көбiк түзу қасиетi 70 – 800 С температурада ең жоғары шегiне жетедi. Анионактивтi және ионсыз БАЗ бен олардың қоспаларының әр түрлi температурадағы көбiк түзу қасиетi төмендегi 1-кестеде көрсетiлген.

## Slide 9: 1-кесте. Көбiк түзу қасиетiне температураның әсерi
Қосылыстар | 150С | 200С | 250С | 300С
Алкилоксиэтил эфирi (1 г/л ) | 0 | 1 | 3 | 10
Натрий алкилбензолсульфонаты (1 г/л ) | 18 | 24 | 27 | 31
Осы БАЗ бiрдей мөлшерiнiң қоспасы (2 г/л ) | 40 | 58 | 70 | 75

## Slide 10
Температура 200С-ден 40-500С дейiн өскенде көбiк көлемiнiң артуы көпiршiктердiң iшiндегi қысымның жоғарылауына, БАЗ ерiгiштiгiнiң артуына, беттiк керiлу күшiнiң төмендеуiне, т.б. байланысты. Жоғары температурада көбiк түзу қасиетiнiң төмендеуi көбiк қабықшаларының берiктiгiнiң әлсiреуiмен байланысты.
Ионсыз БАЗ үшiн ылайлану нүктесi белгiлi температураға сәйкес келедi. Бұндай ерiтiндiлердiң көбiк түзу қасиетi ылайлану нүктесiне жеткенде белгiлi мәнге дейiн күрт төмендеп, осыдан кейiн температура одан ары жоғарылағанда тұрақтанып қалады. Ерiтiндiлердiң ылайлану температурасы БАЗ-дың химиялық құрылысына байланысты, ал бұл процесс қосылыстың температурасы аpтқан сайын БАЗ-дың ерiгiштiгiнiң артуына негiзделген.

## Slide 11
Температура жоғарылағанда БАЗ-дың адсорбциялануы нашарлайды да, көбiкiң тұрақтылығы төмендейдi, бiрақ онымен бiрге көбiк түзушінің epiгiштiгi жақсарады да тұрақтылығы арттырады. Температура жоғарылағанда адсорбцияланған молекулалардың жылулық қозғалыстары артып, көбiк түзуші молекулалардан тұратын беттiк қабаттың механикалық бepiкiгi әлсiрейдi және көбiк түзушінің ерiтiндiсiнiң тұтқырлығы төмендеп, осының салдарынан көбiктен сұйықтың бөлiну жылдамдығы артады, сол сияқты көбiк түзушінің полярлы топтарының гидраттану жағдайлары да өзгередi. Температура артқанда гидратты қабаттардың тұрақтылығы төмендеп, көбіктің тұрақтылығының нашарлауына әкелiп соғады.