## Slide 1
NGN сети
нового поколения
www.protei.ru

## Slide 2
Комплекс imSwitch5
для местного узла связи
Комплекс imSwitch5 -
современный программно-
аппаратный комплекс,
предназначенный для
построения узлов местной
связи с использованием
технологи «коммутации
пакетов», расширенным
набором традиционных ДВО и услуг нового поколения.
Особенности:
••Полностью сертифицированное решение;
••Встроенная система СОРМ собственной разработки позволяет быстро решить
вопрос с легальным перехватом вызовов и соответствием требованиям контролирующих органов;
••Малый срок окупаемости инвестиций;
••Архитектура системы позволяет максимально учитывать нужды маркетинга оператора;
••В базовой комплектации,
софтсвитч поддерживает более
30 услуг, включая Unified Communication.
Преимущества:
••Весь комплекс разработан, произведен и сопровождается Российскими специалистами;
••Централизованная система технического обслуживания разработана для русскоговорящего обслуживающего персонала, что делает ее интуитивно понятной и удобной в эксплуатации;
••Широкий набор услуг (ДВО / VAS) как встроенных, так и реализуемых на базе внешних сервисных платформ;
••Перевод емкости традиционной телефонной сети связи на
IP-технологию позволит значительно уменьшить издержки по эксплуатации сети;
••Возможность построения гибкой системы тарификации на сети, включая тарификацию в реальном времени;
••Взаимодействие с существующими сетями связи с сохранением информации обо всех соединениях и удобной системой взаиморасчетов между операторами;
••Возможна организация виртуальных УПАТС (vPBX) на базе
существующей аппаратной платформы. При этом, управление
профилями своих абонентов, маршрутизацией и правами доступа к услугам осуществляется из клиентского Web-интерфейса.
Тел. +7 (812) 449-47-27 Факс +7 (812) 449-47-29 E-mail: info@protei.ru

## Slide 3
3
Комплекс imSwitch4
для зонового узла связи
Комплекс imSwitch4 ориентирован на создание зоновых узлов связи на базе технологии коммутации пакетов, а также на построение
опорно-транзитных сетей связи с применением интеллектуальных систем управления соединениями.
Особенности:
••Поддержка большого числа протоколов сигнализации и их расширений позволяет работать с VoIP-сетями и поддерживать
взаимодействие с традиционной телефонией;
••Мощная система сбора и анализа информации для обеспечения контроля качества обслуживания (QoS) по различным параметрам:
CallQoS (ASR, CAPS, SC, ACD, PDD, SCD), VoiceQoS (R-Factor, PESQ, bandwidth, loss);
••Интеллектуальная маршрутизация вызовов по различным параметрам, в том числе по SLA и по загрузке направлений;
••Возможностью обращения к внешним системам для получения параметров маршрутизации, в том числе по протоколу RADIUS;
••Использование сертифицированных систем СОРМ.
Softswitch
SIP, SIP-T, SIP-I,
RTP H.323, H.248,
MGCP, SIGTRAN
imSwitch4
ASR, SC, CAPS, ACD,
Преимущества:
••Перемаршрутизация по кодам отбоя без потери вызовов;
••Особые условия для VIP-абонентов;
••Возможность транскодинга без проксирования;
••Активный мониторинг состояния работы
оборудования, сбор подробных данных о вызовах и хранение статистической информации;
••Подробная трассировка вызовов;
••Удобный интерфейс для работы с log-файлами.
TDM ÀÒÑ
ÎÊÑ№7
n*E1 2ÂÑÊ
R2
mGate.ITG
ÏÓ ÑÎÐÌ
n*E1
PDD,SCD
SIP, SIP-I, H.323, H.248, MGCP, SIGTRAN
ÑÎÐÌ
RTP
R-Factor, PESQ, IP bandwidth, loss
SIP, SIP-I H.323, H.248,
MGCP, SIGTRAN
RTP
mGate.ITG
mGate.ITG
www.protei.ru

## Slide 4
4
Комплекс imSwitch-PBX для ведомственной или
корпоративной сети
imSwitch-PBX - комплекс программно-аппаратных средств,
направленный на построение многофункциональной корпоративной сети связи, с ярким акцентом на удобство использования и интеграцию IP-технологий в бизнес-процессы современного предприятия.
Особенности:
••Поддержка различных типов терминальных устройств: от аналоговых телефонов до IP-видеофонов и прикладных программ;
••Использование клиентской программы для каждого абонента сети;
••Возможность интеграции аналогового телефона с компьютером
абонента, что позволяет видеть на экране монитора информацию о входящих вызовах, пропущенных вызовах и историю вызовов;
••Разграничение прав пользователей в соответствии с корпоративной иерархией;
••Возможность организации территориально распределенной сети с сохранением сокращенного плана нумерации.
Преимущества:
••Просмотр занятости
телефонного номера без совершения вызова;
••Ведение персональной
записной книжки и встроенная система записи собственного разговора;
••Предоставление абоненту полных прав по настройке собственного профиля через
клиентский интерфейс;
••Внутренняя система работы с факсами: отправка
изображений в формате .jpg на факс, прием входящих факсов в виде файлов на рабочий компьютер;
••Удобные средства контроля за подчиненными для
руководителей: прослушка, запись разговоров,
вмешательство в разговор.
Тел. +7 (812) 449-47-27 Факс +7 (812) 449-47-29 E-mail: info@protei.ru

## Slide 5
5
— элементы комплекса —
Магистральный шлюз mGate.ITG
Магистральный шлюз предназначен для обеспечения взаимодействия между сетью NGN и традиционной телефонной сетью, работающей по технологии TDM.
Аппаратно, шлюз может быть представлен в одном из двух исполнений:
- в виде кассеты 6U 19”, наполненной необходимым количеством плат (до 48 E1 в кассете)
- в виде компактного модуля 1U 19” (2 или 4 потока Е1 в модуле)
Основные
характеристики:
••Протоколы сигнализации: SIP, SIP-I, H.323, H.248, SIGTRAN, ОКС№7, E-DSS1 (PRI), 2ВСК
(R1.5), R2;
••Кодеки: G711A-Law, G.723.1, G.729;
••Факсы: T.38, G.711;
••Функции внутренней коммутации.
www.protei.ru

## Slide 6
6
Мультисервисный
абонентский концентратор mAccess.MAK
mAccess.MAK выполнен в виде кассеты 6U 19”, наполненной
платами в соответствии с необходимым количеством абонентов и необходимым уровнем предоставляемых услуг.
Абонентский концентратор
служит для подключения
телефонов абонентов по
аналоговым двухпроводным линиям, а также, для
подключения абонентов к сети передачи данных по технологии ADSL2+.
Основные характеристики:
••До 912 АЛ в 1 кассете;
••Протоколы сигнализации: SIP, H.248, ОКС№7, E-DSS1 (PRI), 2ВСК (R1.5), R2;
••Кодеки: G711A-Law, G.723.1, G.729;
••Факсы: T.38, G.711;
••Функции внутренней коммутации;
••Потребляемая мощность: не более 0,4 Вт на один аналоговый интерфейс;
••Возможность размещения в заводских стальных уличных шкафах mCase (на 200 / 500 / 1000 абонентов).
Тел. +7 (812) 449-47-27 Факс +7 (812) 449-47-29 E-mail: info@protei.ru

## Slide 7
Абонентский шлюз малой емкости mAccess.MTU
Абонентский шлюз малой емкости служит для подключения
телефонов абонентов по аналоговым двухпроводным линиям на объектах с небольшой телефонной плотностью.
Основные характеристики:
••Протоколы сигнализации: SIP, H.248;
••Кодеки: G711A-Law, G.723.1, G.729;
••Факсы: T.38, G.711;
••Функции внутренней коммутации;
••Возможность каскадирования;
••В режиме «длинных АЛ», дальность работы до 10 км;
••Электропитание: -48/-60 VDC или 220 VAC
••Потребляемая мощность: не более 80 Вт.
mAccess.MTU выполнен в виде
компактного модуля 1U 19” (24 или 48 АЛ в модуле)
www.protei.ru

## Slide 8
ООО «Научно-Технический Центр ПРОТЕЙ»
194044, СПБ, Б.Сампсониевский пр., 60, лит. А Бизнес-центр «ТЕЛЕКОМ СПб»
Тел. +7 (812) 449-47-27, факс +7 (812) 449-47-29 E-mail: info@protei.ru, www.protei.ru