## Slide 1
«Изучение анализатора протоколов Wireshark»

## Slide 2
Методические
указания к лабораторной работе для дисциплины
«Информационные сервисы для СПС». Могут быть также использованы в процессе изучения дисциплин "Мультисервисные сети" и "Пакетная телефония".
В данной лабораторной работе студенту предоставляется возможность получить навыки работы с одним из самых известных анализаторов протоколо
По направление - Телекоммуникациия

## Slide 3
Оглавление | 
1. Цель работы | 
2. Описание основных возможностей анализатора Wireshark | 
2.1. Установка анализатора Wireshark на Вашем компьютере | 
2.2. Начало работы с Анализатором Wireshark. Основные возможности | 
3. Порядок выполнения работы | 
4. Правила оформления отчета | 
5. Контрольные вопросы | 
6. Литература | 

## Slide 4
Цель работы:
  Выполнить инсталляцию программы анализатора протоколов Wireshark на Вашем компьютере
  На примере трассировки процесса PING – изучить основные возможности анализатора протоколов Wireshark и Приобрести навыки трассировки протоколов.
  Выполнить анализ сделанных трассировок и отразить это в отчете
Анализатор протоколов Wireshark. Описание основных возможностей.
Wireshark — это приложение-анализатор, которое «знает» структуру самых различных сетевых протоколов, и поэтому позволяет разобрать сетевой пакет, отображая значение каждого поля протокола любого уровня.
Wireshark – позволяет перехватывать и расшифровывать все известные протоколы, использующие в качестве транспорта среду Ethernet.
Любая информация, передаваемая в кадрах Ethernet с Вашего компьютера или на Ваш компьютер – перехватывается приложением Wireshark, записывается на Ваш диск и может быть впоследствии Вами проанализирована со всех позиций – на предмет
информационной безопасности (наличия на Вашем компьютере программ-шпионов и других нежелательных приложений), загрузки интерфейса доступа к Вашему провайдеру
(измерения скорости передачи, наличия фонового трафика, объемов переданного и принятого трафика и т.п.) и т.д.
Данная программа широко используется для поиска и устранения различных неисправностей, изучения сетевых протоколов и т.д.
С основными возможностями этой программы Вы познакомитесь ближе, выполнив данную работу!
Работа с данным приложением начинается с установки анализатора Wireshark на Вашем Компьютере.

## Slide 5
2.1 Установка анализатора Wireshark на Вашем Компьютере
2.1.1 Скачайте программу для инсталляции анализатора Wireshark на Вашем с сайта разработчика - http://www.wireshark.org/download.html .
Рисунок 1 - Окно сайта разработчика программы анализатора Wireshark
Внимание!!! Для корректной установки и последующей работы – перед скачиванием программы определитесь с версией Wireshark, соответствующей версии программно-аппаратных средств Вашего компьютера.
Для установления соответствия – определите на своем компьютере:
Тип ОС (Windows, Linux, …) и
Разрядность процессора – 32-х или 64-х разрядный.
Разрядность процессора определяется разрядностью шины данных. Большинство компьютеров возрастом не старше 2-х лет являются 64-х разрядными. На таких компьютерах будут работать обе версии Wireshark – и 32-х и 64-х разрядные.
Если же у Вас 32-х разрядный процессор, или Вы не уверены в том, какой у Вас
процессор – то Вам необходимо скачать 32-х разрядную версию Wireshark.
Для Windows это - http://wiresharkdownloads.riverbed.com/wireshark/win32/wireshark-win32-1.6.2.exe

## Slide 6
2.1.2 Запустите процесс инсталляции на Вашем компьютере. Следуйте подсказкам по умолчанию, подтверждая установку всех предлагаемых компонент, нажатием кнопки ―NEXT‖, и по завершении всех процессов инсталляции – с программой можно работать.
Внимание!!! Рассматривайте эту программу не только как приложение, которое надо изучить для выполнения лабораторных работ, но в первую очередь, как приложение,
которое будет полезно Вам как на Вашем домашнем компьютере, так и в работе по получаемой специальности (Wireshark – наиболее широко используемый и доступный анализатор-сниффер как в среде системных администраторов, так и среди хакеров).
2.2 Начало работы с Анализатором Wireshark. Основные возможности.
Чтобы запустить данное приложение необходимо два раза щелкнуть по соответствующему ярлыку в папке с установленной программой.
Все возможности данной программы невозможно изучить в масштабах одной лабораторной работы.
В данной работе Wireshark используется в качестве инструмента для анализа сетевых пакетов, генерируемых Web-приложениями и некоторыми другими службами.
Однако, поскольку фильтры в процессе выполнения данной работы не используются, то после окончания работы программы Wireshark, на Вашем диске остается файл в котором хранятся все перехваченные пакеты от всех сетевых служб, запущенных и активных в данный момент на Вашем компьютере ( даже от тех служб, о
которых Вы не подозреваете!).
Ниже приводятся лишь краткое описание работы с программой для выполнения работы.

## Slide 7
Главное окно программы Wireshark представлено на рисунке 2.
Панель управления
Рабочая область
Панель фильтрации
Рисунок 2 - Главное окно программы-анализатора Wireshark
Панель управления позволяет управлять основными возможностями приложения, например, начать перехват сетевых пакетов, открыть сохраненную ранее сессию перехвата пакетов и т.д.
Панель фильтра дает возможность отфильтровать ненужные пакеты и оставить только необходимые. Фильтрацию можно осуществить, написав в соответствующем поле маску фильтрации (например, «SIP|UDP» - будут отображаться только пакеты, содержащие поля протоколов SIP и UDP).
В рабочей области – отображаются перехваченные пакеты (верхняя часть рабочей области) и расшифровка каждого поля сетевого пакета (нижняя часть рабочей области).

## Slide 8
В пункте меню Capture (фиксация, перехват) выберите Options. У Вас откроется следующее окно:
Рисунок 3 – Окно Options в меню Capture (фиксация, перехват)
Для того, чтобы следить за процессом перехвата всех пакетов (без фильтрации) – выберите режим «Capture packets in promiscuous mode» (Перехват всех пакетов без разбора) – для этого уберите галочку в соответствующем окне.
Чтобы начать перехват пакетов нажмите на значок (Start) главной панели, либо кнопку «Start» в окне Capture – Options.
В появившемся списке сетевых интерфейсов выберите тот интерфейс, для которого параметр «Packets» постоянно увеличивается (это означает, что на данном интерфейсе наблюдается активность).
Рисунок 4 – Выбор активного сетевого интерфейса
Для начала перехвата нажмите кнопку «Start» для активного сетевого интерфейса.
Для остановки перехвата пакетов необходимо нажать на значок (Stop) на панели управления.

## Slide 9
Порядок выполнения работы
Для понимания работы с анализатором, в данной работе мы будем исследовать простейшие коммуникационные процессы, которые Вы запустите на Вашем компьютере.
В качестве таких процессов исследуем процесс Ping («прозвонка»
соединения с удаленным хостом).
Этот процесс наиболее часто используются для выявления проблем в транспортной сети. Процесс Ping использует для этих целей протокол ICMP.
Перехват и анализ сообщений протокола ICMP и будет целью данного
пункта работы.
Порядок выполнения работы следующий:
  . Запускаем процесс перехвата пакетов анализатором Wireshark
  . Запускаем исследуемый процесс Ping в командной строке интерфейса CLI и ожидаем окончания процесса Ping
  . Останавливаем процесс перехвата пакетов анализатором Wireshark
  . Копируем результаты выполнения команды Ping в отчет (файл в формате имя.doc)
  . Сохраняем результаты перехвата пакетов анализатором Wireshark в файле с именем ping.pcap
  . Производим небольшой анализ результатов перехвата пакетов
  . Оформляем отчет по данной работе и отсылаем файл отчета имя.doc

## Slide 10
  Запускаем процесс перехвата пакетов анализатором Wireshark
    В пункте меню Capture (фиксация, перехват) выберите Options.
    Для того, чтобы следить за процессом перехвата всех пакетов (без фильтрации) – выберите режим «Capture packets in promiscuous mode» (Перехват всех пакетов без разбора) – для этого уберите галочку в соответствующем окне.
    Чтобы начать перехват пакетов нажмите на значок (Start) главной панели, либо кнопку «Start» в окне Capture – Options.
    В появившемся списке сетевых интерфейсов выберите тот интерфейс, для которого параметр «Packets» постоянно увеличивается (это означает, что на данном интерфейсе наблюдается активность).
    Для начала перехвата нажмите кнопку «Start» для активного сетевого интерфейса.
    В рабочей области программы начнут сразу же появляться новые строчки.
Каждая строчка – это сетевой пакет. Нажав на интересующую строчку, в нижнем окне появится расшифровка полей пакета в виде иерархического списка.
  Запускаем процесс Ping в командной строке интерфейса CLI
Для запуска процесса Ping откройте на Вашем компьютере окно «Выполнить» в меню
«Пуск» и наберите в этом окне имя команды перехода в режим командной строки (CLI). Имя команды – cmd
1. Окно «Выполнить» | Команда cmd в окне выполнить Интерфейс командной строки – CLI
Рисунок 5 – Открытие интерфейса командной строки – CLI | 
Таким образом, для запуска исследуемых коммуникационных процессов Вам необходимо открыть окно интерфейса командной строки – CLI, для чего надо последовательно выполнить пункты 1, 2 и 3 как показано на рис. 5

## Slide 11
ВНИМАНИЕ!
В Windows-7, команда «Выполнить» по умолчанию убрана из меню «Пуск».
Чтобы вернуть эту команду в меню «Пуск», вы можете воспользоваться инструкциями на сайте - http://feyhoa.org.ua/archives/1064 .
Теперь надо запустить коммуникационный процесс Ping в окне интерфейса CLI.
Прозвонка сетевого соединения выполняется по конкретному IP-адресу, либо по доменному имени.
В данной работе для выполнения прозвонки будем использовать доменное имя сайта aek-54.ru, для чего вводим в окне интерфейса CLI команду: ping aek-54.ru и нажимаем клавишу Enter – см. рис. 6.
Рисунок 6 – Ввод команды ping aek-54.ru и отображение результата прозвонки
В ответ на ввод команды прозвонки появляется отклик системы, отображающий результат посылки 4-х пакетов ICMP в адрес сайта aek-54.ru.
В данном случае прозвонка соединения прошла успешно, т.е указанный сайт доступен с Вашего компьютера.
анализатором
(Stop) на панели
3.3 Останавливаем процесс перехвата пакетов Wireshark
Для остановки перехвата пакетов необходимо нажать на значок управления.
  Копируем результатов выполнения команды Ping в отчет
Для копирования результатов выполнения команды Ping в отчет можно использовать любой из двух способов:
    Копирование через буфер обмена
    Выделить в окне интерфейса CLI результаты выполнения команды Ping, для чего надо в данном окне нажать правую кнопку мыши и выбрать пункт «Выделить все»
    Нажав клавишу Enter, скопировать содержимое окна CLI в буфер обмена
    Открыть в редакторе MS’Word файл отчета, присвоив ему имя :ваше фамилия.doc
    Скопировать содержимое буфера обмена в файл отчета, нажав «Ctrl+V»

## Slide 12
После этих операций мы получим следующий результат:
c:\>ping aek-54.ru
Обмен пакетами с aek-54.ru [90.156.201.31] с 32 байтами данных: Ответ от 90.156.201.31: число байт=32 время=91мс TTL=51
Ответ от 90.156.201.31: число байт=32 время=91мс TTL=51
Ответ от 90.156.201.31: число байт=32 время=91мс TTL=51 Ответ от 90.156.201.31: число байт=32 время=91мс TTL=51
Статистика Ping для 90.156.201.31:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 91мсек, Максимальное = 91 мсек, Среднее = 91 мсек c:\>
2. Второй способ копирования – через функцию Print Screen – скопировать экранную форму с окном CLI и вставить ее в файл отчета, как показано на рис. 6.
3.5 Сохраняем результаты перехвата пакетов анализатором Wireshark в файле с именем ping.pcap
Для сохранения результатов перехвата пакетов выберите в пункте меню File главной панели пункт Save as:
Рисунок 7 – сохранение результатов перехвата пакетов
Присвойте сохраняемому файлу имя и выберите расширение сохраняемого файла – ping-aek.pcap, (вариант Wireshark/tcpdump…, который обычно предлагается по умолчанию).
Сохраненный файл с перехваченными Вами пакетами необходимо выслать как приложение к отчету по работе.

## Slide 13
Внимание:
Для правильного выполнения работы необходимо соблюдать следующие условия:
Запускать приложение Wireshark (кнопка ―START‖) надо до запуска исследуемого процесса, а завершать приложение Wireshark (кнопка ―STOP‖) надо после остановки Вами исследуемого процесса. В этом случае в сохраняемом файле будут пакеты, соответствующие всему сеансу исследуемого процесса.
Следить, чтобы длительность работы Wireshark по перехвату пакетов не превышала 1 минуты. Для усвоения основных навыков работы этого достаточно! Превышение работы Wireshark приведет к тому, что размеры файла с перехваченными пакетами будут настолько большими, что это не позволит Вам не только передать Ваш файл в качестве приложения к отчету, но и забъет Ваш диск до полной остановки ОС. Например, для скорости Вашего интерфейса – 100 Мбит/с в каждую секунду будут перехватываться пакеты с общим объемом до 12 Мбайт, следовательно, за час работы Wireshark (3600 с) на Ваш диск набъется пакетов до 43-х Гбайт!!!
3.6 Анализ результатов перехвата пакетов
По умолчанию анализатор перехватывает все пакеты, от служб, которые работают на Вашем компьютере, поэтому вначале анализа, необходимо научиться работать с фильтрами, выбирая интересующие Вас протоколы.
В данном случае нас интересует протокол ICMP, используемый процессом Ping.
Чтобы отфильтровать пакеты протокола ICMP, введите в окне Filter маску ICMP и нажмите «Enter». Когда маска введена правильно, поле ввода подсвечивается зеленым цветом, в противном случае – красным.
Рисунок 8 – Фильтрация пакетов ICMP из общего потока перехваченных пакетов

## Slide 14
Рисунок 9 – Расшифровка ответного пакета ICMP
Теперь приведем некоторые результаты анализа пакетов ICMP:
3.6.1 В окне рисунков 8 и 9 мы видим детальную информацию о заголовках транспортных протоколов Ethernet и IPv4. Вы можете использовать данную информацию также для понимания процессов расшифровки пакетов Ethernet-IP-UDP и др. в контрольной работе по данной дисциплине.
Приведем пример анализа заголовков протоколов Ethernet-IP.
Начнем с полей протокола Ethernet (см. рис.10).
Поле Destination содержит информацию о получателе сообщения, Source – об источнике. Поле Type идентифицирует протокол верхнего уровня, поместивший свои данные в Ethernet пакет.
В нашем случае – это протокол IPv4 (Type=0800’hex).

## Slide 15
Рисунок 10 - Поля протокола Ethernet
Рисунок 11 - Поля протокола IP
В полях протокола IP содержится информация об IP-адресе источника (Src) и получателя (Dst), версии протокола (в нашем случае – IPv.4) и длине заголовка (20 байт).
Далее следует информация о классе обслуживания DSCP, общая длина пакета (200) и его идентификатор.
Поле флагов, содержащее информацию о времени жизни пакета (128) и о протоколе верхнего уровня, поместившего свои данные в IP-пакет (UDP).
Затем следует контрольная сумма заголовка (Header checksum).

## Slide 16
    На рис.8 в нижней части рабочей области показана расшифровка первого пакета ICMP (Echo request - тип 8), отправленного с адреса 192.168.1.33 на адрес 90.156.201.69
    На рис.9 в нижней части рабочей области показана расшифровка второго пакета ICMP (сообщение ответа Echo reply - тип 0), отправленного в ответ с адреса 90.156.201.69 на адрес 192.168.1.33
    Оба сообщения имеют одинаковое поле данных, что подтверждает успешность результата прозвонки – что послали, то в ответ и получили
    Через пункт меню – Statistics – IO-Graphs мы можем видеть скорость передачи пакетов ICMP в бит/с – см. рис.12
Рисунок 12 – скорость передачи пакетов ICMP
Для получения удобного отображения – настройте правильно параметры разрешения – Tick interval и Pixels per tick, а также единицы отображения пакетов (Unit) – Bits/Tick.
Например, выбрав другой временной масштаб (параметр Tick interval=0,01sec) Вы можете различать во времени каждый из переданных и принятых пакетов ICMP.
3.6.6 Анализатор протоколов позволяет более наглядно рассмотреть схему передачи информации. Для этого через пункт меню – Statistics – Flow-Graph мы можем видеть порядок обмена пакетами ICMP между хостами с адресами 192.168.1.33 и 90.156.201.69:
Рисунок 13 – Порядок обмена пакетами ICMP
Для выполнения данной работы этого достаточно, но Вы не останавливайтесь на этом и глубже изучите все возможности перехвата и анализа пакетов от разных протоколов.

## Slide 17
4. Правила оформления отчета
Отчет о работе должен содержать:
  Титульный лист: ФИО, № группы, название работы.
  Цель работы.
  Результаты перехвата и анализа пакетов ICMP – по всем пунктам раздела 3. Привести соответствующие экранные формы но с Вашими
результатами!
  Комментарии и выводы по всем пунктам работы.
Сохранить отчет в файле с именем:ваше фамилия.doc
В качестве подтверждения выполнения данной работы, необходимо вместе с файлом отчета выслать в одном архиве также файл с перехваченными пакетами (с расширением *.pcap).
Контрольные вопросы
  Назначение анализатора Wireshark
  Назначение полей протокола Ethernet
  Назначение полей заголовка протокола IP
  Назначение протокола ICMP
  Сообщения протокола ICMP
  Процессы, использующие протокол ICMP
Литература, рекомендуемая для выполнения лабораторной работы
  Конспект лекций по дисциплине ИС СПС
  Сайт разработчика Wireshark - http://www.wireshark.org/download.html
  Документация по инсталляции Wireshark и требования к программно- аппаратным средствам - http://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChIntroPlatforms.html
  Руководство пользователя Wireshark (онлайн-версия) - http://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/