## Slide 1: 2. Лекция. Коллоидная химия и экологические проблемы очистки сточных вод. Использование адсорбционных методов.

## Slide 2
Водоподготовка – это комплекс технологических процессов, направленных на доведение качества воды, поступающей из природного источника, до норм, установленных стандартами. При использовании разных способов выбор способа водоподготовки, построение общей схемы технологического процесса зависит от качества и состава исходной воды.

## Slide 3: Классификация природных водных смесей
Природные воды классифицируются по различным критериям:
1) По минерализации воды:
пресная < 1 мг/кг,
слабосоленая 1-10 мг/кг,
соленая > 10 мг/кг.
2) По степени дисперсности примесей
(или степени измельчения частиц).

## Slide 4: Таблица 1 – Классификация водных смесей по степени дисперсности примесей
№ | Степень дисперсности | Примеси
1. | < 1 нм | Истинные растворы (ионы, молекулы)
2. | 1- 100 нм | Коллоидные дисперсии
3. | > 100 нм | Взвеси (грубые) дисперсии

## Slide 5: Примеси
1) Песок, грунт и др. являются мелкими дисперсными частицами, обеспечивающими мутность природных вод и относятся к механическим примесям.
2)Минеральные и органические вещества, коллоидно-дисперсные вещества по размерам частиц находятся между тонкодисперсными и истинно растворенными веществами. Хотя они легко проходят через бумажные фильтры, они не могут проходить через мембраны животных и растений. К коллоидно-дисперсным веществам в природных водах относятся соединения кремния, алюминия, железа, органические вещества, образующиеся в результате распада растений и животных.
3)К истинно растворенным (молекулярным и ионно-дисперсным) веществам относятся соли, кислоты, щелочи и газы, растворенные в воде.

## Slide 6
Природные водные смеси по химическому составу делятся на минеральные и органические.Минеральные смеси включают растворенные газы (N2, O2, СО2), газы, образующиеся в результате биохимических процессов (NH3, CH4, H2S), газы, приносимые проточной водой, катионы (Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Mn2+) и анионы HCO3-, Сl-, SO42-, SiO32-, NO3-) соли, кислоты, основания. Органические вещества, вымываемые из почв и торфяных болот и попадающие в открытые водоемы, относятся к гумусовым веществам. Недостаточно очищенные бытовые, промышленные и сельскохозяйственные стоки влияют на увеличение количества и качества органических веществ в поверхностных водах.

## Slide 7: Су сапасының көрсеткіштері
Качество воды, используемой в теплоэнергетике, включает следующие показатели:
1) Концентрация высокодисперсных веществ.
2) Концентрация растворенных примесей.
3) Концентрация агрессивных активных газов.
4) Концентрация ионов водорода (pH).
5) Технологические показатели: сухой и побуревший остаток, окисляемость, жесткость, щелочность, содержание кремния, удельная электропроводность.
Концентрацию тонкодисперсных веществ можно определить, фильтруя воду через бумажный фильтр, высушивая осадок до постоянной массы при 378—383 К и взвешивая осадок. На практике этот показатель определяют по прозрачности и мутности воды. При высоких концентрациях мелкодисперсных диспергаторов прозрачность определяется высотой водяного столба, при которой наблюдаемое вещество можно наблюдать на стеклянном столбике со шрифтом или крестом, на дне которого линии толщиной 1 мм. При более низких концентрациях дисперсных веществ (<3 мг/кг) применяют нефелометрический метод. Этот метод основан на сравнении мутности анализируемой воды с эталоном. Кроме того, концентрацию взвешенных веществ определяют по разнице между побуревшими и сухими остатками (то есть выпариванием 1 кг нефильтрованной и фильтрованной воды).

## Slide 8
Количество органических примесей в воде оценивают по окисленности воды. Окислительной способностью называют количество расхода сильного окислителя (обычно KMnO4) на окисление органических соединений в 1 кг воды.Концентрацию растворенных примесей (мг/кг, мг-экв/кг) определяют методами химического анализа. Правильное проведение анализа основано на законе электронейтральности, то есть сумма концентраций катионов в воде равна сумме концентраций анионов:
ΣKt = ΣAn, [мг-экв/кг].
Ошибка анализа должна быть ≤ 1 %. Суммарная концентрация катионов и анионов составляет количество соли в воде (без учета концентрации ионов водорода и гидроксида).
Жесткость воды является одним из основных показателей воды, используемой на тепловых электростанциях. Фактически, поскольку концентрация ионов кальция и магния в природных водах выше, чем в других, жесткость представляет собой сумму молярных концентраций (нормальностей) эквивалентов ионов кальция и магния в воде. Согласно ISO 6107-1-8:1996 жесткость относится к способности воды образовывать пену с мылом.

## Slide 9
Щелочность воды представляет собой сумму концентрации анионов слабых кислот и ионов гидроксила за вычетом концентрации ионов водорода в воде. В зависимости от растворенного в воде вещества различают несколько видов щелочности: гидратированная Сг (под влиянием ионов ОН-), гидрокарбонатная Сб (НСО3-), карбонатная Ск (СО32-), фосфатная Сф (HPO42-, PO43-), силикатные Ссил (HSiO3-, SiO32-), гуминовые (соли гуминовых и фульвокислот) и другие.Щелочность поверхностных и подземных природных вод обычно объясняют наличием в их составе гидрокарбонатов и гуматов, т. е. слабокислых солей. Щелочность воды, умягченной Na-катионированием, объясняется также гидрокарбонатами и гуматами, а щелочность умягченной или деминерализационной воды зависит от присутствия наряду с гуматами гидратов и карбонатов; щелочность котловой воды зависит от наличия едких щелочей, соды, фосфатов и силикатов, а также гуматов.

## Slide 10
Удельная электропроводность относится к сопротивлению исследуемого столба воды длиной 1 см и площадью поперечного сечения 1 см2.
Удельное сопротивление водной фазы зависит от природы, концентрации и температуры растворенных веществ.
Удельная электропроводность обратно пропорциональна удельному электрическому сопротивлению:
Х = 1/р, (3)
где ρ — удельное электрическое сопротивление воды.
Электропроводность проточной воды зависит не только от ее состава, но и от ее температуры.
Более точно эта зависимость выражается полиномом второй степени:
χ = χ0 (1 + αt + βt2), (4)
где α и β — коэффициенты, зависящие от природы и концентрации растворенных веществ.
Метод анализа воды, основанный на измерении электропроводности, называется кондуктометрией.

## Slide 11: Методы очистки воды
Механический способ очистки
Метод механической очистки направлен на выделение из загрязненной воды нерастворимых вредных соединений с помощью специально разработанных средств. Для этого используют фильтры, масло-, жироуловители и т.п. С помощью этого метода можно отделить от нерастворимых соединений 60 % загрязненной воды, 95 % промышленных сточных вод.
Химический метод очистки
Метод химической очистки загрязненной воды направлен на улучшение ее состава путем добавления различных реагентов. Нерастворимые вредные вещества в загрязненной воде можно уменьшить химическими методами до 95%.
Биологический метод
Биологический метод очистки загрязненных вод осуществляется с помощью биохимического процесса. Биологическая очистка проводится в естественных условиях на выделенных земельных участках. Это участки орошения земель. Биологические пруды используются для применения биологического метода очистки.

## Slide 12: Өнеркәсіптік ағынды сулардан таралған заттарды шөгу әдістермен жою
Көптеген химиялық өндірістердің ағынды суы гетерогенді жүйелер болып табылады. Судағы бөлшектер өлшемі10-50 мкм, 0,001-0,1 мкм дейін. Көп жағдайда ағынды судағы дисперсті жүйелер лиофобты болып табылады.
Қатты қалдықтарды тұнбаға түсіру тазарту тиімділігі
судағы дисперсиясының агрегативті тұрақтылық дәрежесімен анықталады.
осындай дисперсті жүйелер. Әдетте, агрегативті тұрақты
жоғары дисперсті қоспалар мен коллоидты ластауыштардың
табиғи және ағынды сулардағы концентрациясы 1% аспайды. Мұндай суспензиядағы бөлшектер мөлшері ұзақ уақыт өзгермейді.