## Slide 1
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті
Химия және химиялық технология факультеті
Гальваникалық элемент
(Біріншілік тоқ көздері)

## Slide 2
Жоспар:
Гальваникалық элемент
Пайда болу тарихы
Гальваникалық элементтердің классификациясы
Электрод түрлері
- Қайтымды электродтар
- Ионоселективті мембраналы электродтар
Гальваникалық элементтердің сипаттамасы
Қолданылуы

## Slide 3
Электродтарда химиялық реакциялардың жүруі негізінде электр тогы алынатын системаны химиялық ток көздері деп атаймыз.Химиялық энергия екіге бөлінеді(реакциясы қайтымды және қайтымсыз)
Біріншілік және екіншілік ток көздері (гальваникалық элементтер, аккумуляторлар; бұлардың айырмашылығы бір рет немесе көп рет қолданылады). Біріншілік ток көздеріне гальваникалық элементтер жатады:

## Slide 4
Пайда болу тарихы
Әртүрлі металлдардың бір-бірімен әсерлесу нәтижесінен электр тогының пайда болу құбылысын ең алғаш итальяндық физиолог Луиджи Гальвани 1786 жылы тапқан болатын.

## Slide 5
Гальваникалық элементтің классификациясы
Біріншілік гальваникалық элемент
Екіншілік ток көздері (аккумуляторлар)
Электрохимиялық генераторлар

## Slide 6
Гальваникалық элемент құрамына электродтар кіреді.
Ионселективті мембраналы электродтар
Қайтымды электродтар
Электрод түрлері

## Slide 7
Қайтымды электродтар
1 текті электрод
Өз тұзының ерітіндісіне батырылған металлдан тұратын электрод
2 текті электрод
3 текті электрод
Активті емес металлдан тұратын электродтар (хингидронды электрод)
Тотығу-тотықсыздану электродтары
Газды электродтар
Амальгамды электродтар
2 ерімейтін тұнба электролиттерінен тұратын электрод, аз еритін электролит құрамында электрод металынан түзілетін катион болады.
Ерітіндідегі активті емес металл мен газдан тұратын электрод (сутекті электрод)
Сынаптағы металл ерітіндісінен тұратын электродтар
Өзінің ерімейтін тұзының ерітіндісіне батырылған металлдан тұратын электрод (хлоркүмісті электрод, каломельді электрод)

## Slide 8
1835 жылы Даниель гальваникалық элементті ойлап тапты.Ол, күкірт қышқылы ерітіндісіне салынған мыс және мырыш электродтарынан тұрады.
1.Даниель-Якоби элементі: Си (+) Zn (-) H2SO4
CuSO4+Zn=ZnSO4+Cu
2.Р.Бунзен: С (+) Zn (-) HNO3/ H2SO4
2HNO3 +H 2SO 4+Zn=ZnSO 4+2NO 2+2H 2O
3.Грене: С (+) Zn (-) k2 Cr2 O7 / H2SO4
K2Cr07+7H2 SO4+3Zn=3ZnSO4+7H2O+Cr2(SO4)3+K2SO4
4.Zn-Mn элементтері:
2MnO 2+2NH4Cl+Zn=2MnO(OH)+ Zn(NH3) 2Cl2
Тотықты сынап элементі
HgO+Zn+2KOH=Hg+K2ZnO2+H2O
Отындық элементтер
PbO2+4HCLO4+Pb=2Pb(CLO4)2+2H2O

## Slide 9
Анод: Zn — 2e− → Zn2+
Катод: 2MnO2 + 2H3O+ + 2e− → 2MnO(OH) + 2H2O
Электролит ерітіндісі: Zn2+ + 2NH4+ + 2Cl− + 2H2O ↔ [Zn(NH3)2]Cl2 + 2H3O+
Жалпы реакция: Zn + 2MnO2 + 2NH4Cl → 2MnO(OH) + [Zn(NH3)2]Cl2
Разрядталу кезінде мырышты стакан еріп кетеді. Электролит ерітіндісі ағып кетпес үшін мырыштық стаканда қалың темір қабаты болады.

## Slide 10
Біріншілік гальваникалық элемент – химиялық энергияны тікелей электрлік энергияға айналдыратын құрылғыны айтамыз.
Мырыш- марганецті элемент
Мырыш марганецты элемент (1) — металлдық қалпақ, (2) — графит электрод («+»), (3) — мырыштық стакан («—»), (4) — марганец оксиді, (5) — электролит, (6) — металлдық контакт.

## Slide 11
Гальваникалық элементтің сипаттамаларына
Электр қозғаушы қүші Гальваникалық элементтің электр қозғаушы күші элекрод материалы мен электролит құрамына байланысты.
Сыйымдылығы Разрядтану кезінде ток көзінің бере алатын электр мөлшері
Энергия Сыйымдылықтың кернеуге туындысына тең. Температура көтерілгенде, реагент мөлшерінің көбеюімен бірге энергия да көбееді.
Сақталуы. Гальваникалық элементтердің сипаттамалары берілген шектерде бола алатын мерзім уақыты.

## Slide 12
Гальваникалық элементтің сипаттамаларына :
Э.Қ.К. Разрядталу кезіндегі кернеу
, I-ток күші
r-аккумулятордың омдық кедергісі.
– бастапқы және соңғы уақыттағы кернеу.
Сыйымдылық Разрядталу кезінде тұрақты ток күшінде сиымдылық Q=It

## Slide 13
Тәжірибелік түрде әрекеттескен массаның gтәжірбие Фарадей заңымен анықталған массадан gтеория ауытқу дәрежесі электролизерлер үшін тоқ бойынша шығыммен (ТБШ) және химиялық тоқ көздері (ХТК) үшін белсенді заттың пайдалану коэффициентімен Кпайд анықталады. Бұл өлшемдер пайызбен, кей жағдайда бірлік үлеспен өрнектеледі:
ТБШ = · 100%; (4)
Кпайд = · 100%. (5)
Көп жағдайда бұл параметрлерді есептеуді теориялық қажетті электр мөлшерінің Qтеория үдеріс барысында тәжірибелік түрде жұмсалған электр мөлшеріне Qтәжірибе (немесе керісінше) қатынасымен анықтауға болады:
ТБШ = · 100%; (6)
Кпайд = · 100%. (7)

## Slide 14
ХТК сыйымдылығы өздігінен разрядталу нәтижесінде төмендеуі мүмкін. Өздігінен разрядталу жұмыс жасалмаған кезде белсенді масса мен электролиттің шығыны, электродтық заттардың электрхимиялық белсенділіктерінің нашарлауы, т.б. себептерден болады. Өздігінен разрядталу мөлшері Gq ХТК белгілі бір жұмыс жасалмаған уақытта τ бастапқы тәжірибелік (немесе қалыпты) сыйымдылығының Q пайыздық төмендеуімен сипатталады:
Gq = · 100%, (8)
мұнда Qτ – τ уақыт аралығында (тәулік, ай, жыл) ХТК-нің жұмыссыз сақталудан кейінгі сыйымдылығы.
Тоқ көзінде жинақталған белсенді зат мөлшерінің тәжірибелік сыйымдылыққа қатынасы белсенді заттың меншікті шығыны деп аталады және ол г/(А·сағ) өрнектеледі.
ХТК маңызды параметрлеріне меншікті сипаттамалары жатады:
ХТК меншікті сыйымдылығы (А·сағ/кг немесе А·сағ/л) тәжірибелік сыйымдылықтың ХТК массасына немесе көлеміне қатынасына тең:
Qg = ; (9)
Qv = ; (10)
ХТК меншікті энергисы (А·сағ/кг немесе А·сағ/л) разрядталу кезінде берілген энергияның ХТК массасына немесе көлеміне қатынасына тең:
Wg = ; (11)
Wv = . (12)
ХТК-нің меншікті сыйымдылығы мен энергиясы өзара келесі қатынаспен байланысады:
Wg = Qg·Vорт; (13)
Wv = Qv·Vорт, (14)
мұнда Vорт – ХТК-нің орташа разрядталу кернеуі, В.

## Slide 15
Кей жағдайларда қолдану кезінде ХТК-нің меншікті қуаттылығы N (Вт/кг, Вт/л) маңызды болып табылады, яғни ол белгілі бір разрядтау уақытында ХТК бірлік массасы немесе көлемінде алуға болатын қуаттылық:
Ng = ; (15)
Nv = , (16)
мұнда I – тоқ күші, А; Vорт – орташа разрядталу кернеуі, В; g – ХТК массасы, кг; v – көлем, л.
Аккумулятордың қайтымдылығы оның тоқ және энергия бойынша беруімен сипатталады.
Тоқ бойынша беру γт (%) деп аккумулятордың разрядталу сыйымдылығының осы аккумуляторды зарядтау кезінде алынған электр мөлшеріне қатынасын айтады:
γт = · 100%. (17)
Энергия бойынша беру γэ (%) деп аккумулятордың разрядталу энергиясының осы аккумуляторды зарядтау кезінде жұмсалған энергияға қатынасын айтады:
γэ = · 100% = · 100%. (18)
Энергия бойынша беруді тоқ бойынша беру арқылы сипаттауға болады:
γэ = γт· . (19)
Электродтың тепе-теңдік потенциалы деп εт-т электролитпен қайтымды тепе-теңдік жағдайында болатын поляризацияланбаған (жұмыс жасамай тұрған) электрод потенциалын айтады.

## Slide 16
Қолданылуы:
Батарейкалар сигнализация жүйесінде, шам, сағат, калькулятор, аудиосистема, автоқұрылғыларда қолданылады.
Аккумуляторлар – көлік қозғалтқыштарын іске қосуда, алыс жақта орналасқан аймақты уақытша электр энергиясымен жабдықтауда қолданылады.
Электрохимиялық генераторлар – электр станцияларда, энергия көздерінің апаттарында, автономды электр қамтамасыздандыруда қолданылады.