## Slide 1: Хлордың, күйдіргіш сілтінің электролиздік өндірісі
Кудреева Лейла Кадирсизовна, доцент
3 курс, БЗХТ

## Slide 2: Дәрістің мақсаты:
►Аталған тақырып бойынша алынған білімдерді жалпыландыру және жүйелендіру.
►Хлор мен күйдіргіш сілтінің өнеркәсіптік өндірісінде электролиз процесін қолдану жайлы толыққанды мәлімет алу.
►Теориялық мәліметтерді практика жүзінде қолдана білу.

## Slide 3: Дәрістің жоспары:
►1. Хлордың және күйдіргіш сілтінің физико-химиялық қасиеттері.
►2. Хлор мен күйдіргіш сілтіні алуда қолданылатын шикізаттардың сипаттамасы.
►3. Хлор мен күйдіргіш сілтіні электролиз жолымен алудың әдістері:
А) қатты катод қолдану арқылы алу
Б) сынаптық (сұйық) катод қолдану арқылы алу
►4. Алынған өнімдерді қолдану аясы.

## Slide 4: Хлордың және күйдіргіш сілтінің физико-химиялық қасиеттері.
Хлордың физикалық қасиеттері
Хлор – периодтық жүйенің VII тобынындағы элемент
Оның молекулалық массасы-70,91, ал атомдық массасы -35,46
Атм.қысымда хлор- өткір иісті газ
Аса улы және иісі тұншықтырады
Санитарлық нормаларға сәйкес хлордың ауадағы құрамы – 0,001 мг/л аспауы тиіс.
Cl 35,452
3s23p5
Қасиеттері | Мәндері ]
Түсі (газ ) | сарғыш-жасыл
Балқу температурасы | −34 °C
Қайнау температурасы | −100 °C
Ыдырау температурасы (атомдарға диссоциациясы) | ~1400 °C
Тығыздығы (газ, қ.ж.) | 3,214 г/л
Жылусыйымдылығы (298 К, газ) | 34,94 (Дж/моль·K)

## Slide 5: Күйдіргіш натрийдің физикалық қасиеттері
Таза NaOH – ақшылдау, түссіз зат. Суда жақсы ериді. Денеге тигенде, теріні күйдіріп жібереді, ал денеге үнемі әсер еткеннен- жара немесе экзема пайда болады. Ауадағы МШК- 0,5мг/м3. Әлемде жылына 57 миллион тонна күйдіргіш натр өндіріледі.
жалпы | 
Дәстүрлік атауы | Күйдіргіш натр, каустик, каустикалық сода, күйдіргіш сілті
Хим. формуласы | NaOH
Физикалық қасиеттері | 
Молярл.массасы | 39,997 г/моль
Тығыздығы | 1,59 г/см³
Термиялық қасиеттері | 
Балқу темпер-сы | 323 °C
Қайнау темпер-сы | 1403 °C
Химиялық қасиеттері | 
Суда ерігіштігі | 108,7 г/100 мл

## Slide 6: Шикізаттың сипаттамасы
Шикізат ретінде – ас тұзының (немесе қайнатыңқыра тұз, натрий хлориді) ерітіндісі қолданылады.
Мұндай тұздың 3 түрлі қазба орындарынан алуға болады:
қазбалы тұз (99% жуық қоры бар);
өздігінен тұнатын түпкі жинақтамалары бар тұзды өзендер(0,77%);
қалғаны- жерасты ерітінділер.
Click to edit text styles
Edit your company slogan

## Slide 7: Қазбалы тұздың орны

## Slide 8: Өздігінен тұнатын тұздық өзендер

## Slide 9: Жерасты ерітінділердің (рассол) тұздық орны

## Slide 10: Шикізаттың құрамы:
Хлор және күйдіргіш натр электролизіне қажетті кристалдық тұздың (шикізаттағы) құрамы(%):
натрий хлориді- 97,5 кем емес;
Mg2+ -0,05 артық емес;
ерімейтін қалдықтар- 0,5 артық емес;
Ca2+ -0,4 артық емес;
K+ - 0,02 артық емес;
SO42- - 0,84 артық емес;
ылғалдылық 5 артық емес;
ауыр металдар қоспасы – 0,3 артық емес.

## Slide 11: Хлор мен күйдіргіш сілтіні алу жолдары
.
www.themegallery.com
Қатты катод және диафрагма қолдану арқылы алу
Хлор мен күйдіргіш сілтіні элетролиз жолымен алудың әдістері
Click to edit text styles
Edit your company slogan
Сынаптық (сұйық) катод қолдану арқылы алу

## Slide 12: Қатты катод қолдана отырып хлор мен күйдіргіш сілтіні алудың принципиалды сызбасы
Тұз су +
шлам
қ
(конц)
ерітінді
(сұйыт)
қатты
Ерітінді дайындау
Ерітіндіні қыздыру
Ca2+ Mg2+ -тен тазарту
Ерітіндіні түссіздендіру
сепарация
Шаю
Электролиз
Қышқылдау
қыздыру
Хлорды кептіру
Хлорды салқындату
Буландыру
центрифугалау
балқыту

## Slide 13: Қатты катод қолданған кездегі электролиздің сипаттамасы
1-перфорациялық катод; 2 – диафрагма,
3 – катодтық кеңістік ;4 – анод, 5 – анодтық кеңістік.
Катод ретінде –болат (аз көміртекті)
Анод ретінде- көмір және жасанды графит қолданылады;
Диафрагма материалы -асбестті талшықтан жасалады;
Электролит – NaCl бар cулы ерітінді;
Номиналды жүктемесі -25кА;
Ток тығыздығы- 750-900 А/ м3;
Өнімділігі – жылына 25-100 мың тонна хлор өндіреді

## Slide 14: Қатты катод қолданған кездегі өтетін электрохимиялық процестер
Анодта:
Катодта:
Жалпы реакция:
:

## Slide 16: Сынаптық катодты қолдану арқылы хлор мен сілті алу

## Slide 17: Сынаптық катод кезіндегі электролиздің параметрлері
Катод ретінде – сынап
Анод ретінде-графитті плиталар қолданылады;
Диафрагма -қолданылмайды;
Электролит – NaCl бар cулы ерітінді;
Электролит концентрациясы – 300-310 г/л
Номиналды жүктемесі -25кА;
Ток тығыздығы- 750-900 А/ м3;

## Slide 18: Амальгаманы ыдырата отырып сілті алу
Электролизерден ағып шығатын натрий амальгамасы арнайы ыдыратқыш-аппаратқа келіп түседі, мұнда амальгаманың таза сумен жанасуы орын алады. Сумен жанасқанда натрий амальгамасы өздігінен ыдырай бастайды. Натрий амальгамадан ион түрінде босап шығады да, ерітіндіге өтеді. Ал сутегі атмосферага бөлінеді. Амальгаманың су қатысында ыдырауын электрохимиялық процесс түрінде анодтық реакция үшін келесідей көрсетуге болады:
Және катодтық реакция үшін:

## Slide 19: Хлор мен күйдіргіш натрдың қолданылуы
Қолданылуы
Хлорды қолдану аумағы
Тұз қышқылын алуда
Хлорорганикалық қосылыстар алуда
Ауыл шаруаш-да пестицидтер ретінде
Хлоры бар жартылай өнімдерден глицерин, кремнийорг-қ қосылыстар, БАЗ алынады
Кейбір кендерді хлорлау кезінде қолданылады
Күйдіргіш натрды қолдану
Жасанды жібек алуда
Сабын жасайтын өнеркәсіптер
Қағаз, картон, жасанды талшықтар өндірісі
Биодизельді отын дайындауда
Құбырларды тазалауда
Шоколад, какао, сусындар дайындауда тағамдық қоспа ретінде
Click to edit text styles
Edit your company slogan

## Slide 20
Назарларыңызға рахмет !
www.themegallery.com