## Slide 1: Цикл с фиксированным числом итераций
Лектор: Икрамова Салтанат Бауыржанқызы
Дисциплина: Основы программирования в среде LabVIEW
Курс: 3, к/о

## Slide 2
В этой лекции начинается описание важных объектов блок-диаграммы - структур. С помощью структур можно осуществить повторение отдельных частей программы, выполнение той или иной части программы в зависимости от какого-либо условия, выполнение программы в строго определенном порядке. Наверняка у вас уже имеется некоторый опыт программирования в текстовых средах разработки приложений. Так вот, некоторые структуры соответствуют циклу с фиксированным числом итераций (цикл For), циклу по условию (цикл While), оператору импликации (if then else). Вызвать любую структуру можно из палитры Functions => Structures (рис. 7.1).

## Slide 4
Любая структура изображается в виде рамки, внутри которой содержится один или несколько участков программы. Каждый такой участок программы называется поддиаграммой. По краям структуры могут быть помещены входные и выходные терминалы. Вы можете наложить структуру на уже существующий участок программы или наоборот сначала поместить структуру, а за тем создавать элементы внутри нее. Контекстное меню структуры вызывается при нажатии правой кнопки мыши на рамке структуры. Общими для всех структур пунктами контекстного меню являются:

## Slide 13
Чтобы задать первоначальное значение сдвигового регистра, необходимо передать на его левый терминал любое значение извне цикла. Если исходное значение не задать, сдвиговый регистр использует значение, записанное в него во время последнего выполнения цикла. В случае, если цикл никогда не выполнялся (а это происходит когда на терминал общего числа итераций подается значение 0), сдвиговый регистр использует значение, используемое по умолчанию для данного типа данных.

## Slide 18
Стег сдвиговых регистров