## Slide 1: 6-дәріс. Ауыр металдармен және радинуклидтермен ластанған жерлерді агроэкологиялық бағалау.

## Slide 2
Ауыр металдардың негізгілері: Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sr.
Ауыр металдардың ластандырғыштар ретіндегі ерекшеліктері. Олар өздерінің келесі қасиеттерімен басқа ластандырушылардан айырмашылықтары бар:
1. Ауыр металдар аз мөлшерде өсімдіктер мен жануарлар үшін микроэлемент ретінде өте пайдалы: а) өсімдіктердің өнімділіктерін арттырады; б) жануарлардың денсаулығын жақсартады. Бұлар жетіспеген жағдайда өсімдіктерде, жануарларда тіршілігін тоқтатуға дейін барады.
2. Егер өсімдіктер мен жануарлардың (адамдардың) ағзаларында мол жиналса, өлімге дейінгі процестер жүреді.

## Slide 3
3. Ауыр металдар қоршаған ортаның барлық компоненттерін (ауа, су, топырақ, астық, т.б.) ластандыратын мүмкіндіктері бар. Мысалы, сынап (Hg) пен қорғасынның (Pb) жылдық өнімдерінің 80-90%-ы қоршаған ортаға шашырап кететіндігі анықталған.
4. Органикалық ластандырғыштармен салыстырғанда, ауыр металдар ыдырамайды, тек қана, бір түрден екінші түрге немесе қосылыстарға өзгеріп, немесе мөлшерлерін өзгертіп отырады. Бірақ, барлық жағдайда да, олар тірі ағзаларға зиянын келтіреді.
5. Топырақтағы ауыр металдар ерітінділермен, өсімдіктермен, эрозиямен өте баяу шығып кетеді. Мысалы: мырыш (Zn) – 70-510; кадмий (Cd) – 13-1100; мыс (Cu) – 310-1500; қорғасын (Pb) – 740-5900 жылдар аралықтарында сумен жуылып кетеді екен.

## Slide 4
Ауыр металдардың топыраққа енетін ауылшаруашылық көздері: ақтық (ақаба) немесе шайылған сулар (сточные воды), әртүрлі органикалық және минералдық тыңайтқыштардың құрамында, т.б.
Мөлшерлері, мг/кг |  |  |  |  | 
Элементтер | Ақтық (ақаба) сулар | Фосфорлы тыңайтқыш | Азотты тыңайтқыш | Оганикалық тың. | Пестицидтер
Cd | 2-1500 | 0,1-170 | 0,05-8,5 | 0,3-0,8 | -
Co | 2-260 | 1-12 | 5,4-12 | 0,3-24 | -
Cr | 20-40600 | 66-245 | 3,2-2,9 | 5,2-5,5 | -
Cu | 50-3300 | 1-300 | 1-15 | 2-60 | 12-50
Hg | 0,1-55 | 0,01-1,2 | 0,3-2,9 | 0,09-0,2 | 0,8-42
Mn | 60-3900 | 40-2000 | - | 30-550 | -
Ni | 16-5300 | 7-38 | 7-34 | 7,8-30 | -
Pb | 50-3000 | 7-225 | 2-27 | 6,6-15 | 60
Sr | 40-360 | 25-500 | - | 80 | -
Zn | 90-49000 | 50-1450 | 1-42 | 15-250 | 1,3-25

## Slide 5
Ауыр металдардың топырақтағы шектік рауалы концентрациялары (ШРК) әртүрлі болады (кесте)
Элементтер | ШРК, мг/кг | Зиянның көрстекіштері |  | 
 |  | Өсімдікке сіңгендері | Жылжымалы түрлерінің мөлшерлері | Жалпы санитарлық мөлшерлері
Мыс | 3,0 | 3,5 | 72,0 | 3,0
Никель | 4,0 | 6,0 | 14,0 | 4,0
Мырыш | 23 | 23 | 200 | 37
Кобальт | 5,0 | 25 | 1000 | 5,0
Хром | 6,0 | - | - | 6,0

## Slide 6
Ауыр металдармен ластанған топырақтарды бағалау:
- топырақтың нақтылы ластанған мөлшерлерін ШРК мөлшерлерімен салыстыру;
- химиялық заттың қауіпті деңгейін анықтау;
- топырақтағы мөлшерлері мен қасиеттерін һзгертіп тұратын (полиэлементтер) элементтердің дәрежелерін анықтау;
- қауіпті ауыр металдарды ГОСТ – 17.4.1.02-83 арқылы жіктеп, зерттелетін топырақтағы мөлшерлерімен салыстыру.
- топырақтың (жердің) ауыр металдармен ластану деңгейлерін 5 дәрежеде қарастырады (кесте).

## Slide 7
Ауыр металлдар | Деңгейлерге сәйкес, мг/кг |  |  |  | 
 | І-деңгей қалыпты | ІІ-деңгей қалыпты | ІІІ-деңгей қалыпты | ІV-деңгей қалыпты | V-деңгей қалыпты
Кадмий | < ШРК | ШРК→3 | 3-5 | 5-20 | >20
Қорғасын | < ШРК | →125 | 125-250 | 250-600 | >600
Сынап | < ШРК | →3 | 3-5 | 5-10 | >10
Мырыш | < ШРК | →500 | 500-1500 | 1500-3000 | >3000
Мыс | < ШРК | →200 | 200-300 | 300-500 | >500
Кобальт | < ШРК | →50 | 50-150 | 150-300 | >300
Никель | < ШРК | →150 | 150-300 | 300-500 | >500
Молибден | < ШРК | →40 | 40-100 | 100-200 | >200
Қалайы | < ШРК | →20 | 20-50 | 50-300 | >300
Хром | < ШРК | →250 | 250-500 | 500-800 | >800
Ванадий | < ШРК | →225 | 225-300 | 300-350 | >350

## Slide 8
Жердің радинуклидтермен ластануларын агроэкологиялық баға беру. Жер бетінің радиацияға шалдығуының себептері:
а) табиғи радиациялық фон (күн, жер);
б) ядролық қаруларды сынақтан өткізгендегі таралған радиация;
в) ірілі-ұсақты ядролық отындардың аварияларға ұшырауынан;
г) пайдаланған радиациялық заттардың қалдықтарын бақылаусыз тастаудан.

## Slide 9
Бұлардың зиянды әсерлері:
а) топырақ пен өсімдікке және малдар мен адамдарға тікелей зиянды әсерлері;
б) радиациямен ластанған топырақтарды егіншілікке пайдаланудың шектелуі;
в) мұнда өскен өнімдерді пайдалануға болмайтындығы;
г) әсіресе, адам баласына зияндығы, өлшеусіз қасірет әкеледі.
Қоршаған ортаның радиациямен ластануының екі жолы бар:
1. Табиғи; 2.Жасанды.

## Slide 10
Табиғи ластанудың түрлері:
а) уранды өндіріп, өңдеп, сақтау кездерінде аграрлық экожүйелер ластанады;
б) тыңайтқыштарды өндіріп, оларды жерге ендіру кезінде;
в) көмірлерді ірі жылу электростанцияларда жаққан кезде;
г) мұнай мен газды өндіру кезінде.
Жасанды радиацияның нәтижесінде радионуклидтердің жерге сіңулері:
а) ядролық жарылыста;
б) техникалық аварияларда.

## Slide 11
Қазақстан аумағындағы егіншілікті радиациялық ластаушы радионуклидтер: цезий (137 Cs) және стронций (90 Sr). Бұларды әдетте: цезий – 137 және стронций – 90 деп атайды.
Егіншіліктің радионуклидтерімен ластану дәрежелеріне агроэкологиялық баға беру екі түрлі тұрғыда қарастырылады:
1. Санитарлық-гигиена тұрғысынан;
2. Экологиялық жағынан.
Санитарлық-гигиена әдіснаманы пайдаланғанда, радионуклидтермен жерлермен, ондағы өскен дақылдардың өнімін нормативтерге сәйкес пайдалану жолдары іздестіріледі. Мұның түпкі мақсаты адамзаттың денсаулығына зиян келтірмеу жағын қамтамасыз ету. Мұны іске асыру үшін әрбір агроландшафттың биогеохимиялық жағдайларын зерттеп ЛБЕЖ-дің талаптары бойынша егіншілік жүйесіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шараларды тиянақты және түпкілікті ойластыру қажет. Бұларды сіздермен талдап, нақтылы білуге аса тырмысудың қажеті жоқ, оларды мамандар (агротехнологиялар) шешеді.

## Slide 12
Радионуклидтердің агроэкожүйеге әсерін бағалау үшін келесі параметрлер зерттеледі:
а) ластанудың сипаттары (түрлері) анықталады;
б) ластаушылардың мөлшерлік концентрациялары анықталады;
в) олардың әсер еткен уақыт аралығын анықтау қажет;
г) топырақ пен агроценозға тигізген зиянкестік әсерлерінің дәрежелерін білу.

## Slide 13
Ескерте кететін мәселе – радионуклидтердің агроэкожүйеге әсерін бағалаудың нақтылы схемалық, процестік немесе математикалық (формулалық) модулы әлі жасалған жоқ. Сондықтан, бқл күрделі мәселені радионуклидтердің агроэкожүйедегі қозғалысын (миграциясын) сипаттайтын көрсеткіштерін есепке алады:
- радионуклидтердің топырақ құрамындағы жылжымалық түрлерін анықтау (формалары, қатты және сұйық фазаларының арасындағы үлесі, сіңірілу (сорбция) дәрежелері);
- топырақ пен өсімдіктер арасындағы жылжымалық сипаттарын (өзара алмасу коэффициенттерін) анықтау;
- радионуклидтердің жануарлардың тіршілік тізбегінде (процестеріндегі) алмасу параметрлерін анықтау (ағзаларына сіңіру, қорыту, шығару коэффициенттері).

## Slide 14
Сонымен ЛБЕЖ көлеміндегі егіншілікті ластаған радионуклидтердің дәрежелеріне агроэкологиялық баға беру келесі параметрлерді қамтиды;
- топырақтағы радионуклидтердің мөлшерін анықтау;
- ауылшаруашылық тізбегіндегі радионуклидтердің бірінен-біріне өту дәрежелерінің сандық мөлшерлерін анықтап, баға беру;
- агроэкожүйе мен трофикалық (қоректену) тізбектеріндегі радионуклидтердің концентрациялары мен биогеохимиялық миграцияларына баға беру;
- өндірілген өнімдердің ластану дәрежелерін анықтап, оларға радиациялық-гигиена тұрғысынан баға беру;
- топырақтағы радионуклидтердің ластағыш дәрежелерінің шектерін (предел) анықтап, нормативке сәйкес келетін мөлшерлерін қамтамасыз етеін шараларды нақтылы қарастыру.

## Slide 15
  Табиғи шалғынды (луга) агроландшафттардағы радиациялық ластанудың егіншілікке арналған жерлерден айырмашылықтары бар. Мұндағы радионуклидтердің миграциялық ерекшеліктері келесідей:
  - шалғындықтардың типтеріне байланысты;
  - ондағы су режиміне;
  - топырақтарының қасиеттеріне байланысты;
  - өсімдік жамылғысының ботаникалық құрамына.
  Негізінен, табиғи шалғынды агроландшафттар екіге бөлінетіні белгілі: а) жайылымдық; б) шабындық. Бұлардың радионуклидтермен ластануларын бақылап, агроэкологиялық баға беру алдымен өсімдік жамылғысында, содан кейін жануарлардың өнімдерінде (сүт пен еттерінде) анықталу арқылы іске асады.
  Ал, жан-жақты ғылыми негізді жолға қойылған бағалау, бұл агроландшафттағы радионуклидтердің мөлшерлерін топырақ→өсімдік→жануардың өнімдері жүйесінде тәулік, апталық, айлық, жылдық мезгілдерін қамтыған эксперименттер жүргізу арқылы жүргізіледі.