## Slide 1
Доступный потенциал альтернативных источников энергии
Лекция №2

## Slide 2: Введение
Одним из приоритетных направлений развития энергетики в ХХI в. является широкое использование возобновляемых источников энергии, имеющих огромные ресурсы, что позволит снизить отрицательное влияние энергетики на окружающую среду, повысить энергетическую и экологическую безопасность.
К традиционным источникам энергии относятся: невозобновляемые, включающие уголь, природный газ, нефть, уран; возобновляемые, включающие гидроэнергетику, древесину в виде дров.

## Slide 3: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
Современная энергетика в основном базируется на не возобновляемых источниках энергии, которые, имея ограниченные запасы, являются исчерпаемыми и не могут гарантировать устойчивое развитие мировой энергетики на длительную перспективу, а их использование – один из главных факторов, приводящий к глобальному ухудшению состояния окружающей среды и ее кризисному состоянию.

## Slide 4: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
К нетрадиционным (альтернативным) относятся возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые используют потоки энергии Солнца, энергию ветра, теплоты Земли, биомассы, морей и океанов, рек, существующие постоянно или периодически в окружающей среде и в обозримой перспективе соответственно практически неисчерпаемые. Все ВИЭ разделяются на две группы, использующие прямую энергию солнечного излучения и ее вторичные проявления (косвенная солнечная энергия), а также энергию взаимодействия Солнца, Луны и Земли.

## Slide 5: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
Результатом косвенной деятельности Солнца являются соответствующие эффекты в атмосфере, гидросфере и геосфере в виде энергии ветра, гидроэнергии, энергии течений, волн, приливной энергии, тепловой энергии окружающей среды и др.
К нетрадиционным возобновляемым источникам энергии относится малая гидроэнергетика с ГЭС мощностью до 30 МВт, а в ряде стран до 10 МВт.

## Slide 6: Эффекты, возникающие в результате косвенной деятельности солнца

## Slide 7: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
Основными преимуществами ВИЭ по сравнению с традиционными не возобновляемыми источниками являются:
практически неисчерпаемые ресурсы;
снижение отрицательного влияния на окружающую среду, включая выбросы различных загрязняющих веществ, парниковых газов, радиоактивное и тепловое загрязнение и др.

## Slide 8: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
Основными факторами, ограничивающими использование нетрадиционных ВИЭ, являются:
малая плотность энергетического потока, которая составляет, например, для солнечной энергии на поверхности земли 1,36·10-3 МВт/м2, ветровой при скорости ветра 10 м/с – 6·10-4 МВт/м2, геотермальной – 3·10-8 МВт/м2, в то время как для энергии АЭС – 0,2 МВт/м2 ;
значительная неравномерность выработки энергии во времени и ее использования;
относительно высокие капиталоемкость энергетических установок и стоимость вырабатываемой электроэнергии.

## Slide 9: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
Необходимость широкого использования ВИЭ определяется быстрым ростом потребности в электрической энергии, которая по прогнозам должна увеличиться по сравнению с 2000 г. в 2 раза к 2030 г. и в 4 раза к 2050 г.; исчерпанием в обозримом будущем разведанных запасов органического топлива; кризисным состоянием окружающей среды в связи с загрязнением оксидами азота и серы, углекислым газом, пылеподобными частицами от сгорания топлива, радиоактивным и тепловым загрязнением и др.

## Slide 10: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
Возобновляемые источники энергии имеют принципиальные отличия, поэтому их эффективное использование является возможным на основе научно разработанных принципов превращения энергии ВИЭ в виды, необходимые потребителям. В окружающей среде всегда существуют потоки возобновляемой энергии, поэтому в процессе развития возобновляемой энергетики необходимо ориентироваться на местные энергоресурсы, выбирая наиболее эффективные из них. Использование ВИЭ должно быть многовариантным и комплексным, что позволит ускорить экономическое развитие регионов. Например, хорошей базой для использования ВИЭ могут служить агропромышленные комплексы, где отходы животноводства и растениеводства являются сырьем для получения биогаза, а также жидкого и твердого топлива, производства удобрений.

## Slide 11: Энергетический потенциал возобновляемых источников энергии

## Slide 12: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
Для эффективного планирования энергетики на возобновляемых энергоресурсах необходимо: во-первых, систематическое исследование окружающей среды, аналогичное исследованиям геологического характера при поисках нефти или газа, во вторых, изучение потребностей конкретного региона в энергии для промышленного, сельскохозяйственного производства и бытовых потребностей. В частности, чтобы выбрать наиболее экономичный источник энергии, необходимо знать структуру потребителей энергии.
Одной из важнейших характеристик возобновляемых источников энергии является их энергетический потенциал – показатель, определяющий количество энергии, свойственное соответствующему виду ВИЭ.

## Slide 13: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
Плотность солнечного потока в космосе на границе земной атмосферы составляет 1,36 кВт/м2, его максимальная интенсивность на поверхности Земли – 1 кВт/м2 (при длительности до 2 ч в летние дни), а его средняя интенсивность в большинстве стран – 0,20–0,25 кВт/м2. Низкая степень концентрации является недостатком при использовании солнечной энергии. Из общего количества солнечного излучения, попавшего на земную поверхность, 46% – рассеянная солнечная радиация, 54% – прямая солнечная радиация.

## Slide 14: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
В быстро развивающейся солнечной энергетике можно выделить два основных направления: солнечная теплоэнергетика, использующая солнечную энергию для получения теплоты, и солнечная электроэнергетика, использующая солнечную энергию для выработки электроэнергии.
При взаимодействии солнечного излучения с природными процессами образуются вторичные источники энергии.

## Slide 15: Образование вторичных источников энергии

## Slide 16: Общие сведения о возобновляемых нетрадиционных источниках энергии
В современном мире солнечная энергия широко используется для теплоснабжения, включая горячее водоснабжение и отопление, а также для хладоснабжения, кондиционирования воздуха, сушки и в других технологических процессах.

## Slide 17: Системы солнечного теплоснабжения
Системы солнечного теплоснабжения классифицируются следующим образом:
системы «активного» солнечного теплоснабжения, использующие «активные» установки на основе солнечных коллекторов с циркуляцией теплоносителя, в качестве которого могут применяться жидкость (вода, растворы солей) и газ (воздух);
системы «пассивного» солнечного отопления, в которых разные конструкционные элементы сооружения служат в качестве теплоприемников солнечной энергии;
комбинированные системы солнечного теплоснабжения, в которых использованы элементы «пассивного» и «активного» солнечного теплоснабжения.

## Slide 18: Системы солнечного теплоснабжения
В современных низко- и среднетемпературных системах теплоснабжения (до 100°С), применяющихся для превращения солнечной энергии в низкопотенциальное тепло для горячего водоснабжения, отопления и других тепловых процессов, основным элементом является плоский коллектор, представляющий собой гелиоприемный абсорбер, в котором циркулирует теплоноситель, конструкция плоского солнечного коллектора теплоизолирована с тыльной и застеклена с лицевой стороны. Его принципиальная схема приведена на рис.
Особенностью плоского коллектора является то, что он улавливает как прямую, так и рассеянную солнечную радиацию. Объемы таких систем рассчитываются в квадратных метрах солнечных коллекторов.

## Slide 19: Системы солнечного теплоснабжения
В системах высокотемпературного теплоснабжения (выше 100°С) применяют высокотемпературные солнечные коллекторы. На данное время наилучшим из них считается концентрирующий солнечный коллектор, представляющий собой параболический желоб с черной трубкой в центре, на которой фокусируется солнечное излучение. Такие коллекторы очень эффективны в промышленности или для производства пара в электроэнергетике. Их недостатком является невозможность использования рассеянной солнечной радиации.

## Slide 20: Системы солнечного теплоснабжения
В обычных плоских коллекторах практически невозможно получить температуру теплоносителя выше 100°С. Увеличения рабочей температуры теплоносителя до 250–300°С можно достичь с помощью вакуумных стеклянных солнечных коллекторов. Как теплоноситель в коллекторах могут использоваться вода, раствор этиленгликоля и пропиленгликоля, силиконовое масло, а также воздух.

## Slide 21: Принципиальные схемы водяного и воздушного отопления помещений с помощью коллекторов

## Slide 22: Системы солнечного теплоснабжения
Пассивные солнечные системы являются более простыми и дешевыми по сравнению с активными, так как не требуют дополнительных устройств поглощения, преобразования и распределения солнечной энергии. Пассивное использование энергии Солнца для отопления зданий осуществляется за счет планировочных, архитектурно-конструктивных решений, застекления, когда все здание может быть рассмотрено как коллектор солнечной теплоты.
В пассивной системе должна быть оптимальная ориентация здания приблизительно вдоль оси восток-запад, на южной стороне должно быть не менее 50–70% всех окон, на северной – не больше 10%, жилые комнаты должны располагаться с южной стороны и т.п. Кроме того, предусматриваются специальные устройства – крыша-теплонакопитель, конвекционные системы и др.

## Slide 23: Системы солнечного теплоснабжения
Активное использование солнечной энергии может быть осуществлено с помощью солнечного соляного пруда. Такие пруды являются хорошими аккумуляторами солнечной энергии. Благодаря тому, что плотность солевого раствора в нижних слоях по сравнению с верхними значительно выше, в таких прудах практически отсутствует конвективный тепломассообмен, в результате чего в придонной зоне пруда создается слой воды с высокой температурой. Такое свойство соляных прудов может быть использовано для получения электрической энергии, как это показано на рис.

## Slide 24: Системы солнечного теплоснабжения
На активном использовании теплового действия солнечных лучей базируются солнечные энергетические печи, обогрев бассейнов, опреснение морской и засоленной воды, получение дистиллированной воды, солнечные бытовые печи, сушка сельскохозяйственных продуктов и др.