## Slide 2
СОДЕРЖАНИЕ
Термины и понятия ............................................................................................................ 3
Задача№1 ............................................................................................................................. 5
Задача№2 ............................................................................................................................. 9
Задача№3 ........................................................................................................................... 15
Задача№4 ........................................................................................................................... 22
Задача№5 ........................................................................................................................... 28
Задача№6 ........................................................................................................................... 37 Список рекомендуемой литературы ............................................................................... 38

## Slide 3
Задача №1
Настройка SSID (имя беспроводной сети) через WEB интерфейс
Решение
1.1. По умолчанию точка доступа доступна по IP адресу -192.168.1.10.
Логин по умолчанию –admin Пароль-password
1.2 Настройка сетевого интерфейса.
Назначаем статически IP адрес на точку доступа как на скриншоте:
Static IP address-192.168.2.58 Subnet Mask – 255.255.255.0 Default Gateway-192.168.2.254 DNS-8.8.8.8

## Slide 5
1.3 После назначение статического IP адреса мы должны заново в строку браузера ввести измененный нами IP адрес. Заново указав логин и пароль.
  Заходим во вкладку VAP(Virtual access point) чтобы настроить SSID.
Для начала мы будем настраивать Radio1(2.4 ГГц):
    VAP enabled - Установить флаг
    SSID(имя беспроводной сети)-Указываем название SSID. Установить флаг
    Broadcast SSID- Ставим галочку в, чтобы наш SSID был виден в беспроводной сети.
    Station Isolation -запрет передачи пакетов между клиентами точки доступа. Установить флаг

## Slide 6
1.5 Установка пароли на SSID
Security – режим безопасности сети:
для VAP 0 установливаем значение «WPA Personal» и указываем пароль для подключения к данной сети в поле «Key»;
В нашем случае указываем пароль-12345678 Нажимаем кнопку «Update».
Настройка Radio 2 (5 ГГц.)
Настройка Radio2 осуществляется аналогичным образом. В пункте Radio выберите значение
«2», и выполните настройки, приведенные выше для Radio 1
1.6 Проверка
Заходим в беспроводную сеть под названием TEST, вводим пароль-12345678. Проверяем наличие интернета.

## Slide 7
Задача № 2
Добавление точек доступа в EMS server
Решение
2.1 Запуск EMS server.
EMS server необходим для мониторинга и управления точками доступа. EMS server запускается с помощью java плагина.
Запускается следующим образом:
необходимо ввести в строке браузера следующее: 192.168.2.55(адрес сервера):8080/ems/jws.
после этого скачивается ярлык java. Заходим по этому ярлыку.
По умолчанию name: admin, password: без пароля. Откроется следующее окошко:

## Slide 8
2.2 Подключите точку доступа к сети в соответствии со схемой.
Рис. 1 Схема подключения точки доступа
  Подключение точки доступа к компьютеру
Для питания WOP-12ac используется технология PoE, позволяющая передавать питание через UTP кабель. Для подключения используется PoE инжектор.
Подключите точку доступа в «Data & Power» разъем инжектора, а компьютер в разъем «Data». Подключите инжектор к сети электропитания 220В.
  Настройка параметров сетевого интерфейса компьютера
Установите на компьютере следующие параметры сетевого интерфейса:
IP 192.168.1.5
Маска подсети 255.255.255.0
2.5 Подключение к WEB интерфейсу WOP-12ac-LR
Для подключения к Web-интерфейсу WOP-12ac-LR в адресной строке браузера введите:
192.168.1.10
В появившемся окне введите:
User Name: admin
Password: password
Далее нужно зайти во вкладку Ethernet Settings и указать в поле Management VLAN ID=300. Нажмите «Update»

## Slide 9
Подключаем точку доступа к транковому порту VLAN 300,720. Точка доступа получит адрес по DHCP.
Чтобы точка сообщила контроллеру о своем появлении в сети, мы настроили 43 опцию 10 подопцию DHCP, в которой будет передаваться IP SoftWLC. Тогда точка доступа автоматически появится в EMS во вкладке «Инициализация ТД Wi-Fi».
В нашем случае DHCP сервер поднять на SOFT WLC и точка доступа получить автоматический IP адрес с 300 VLAN.

## Slide 10
2.6 Создайте правила инициализации в меню «Wireless/Менеджер правил инициализации ТД».
Добавьте правило, выберите тип устройства, укажите имя и домен правила
В правиле инициализации
требуется активировать добавление ТД в базу данных RADIUS и указать пароль авторизации ТД в RADIUS: "eltex" (поле «ключ»). В противном случае пользователи не смогут пройти авторизацию на RADIUS.
для автоматического обновления ПО на ТД при инициализации при установке флага "Обновить на актуальный файл ПО" и выбор протокола передачи файла ПО (TFTP или HTTP). В нашем случае уже стоит актуальная прошивка точки доступа. Галочку уберем.
выберите транспортный протокол передачи SNMP-сообщений между точкой доступа и EMS: TCP или UDP, а также значения полей «Community». Нажмите кнопку «Принять», созданное правило отобразится в менеджере правил инициализации ТД.

## Slide 11
2.7 Сконфигурируйте привязку устанавливаемой точки доступа к правилу инициализации.
Для этого откройте вкладку «Привязки».
Привязка может осуществляться по трем типам ключей: MAC-адрес точки доступа, IP-адрес точки доступа (или диапазон IP-адресов). Если задать "Имя устройства", точка появится с ним в дереве. Если оставить поле пустым, то в качестве имени будет отображаться MAC адрес и тип устройства. Также требуется указать имя привязываемого правила инициализации (нажмите
кнопку в конце строки, чтобы выбрать из существующих правил), домен правила, а также домен узла, в который будет помещена точка доступа в дереве устройств. При сложной иерархии домена узла будут созданы все необходимые узлы. В нашем случае домен правила и домен узла будет root.

## Slide 12
Созданная привязка отобразится в менеджере правил инициализации ТД.
2.8 Чтобы выполнить инициализацию точки доступа с указанными параметрами, в левой
части окна выделите корневой узел, в правой
вкладку «Инициализация ТД Wi-Fi», выберите
части точку
окна откройте и нажмите
кнопку «Инициализировать».
Если в меню «Администрирование/Настройка сервера/Системные модули» в модуле «WirelessCommon» установлен флаг «Автоматическая инициализация», то инициализация запустится автоматически, как только будет создана соответствующая привязка.
Процесс инициализации можно увидеть на вкладке "Задачи", которая может быть открыта из меню «Апплет/Вид/Интерактивная панель» или комбинацией клавиш «Alt+F6». После того, как процесс закончится, точка доступа отобразится в дереве устройств согласно домену узла, указанному в правиле инициализации.

## Slide 13
Задача № 3
Создать SSID с типом подключения HOTSPOT (портальная авторизация)
Решение
3.1 Нажимаем на точку доступа которая в дерево объектов.
Включаем режим «Captive Portal». Для этого во вкладке «Конфигурация» выберите пункт
«Captive Portal. Global», нажмите кнопку «Редактировать» и установите «Captive Portal Mode» -
«on». Задайте «Roaming service URL» в формате ws://host:port/apb/broadcast. Нажмите кнопку
«Принять».
Рисунок 1 – Настройки «Captive Portal. Global»
Эту же настройку можно выполнить, создав шаблон конфигурации в меню «Wireless/Менеджер шаблонов конфигурации» и применив его к одной или нескольким точкам доступа.
3.2 Откройте Менеджер SSID и создайте новый SSID. Укажите следующие параметры: Тип = Hotspot
Имя = Test_hotspot
Domain = root Статус VAP = up
Режим безопасности = без шифрования Статус Client QoS = on
VLAN-ID = 1000
RADIUS IP Address = 192.168.XX.XX(IP address SOFT WLC)
RADIUS key = eltex Radius Accounting = Up
Поставьте флаг "Captive portal" - "Enabled" Virtual portal name = default1
Verification = CaptivePortal Поставьте флаг "External"
External URL = http://192.168.XX.XX:8080/eltex_portal/ User mobility domain = root2
Примечание

## Slide 14
VLAN-ID = 1000 используется в качестве примера. Здесь необходимо указать VLAN услуги, который реально используется на Вашей сети и приходит на точку доступа. В этом VLAN пользователям должен быть доступен DHCP сервер.
Выберите радио интерфейсы (Radio), на которые будет назначен созданный SSID. При
назначении SSID одновременно на все радио интерфейсы ("Radio" - "All") рекомендуется включать "Band steer" (установить флаг) для приоритетного подключения к сети 5 ГГц устройствами, которые поддерживают оба диапазона. При назначении SSID на один радио интерфейс режим "Band steer" должен быть выключен.
Рисунок 2 – Параметры SSID
Для того чтобы при подключении клиента к Hotspot SSID происходило перенаправление его на определенную страницу для авторизации, необходимо имя этой страницы выбрать в поле «Virtual portal name». Страницы предварительно создаются на портале, после чего появляются в списке и доступны для выбора.

## Slide 15
Рисунок 3 – Параметры SSID Captive portal
После нажатия кнопки «Принять» созданный SSID отобразится в «Базе SSID» (Рисунок 4).
Рисунок 4 – Менеджер SSID
3.3 Назначьте SSID на точки доступа через кнопку «Добавить SSID привязку».
SSID будет назначен на первую выключенную VAP на точке доступа.
Результат можно увидеть во вкладке «Конфигурация/Виртуальные точки доступа» (Рисунок 5).

## Slide 16
Рисунок 5 – Виртуальные точки доступа
  Добавьте тарифный план
В меню «RADIUS/ Управление тарифными планами» нажмите кнопку «Добавить» и укажите основные параметры тарифного плана:
    Название: 1;
    Код: 1;
    Домен: root.
В нашем примере, уже стоит дефолтный тарифный план. Оставляем без изменений.
  Активируйте дефолтный тарифный план на портале.
Для активации откройте портал по ссылке: 192.168.XX.XX:8080/epadmin.
Login: admin Password: password
На панели слева выберите портал, на который настроено перенаправление в созданном SSID (default).
Откройте вкладку «Тарифные планы» и отметьте флагом созданный тарифный план «1». Введите его название, которое будет отображаться клиенту на странице авторизации в случае использования нескольких тарифных планов. Нажмите кнопку "Сохранить".

## Slide 17
Рисунок 7 – Активация тарифного плана
Режимы работы портала и способы подтверждения номера телефона настраиваются в меню «Общие настройки» разделы «Режим работы» и «Способы подтверждения номера телефона» По умолчанию установлен режим работы «регистрация и авторизация», а для
подтверждения номера телефона при портальной авторизации включены два способа: «Режим демонстрации» и «Входящие SMS». Демо-режим предназначен для тестирования, после ввода номера телефона генерируется код и автоматически подставляется в форму.
Для режима реальной отправки SMS сообщений конфигурируется в файле /etc/eltex- ngw/notification.properties.
3.6 Проверка Hotspot с портальной авторизацией.
При подключении ранее созданному SSID, перекидывает на портал авторизации:

## Slide 18
Далее пробуем авторизоваться по номеру телефона:
Указываем номер телефона по соответствующему формату, нажимаем Демо режим.
Далее жмем войти.

## Slide 19
Далее нас перекинет на URL, который указанный в Конструкторе портала.
Настройка Hotspot с портальной авторизацией завершена !

## Slide 20
Задача № 4
Создать SSID с типом подключения ENTERPRISE
Решение
4.1 Настройка RADIUS Server на точке доступа
Заходим в конфигурацию точки доступа. Далее во вкладке Global Radius меняем параметры. В Primary IP Address – 192.168.2.55
Primary Key-eltex Accounting (вкл/выкл)-On Domain-root
4.2 Настройка SSID
Откройте менеджер SSID в меню "Wireless/Менеджер SSID".

## Slide 21
Нажмите кнопку "Добавить SSID".
4.3 Задайте следующие ключевые параметры:
Тип - Enterprise
Имя - Test_enterprise Domain - root
Режим безопасности - WPA Enterprise
RADIUS IP Address - 192.168.ХХ.ХХ (ip адрес Вашего Radius сервера). RADIUS Key - eltex
RADIUS accounting - up RADIUS accounting period - 600
Выберите радио интерфейсы (Radio), на которые будет назначен созданный SSID.
При назначении SSID одновременно на все радио интерфейсы ("Radio" - "All") рекомендуется включать "Bandsteer" (установить флаг) для приоритетного подключения к сети 5 ГГц устройствами, которые поддерживают оба диапазона.
При назначении SSID на один радио интерфейс режим "Bandsteer" должен быть выключен.

## Slide 22
После нажатия кнопки «Принять» созданный SSID отобразится в «Базе SSID»
4.4 Назначьте SSID на точки доступа, для этого выберите созданный SSID и нажмите кнопку «Добавить SSID привязку».
В появившемся окне выберите ключ для привязки. Привязка может осуществляться по MAC-
адресу ТД, по IP-адресу ТД или по домену узла. Затем выделите объекты для привязки (точки доступа или узлы) и нажмите кнопку «Создать привязку», индикатор в дереве сменится с желтого на зеленый. Нажмите кнопку «Принять».

## Slide 23
Появится окно с вопросом "Исправить привязки SSID?". Если необходимо сразу же назначить на точки созданный SSID, то выберите "да", если необходимо, чтобы привязка существовала только в БД, но не применилась сейчас на точку доступа - нажмите кнопку "Нет". Потом, по необходимости, можно зайти на вкладку "Привязки SSID" и нажать кнопку "Исправить", чтобы SSID назначился на точку доступа, либо же привязка исправится по срабатыванию соответствующего монитора (по дефолту раз в сутки).
Процесс назначения SSID можно контролировать на вкладке «Задачи».
Созданная привязка отобразится на вкладке «Привязки SSID».

## Slide 24
SSID будет назначен на первую выключенную VAP на точке доступа. Результат можно увидеть во вкладке «Конфигурация/Виртуальные точки доступа».
4.5 Создание аккаунтов Wi-Fi-пользователей Создание аккаунтов выполняется в Личном кабинете. Для этого перейдите в браузере по ссылке:
http://192.168.XX.XX:8080/wifi-cab/
В открывшемся окне введите учетные данные администратора:
Логин: admin
Пароль: password

## Slide 25
Перейдите на вкладку "Пользователи Wi-Fi/Пользователи Enterprise".
Нажмите кнопку "Добавить".
Задайте логин и пароль для пользователя, например, test/test. При необходимости, пароль можно
сгенерировать, нажав соответствующую кнопку в конце строки .
При установке флага "SSID" авторизация данного пользователя будет возможна только на

## Slide 26
выбранном SSID.
При установке флага "Домен" авторизация данного пользователя будет возможна на любом SSID, принадлежащем выбранному домену.
При необходимости задайте дополнительные параметры: время действия учетной записи, тариф
(ранее созданный с заданными ограничениями), ФИО пользователя, мобильный телефон/Email, куда будут отправлять новые авторизационные данные при смене их по расписанию.
Нажмите кнопку "Сохранить". Пользователь отобразится в таблице.
Данные о подключенных пользователях будут отображаться в EMS на вкладке "Пользователи Wi- Fi".
Настройка Wi-Fi Enterprise завершена !
Задача № 5
Организовать схему подключения Радиомост используя БС (базовая станция) и приемник.
Решение
В настоящем руководстве приводится следующая информация:
настройка WOP-12ac-LR через WEB интерфейс;
настройка WB-1P-LR через WEB интерфейс;
В качестве примера будет рассмотрена следующая схема, рисунок 1:

## Slide 27
5.1 Настройка Базовой станции WOP-12ac-LR
Подключение точки доступа к компьютеру
Для питания WOP-12ac-LR используется технология PoE, позволяющая передавать питание через UTP кабель. Для подключения используется PoE инжектор.
Подключите точку доступа в «Data & Power» разъем инжектора, а компьютер в разъем «Data». Подключите инжектор к сети электропитания 220В.
Настройка параметров сетевого интерфейса компьютера
Установите на компьютере следующие параметры сетевого интерфейса:
IP 192.168.1.5
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию 192.168.1.1
5.2 Подключение к WEB интерфейсу WOP-12ac-LR
Для подключения к Web-интерфейсу WOP-12ac-LR в адресной строке браузера введите:
192.168.1.10
В появившемся окне введите:
User Name: admin
Password: password
Если после введения IP-адреса в браузере не появится страница авторизации, необходимо проверить IP-адрес на ПК, настройки коммутатора. Если на устройстве была изменена заводская конфигурация, то нужно сбросить текущие настройки. Для этого нажмите и удерживайте кнопку
«F» на боковой панели устройства в течение 20 секунд, для доступа к кнопке «F» предварительно нужно открутить технологический винт.

## Slide 28
5.3 Сетевые настройки
Посмотреть текущую версию ПО можно в меню «Basic Settings» (Firmware Version)
Для удаленного управления WOP-12ac-LR требуется установить сетевые параметры оборудования в соответствии с существующими настройками сети, в которой будет использоваться оборудование.
В меню «Manage» откройте вкладку «Ethernet Settings» и выполните следующие настройки:
Management VLAN ID – укажите номер VLAN, который вы желаете использовать для управления точкой доступа. В данном примере используется VLAN 1; В нашем случае это VLAN 300.
При указании VLAN 300 базовая станция автоматический получить IP адрес из 55 подсети с маской 24.
Connection Type – выбор способа установки IP-адреса на управляющем интерфейсе, по которому будет осуществляться подключение WAN-интерфейса устройства к сети предоставления услуг провайдера:
DHCP – режим работы, при котором IP-адрес, маска подсети, адрес DNS сервера, шлюз по установленны по умолчанию и другие параметры, необходимые для работы в сети, будут получены от DHCP-сервера автоматически;
Static IP – режим работы, при котором IP-адрес и все необходимые параметры на WAN интерфейс назначаются статически.
В нашем случае используется статический IP-адрес на управляющем интерфейсе. Для задания IP- адреса точкам доступа вручную выберите «Static IP». В поле «Static IP Address» укажите IP-адрес WOP-12ac-LR, в нашем случае - 192.168.55.100 с маской подсети 255.255.255.0. Нажмите кнопку
«Update».
Примечание: Перед внесением изменений в сетевые настройки точки доступа убедитесь, что управляющий компьютер будет иметь доступ к ней. В случае ошибочных изменений, настройки можно откатить, сбросив точку доступа к заводским настройкам.
5.4 Настройки радиоинтерфейса
Точка доступа имеет 3 радиоинтерфейса, которые работают в диапазоне 5 ГГц.
Для настройки радиоинтерфейса перейдите в меню «Manage» откройте вкладку «Wireless Settings» и выполните следующие настройки:

## Slide 29
Country – выбор настроек радиоинтерфейса, соответствующих законодательству выбранной страны. Выберите в списке «Russia»;
Radio Interface – состояние радиоинтерфейса:
On – при установленном флаге радиоинтерфейс включен; • Off – при установленном флаге радиоинтерфейс выключен.
MAC Address – MAC-адрес радиоинтерфейса;
Mode – выбор режима работы радиоинтерфейса;
Channel – номер канала для работы беспроводной сети. При выборе значения «Auto» автоматически определяется канал с наименьшим количеством работающих точек доступа на данном канале с учетом заданного региона;
Airtime Fairness – технология эфирной равнодоступности (ограничивает передачу данных до клиентов равным временем передачи):
On – при установленном флаге технология включена;
Off – при установленном флаге технология отключена.
Пример настройки Radio1:
Radio Interface – установите флаг «On»;
Mode – выберите «IEEE 802.11a/n/ac»; Нажмите кнопку «Update».
В меню «Manage» откройте вкладку «Radio» и выполните следующие настройки:

## Slide 30
Radio – выбор беспроводного Wi-Fi интерфейса;
Status – состояние конфигурируемого Wi-Fi интерфейса:
On – при установленном флаге Wi-Fi интерфейс включен; • Off – при установленном флаге Wi- Fi интерфейс выключен.
Mode – выбор режима работы радиоинтерфейса:

## Slide 31
IEEE 802.11a/n/ac – частотный диапазон 5 ГГц, максимальная скорость передачи 867 Мбит/с в схеме 2x2 MIMO.
Channel – номер канала для работы беспроводной сети. При выборе значения «Auto» автоматически определяется канал с наименьшим количеством работающих точек доступа на
данном канале с учетом заданного региона;
Channel Bandwidth – выбор ширины канала (доступен для режимов 802.11n/ac). Спецификация 802.11n позволяет использовать ширину канала 40 МГц дополнительно к используемой в других режимах ширине канала 20 МГц. Использование каналов с шириной 40 МГц позволяет увеличить скорость передачи данных, но сокращает количество непересекающихся каналов. Спецификация 802.11ac позволяет использовать ширину канала 80 МГц дополнительно к возможным значениям 20 МГц и 40 МГц;
Transmit Chain – флаги активности антенн. При установленном флаге соответствующая антенна включена;
VLAN list – список VLAN, разрешенных для передачи в эфир. Настройка актуальна для режима работы VAP – VlanTrunk.
Пример настройки Radio1:
Radio – выберите «1»;
Channel – установите «Auto»;
Channel Bandwidth – установите «80 MHz»;
VLAN list – добавьте каждый VLAN по отдельности – 300,720; Нажмите кнопку «Update».
5.5 Настройки VAP
На каждом беспроводном интерфейсе можно настроить до 8 виртуальных точек доступа. Каждая из таких точек доступа может иметь индивидуальное имя беспроводной сети (SSID) и тип авторизации/аутентификации.
Для конфигурирования виртуальных точек доступа перейдите в меню «Manage» откройте вкладку
«VAP» и выполните следующие настройки:
Настройка точек доступа:
Radio – выбор настраиваемого радиомодуля;
VAP – порядковый номер виртуальной точки доступа;
Enabled – при установленном флаге виртуальная точка доступа включена, иначе –выключена;
VLAN ID – номер VLAN, к которому привязана виртуальная точка доступа;
SSID – имя беспроводной сети;
Broadcast SSID – при установленном флаге включено вещание в эфир имени SSID, иначе – выключено;
VLAN trunk – при установленном флаге используется транковый порт для подключения абонента;
Station Isolation – при установленном флаге включена изоляция трафика клиентов друг от друга в пределах одного SSID;
Security – режим безопасности доступа к беспроводной сети:
None – не использовать шифрование для передачи данных. Точка открыта для доступа любого клиента;
WPA Personal – шифрование WPA и WPA2;
WPA Enterprise – режим сертификации устройств беспроводной связи, при котором клиент авторизуется на централизованном RADIUS-сервере.
MAC Auth Type – режим аутентификация клиентов по MAC-адресу:
Disabled – не использовать аутентификацию клиентов по MAC-адресу;

## Slide 32
RADIUS – использовать аутентификацию клиентов по MAC-адресу с помощью RADIUS сервера;
Local – использовать аутентификацию клиентов по MAC-адресу с помощью локального списка адресов, сформированного на данной точке доступа.
Пример настройки настройка Radio1 VAP0:
Radio – выберите «1»;
Enabled – установите флаги для VAP 0;
SSID – введите имя беспроводной сети «Eltex VAP»;
Broadcast SSID – установите флаг для включения вещание в эфир имени SSID;
VLAN trunk – установите флаг для использования транкового порта при подключении WB-1P- LR;
Station Isolation – установите флаг для запрета передачи пакетов между клиентами; • Security – выберите режим безопасности сети WPA Personal. В поле «Key» введите пароль «Eltex123».
Нажмите кнопку «Update».
  Настройка WB-1P-LR
    Подключение устройства к компьютеру
Для питания устройства используется технология PoE, позволяющая передавать питание через UTP кабель. Для подключения используется PoE инжектор.
Подключите устройство в «Data & Power» разъем инжектора, а компьютер в разъем «Data». Подключите инжектор к бытовой сети электропитания.
    Настройка параметров сетевого интерфейса компьютера
Установите на компьютере следующие параметры сетевого интерфейса компьютера:
IP 192.168.1.5
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз по умолчанию 192.168.1.1
5.7 Подключение к WEB интерфейсу WB-1P-LR
Для подключения к Web-интерфейсу устройства в адресной строке браузера введите:
192.168.1.1
Откроется страница авторизации, ведите:
Логин: admin
Пароль: password
5.7 Настройка подключения к базовой станции по Wi-Fi
Выполните подключение к WEB интерфейсу (пункт 3). В настройках Wi-Fi нажмите ссылку
«подробнее»:

## Slide 33
Откроется страница с полным списком настроек для Wi-Fi.
В поле «Идентификатор сети (SSID)» введите имя Wi-Fi сети, к которой будет подключаться устройство. Если для подключения используется Wi-Fi сеть без шифрования, то в поле «Режим безопасности» выберите режим «Off». Если для подключения используется Wi-Fi сеть с шифрованием, то в поле «Режим безопасности» выберите режим шифрования, который настроен на базовой станции, и укажите дополнительные параметры (ключ WPA/ имя пользователя и пароль).
В поле «Режим работы» выберите режим работы устройства «Маршрутизатор».
В поле «Протокол» укажите режим работы, по которому будет осуществляться подключение по Wi-Fi интерфейсу устройства к сети предоставления услуг провайдера: Static или DHCP. Установите флаги в опциях «Использовать VLAN trunk», «Использовать Management VLAN» и
«Использовать General VLAN». В поле «Management VLAN ID» укажите номер VLAN, который
будет использоваться для управления устройством. В поле «General VLAN ID» укажите такой же номер VLAN, как и в поле «Management VLAN ID»:

## Slide 34
Для вступления в силу новой конфигурации нажмите кнопку «Применить». Для выше описанного примера используются следующие настройки:
В поле «Идентификатор сети (SSID)» укажите «Eltex»;
В поле «Режим безопасности» выберите «WPA2»;
В поле «Ключ WPA» введите значение ключа «Eltex123»;
Выберите режим работы «Мост»;
В поле «Протокол» выберите «Static»;
В поле «IP-адрес» укажите IP-адрес: 192.168.100.4;
В поле «Маска подсети»: 255.255.255.0;
В поле «Шлюз по умолчанию»:192.168.100.1;
В поле «Management VLAN ID» укажите номер VLAN ID: 300;
В поле «General VLAN ID» укажите номер VLAN ID: 720.
  Доступ к устройству из внешней сети
Перейдите в подменю «Система» на вкладку «Доступ». Для получения доступа к устройству с внешней сети установите соответствующие разрешения:
Web – Внешняя сеть:
    HTTP – при установленном флаге разрешено подключение к Web-конфигуратору устройства через WAN-порт по протоколу HTTP (небезопасное подключение);
    HTTPS – при установленном флаге разрешено подключение к Web-конфигуратору устройства через WAN-порт по протоколу HTTPS (безопасное подключение).
Telnet – Внешняя сеть:
    Telnet – при установленном флаге разрешено подключение по Telnet к устройству через WANпорт.
SSH – Внешняя сеть:
    SSH – при установленном флаге разрешено подключение по SSH к устройству через WAN- порт.

## Slide 35
Для вступления в силу новой конфигурации нажмите кнопку «Применить».
Задача № 6
Настроить WDS соединение между двумя ТД.
Wireless Distribution System (WDS) — технология, позволяющая объединить в единую сеть несколько Wi-Fi точек доступа через беспроводные интерфейсы. Тем самым увеличивается зона покрытия сети без использования проводных соединений между точками доступа.
Схема WDS соединения

## Slide 36
Решение
6.1 WDS. Настройка радио-моста между точками доступа через WEB интерфейс точки доступа
Чтобы сконфигурировать WDS необходимо выполнить следующие настройки через WEB интерфейс:
В меню "Cluster" выберите Clustering: "off" или "SoftWLC".
В меню "Radio" настройте параметры радио-интерфейса, который будет использован для WDS, например, radio 2. Выберите режим работы (Mode), установите требуемый номер частотного канала (Channel) и ширину полосы (Channel Bandwidth) в соответствии с радиопланированием. Например, Mode: 802.11 a/n/ac, Channel: 36, Channel Bandwidth: 80 МГц.
В меню "VAP" для Radio 2 для VAP0 настройте SSID с названием "WDS" с режимом шифрования (Security) "WPA Personal" и паролем (key) "12345678".
В меню "WDS" настройте WDS мосты до соседней или соседних ТД в соответствии с используемой схемой, указав:
Tunneling: "Off"*, Radio: "2",
Remote Address: выберите MAC адрес соседней ТД, с которой устанавливается соединение WDS (Обратите внимание, что здесь нужно выбирать не MAC адрес точки доступа, который указан с обратной стороны устройства, а MAC адрес радиоинтерфейса, на котором настроен WDS. Его можно посмотреть на каждой точке доступа в разделе "Manage", меню "Wireless Settings"), Encryption: "WPA (PSK)",
SSID: "WDS", Key: "12345678".
Точно такие же настройки необходимо выполнить на второй точке доступа.