## Slide 1: Дәріс 9. «Аэрозольдер. Аэрозольдердің жіктелуі»

## Slide 2
Аэрозольдер деп газ тәрізді дисперсті ортадан немесе қатты немесе сұйық бөлшектерден тұратын дисперсті фазасы бар бос дисперсті жүйелерді атайды. Аэрозольдер дисперсті фазасының агрегаттық күйі бойынша, дисперстілігі, бөлшектердің пішіні мен алу әдістері бойынша жіктеледі.

## Slide 3: Белгілі аэрозольдерге келесілер жатады:
Тұман – сұйық дисперсті фазасы бар конденсацияланған аэрозоль;
Түтін – қатты дисперсті фазасы бар конденсацияланған аэрозоль;
Смог – тұман мен түтіннің қоспасы, әдетте фотохимиялық реакциялардың өнімі мен су буынан тұрады;
Шаң – ұсату, майдалау, бұрғылау үрдістерінде түзілетін қатты бөлшектері бар диспергирленген аэрозоль;
Спрей – сұйық дисперсті фазасы бар диспергіленген аэрозоль, сұйықтың қабықшалары ыдырағанда туындайды, мысалы акустикалық тербелістер көзінің әсерімен сұйықтықты шашқанда.
Көбіне аралас аэрозольдер кездеседі.
Notes: Күнделікті өмірде «түтін» ұғымы отынның жануы кезінде туындайтын жүйені білдіреді, және әдетте күйе мен заланың қатты бөлшектерінен де тұруы мүмкін. Сонымен қатар оның құрамында отынды айдаудың өнімдері және су буының конденсациясының нәтижесінде пайда болған су тамшылары болуы мүмкін. Дисперсті фазасының бөлшектері атмосферадан дымқылдың біршама бөлігін адсорбирленген түтіндер тұман да түтін де бола алатыны анық. Көбіне түтінденген атмосфераның ылғалдауынан пайда болатын мұндай жүйелер, әсіресе үлкен өндірістік қалаларда, ағылшын терминімен «смог» (smog – smoke (түтін) + fog (тұман)) деп аталады.

## Slide 4: 1 кесте. Аэрозольдердің жіктелуі
Жүйенің атауы | Жүйенің түрі | Бөлшектің өлшемі, м | Алу жолы
Түтін | Қ/Г | 10-9 – 10-5 | Конденсациялық
Шаң | Қ/Г | >10-5 | Диспергациялық
Тұман | С/Г | 10-7 – 10-5 | Конденсациялық
Смог | С, Қ/Г | - | Конденсациялық

## Slide 5
Дисперстілігі бойынша қатты дисперсті фазасы бар аэрозольдерді бөлшектердің өлшемі 10-9 нен 10-5 м дейін болады.
Аэрозольдерге бөлшектерінің өлшемі 10-3 мен 103 мкм дисперстіліктің арасында орналасқан жүйелер жатады, мұның ішінде ғылыми қызығушылықты 10-2 – 102 мкм өлшемдегі аэрозольдер тудырады себебі, өлшемдерінің төменгі шегі молекуладан бөлшекке өту аймағында жатыр, ал ірі бөлшектер ұзақ уақыт бойы ауада суспензия түрінде бола алмайды.
Бөлшектердің өлшемі – аэрозольдердің табиғатын болжауға мүмкіндік беретін маңызды параметр болып табылады. Бөлшектердің өлшемін әдетте радиус немесе диаметрлмен сипаттайды.
Монодисперсті аэрозоль тек бір өлшемді бөлшектерден тұрады (өте сирек кездеседі), полидисперстілердің бөлшектері әртүрлі өлшемге ие.
Дұрыс емес пішінді бөлшектер үшін бөлшектердің диаметрі өзіне тән өлшемімен қатты ерекшелінеді.
Аэрозольдер дисперстіліктің үлкен диапозонын қамтиды, дегенмен жоғары және дөрекі дисперсті аэрозольдер тұрақсыз болып келеді. Жоғары дисперсті бөлшектердің бір-бірімен жиі соқтығысу салдарынан туындайды, екіншісі седиментациялық үлкен жылдамдығымен байланысты. Сондықтан аэрозольдер 10-4 – 10-7 м аймағындағы өлшемдерге ие, төменде келтірілген кестеден осыған көзжеткізуге болады.

## Slide 6: Кесте 2. Кейбір аэрозольдер бөлшектерінің өлшемдері
Жүйенің аталуы | Бөлшектердің өлшемі, м
Тұман H2O | 5·10-7
Табиғы шаң | 1·10-6 - 1·10-4
Өсімдік тозаңдары | 1·10-6 -1·10-5
Қабатты бұлттар | 1·10-6 -1·10-5
Жаңбырлы бұлттар | 1·10-5 - 1·10-4
Тұман Н2SO3 | 1·10-6 - 1·10-5
Темекі түтіні | 1·10-7 - 1·10-6
Түтін Р2О5 | 5·10-6 - 1·10-6

## Slide 7
Газды дисперсиялық ортасы бар жүйелерді шығу тегі бойынша диспергациялық және конденсациялық деп бөлінеді.
Дисперсиялық аэрозольдер қатты немесе сұйық денелерді диспергирлеу (майдалау, ұнтақтау) кезінде немесе ұнтақ тәрізді денелерді өлшенген күйге ауыстырғанда түзіледі.
Диспергациялық аэрозольдер, қатты денелерді уатқанда немесе сұйықтықты шашқанда түзіледі, лиозольдер диспергілеу арқылы алынатын болғандықтан бөлшектерінің өлшемі біршама үлкен болады, әдетте олар полидисперсті болып келеді.
Конденсирленген аэрозольдер – қаныққан булардың көлемді конденсациясы кезінде денелердің булану салдарынан, сонымен қатар плазма мен лазерлік сәулеленудің әсерінен, газды химиялық реакцияның нәтижесінде болуы мүмкін. Химиялық реакциялардың нәтижесінде немесе қаныққан булардан конденсация әдісімен алынған аэрозольдер керісінше әдетте бөлшектерінің өлшемі біркелкілеу келетін жоғарыдисперсті жүйелер болып табылады.

## Slide 8
Жер атмосферасында әртүрлі табиғи үрдістердің жүру нәтижесінде түзілетін және антропилдік әсерден болатын аэрозольдерді ажыратамыз. Біріншісі – табиғи деп аталса, екіншісі – техникалық деп аталады. Техникалық аэрозольдер кенді, көмірді өндіру материалдарды ұсақтау, цемент өндірісінде, отынды жағу мен басқа да технологиялық үрдістер кезінде түзіледі.

## Slide 9
Аэрозольді бөлшектердің әртүрлі пішіндерін үш өлшем бойынша бөлшектердің салыстырмалы түрде созылып жатуына байланысты үш классқа бөлген дұрыс:
Изометрлік бөлшектер бұлар үшін барлық үш өлшем бір-бірімен шамалас болып келеді (сфера, дұрыс көпбұрышты және оларға пішіні жағынан жақын бөлшектер);
Екі өлшемі бойынша қашықтығы үшіншіге қарағанда үшкірірек бөлшектер (пластинкалар, дискілер, жапырақшалар);
Бір өлшемді артық бөлшектер (призмалар, талшықтар).

## Slide 10
Аэрозольдердегі бөлшектердің таралу қисығы, яғни ондағы әртүрлі радиустарға ие бөлшектердің болуы, аэрозольдердің туындау шарттарынан және аэрозольді алғаннан кейінгі үрдістерден тәуелді (агрегация, коалеценция, изотермиялық айдау).
Аэрозоль бөлшектерінің пішіні, дисперстік фаза құрамының агрегаттық күйіне тәуелді. Түтіннің бөлшектері әртүрлі пішіндерге ие болуы мүмкін, мысалы ине тәрізді, жұлдыз, таспа тәрізді. Түтін бөлшектері күрделі агрегаттан тұруы мүмкін, ал тумандарға болса тамшылардың соқтығысуы әдетте коалесценцияға әкеледі де үлкен өлшемді тамшылардың түзілуін тудырады.
Бөлшектердің өлшемі мен пішінін қарапайым микроскоппен, ультра немес электронды микроскопия арқылы анықтайды.
Бөлшектердің борпылдақтығының нәтижесінде, осы бөлшектер тығыздығы, көбіне олар тұратын заттың тығыздығынан біршама төмен болады. Мұны әртүрлі әдістермен алынған кейбір түтіндердің бөлшектерінің тығыздығының мәнінен көруге болады (3 кесте).

## Slide 11: 3 кесте. Түтіндегі бөлшектердің тығыздығы
Зат | Тығыздығы |  | Түтінді алудың әдісі
 | Шынайы | Көрінген | 
Алтын | 19,3 | 0,2-8,0 | Вольтті доғадағы булану
Сынап | 13,6 | 0,07-10,8 | Қайықшада қыздыру
Магний оксиді | 3,6 | 0,24-3,48 | Металлдың магнийін жандыру
Сынап хлориді | 5,4 | 0,62-4,3 | Қайықшада қыздыру