## Slide 1: 4. Лекция. Классификация флокулянтов. Физико-химические основы флокуляции. Факторы, влияющие на флокуляцию.

## Slide 2: Флокуляция
Флокуляция (лат. flocculi — хлопья), слипание мелких частиц в жидкой или газообразной среде, разновидность коагуляции. Флокуляция происходит в жидких дисперсных системах (золь, суспензия, эмульсия, латекс) за счет действия преднамеренно добавляемых веществ - флокулянтов, а также за счет теплового, механического, электрического и других воздействий.

## Slide 3: Классификация флокулянтов
Флокулянты представляют собой полимеры, в частности полиэлектролиты. Флокулянты представляют собой водорастворимые линейные полимеры, состоящие из множества групп. Длина цепи может достигать до 1 мкм. Молекулярная масса флокулянтов может достигать нескольких миллионов, а степень полимеризации – нескольких тысяч. Органические и неорганические, природные и синтетические флокулянты можно разделить на несколько типов.

## Slide 4
Природные флокулянты включают, например, крахмал, декстрины, сложные эфиры целлюлозы, альгинат натрия и гуаровую камедь.
Неорганические флокулянты включают активированную кремниевую кислоту. Флокуляционная способность активированной кремниевой кислоты в основном связана с процессом образования цепочечных, разветвленных структур агрегатов коллоидного размера.
Коллоидные частицы и крупнозернистые порошки гидроксида алюминия, железа, магния и других металлов могут реагировать с образованием крупных прочных и тяжелых чешуек.
Синтетические флокулянты представляют собой водорастворимые органические высокомолекулярные соединения, молекулярная масса которых может составлять от нескольких тысяч до нескольких миллионов.

## Slide 5
Флокулянты бывают анионными, катионными или нейтральными. Универсальный нейтральный флокулянт – полиакриламид (ПАА). Полиакриламидный флокулянт широко используется в очистке сточных вод, химической и нефтехимической промышленности, в процессе эмульгирования масляных частиц и смолистых сточных вод. Доза 0,1% полиакриламида на 100 г воды, содержащей взвешенные вещества, составляет 0,5-1,5 мг чистой ПАА. Полиакриламид добавляют в воду через 0,5-2,0 мин после коагулянта. Анионные флокулянты представляют собой сополимеры акриламида и акриловой кислоты с молекулярной массой 3000000-200000000, заряд 0-100%. Катионоактивные флокулянты - диметиламиноэтилметакрилат и другие катионоактивные мономеры, сополимеры акриламида - молекулярная масса 300000-10000000, заряд 0-100%.

## Slide 6: Механизм действия флокулянтов
Механизм действия флокулянтов основан на явлении молекулярной адсорбции на поверхности коллоидных частиц посредством формирование сетчатой ​​структуры молекул флокулянта и сцепления коллоидных частиц за счет сил Ван-дер-Ваальса.Под действием флокулянтов между коллоидными частицами образуются трехмерные структуры, в результате чего происходит быстрое и полное разделение жидкой фазы. Причина таких структур в том, что на поверхности частиц адсорбируется несколько высокомолекулярных флокулянтов, в результате чего между частицами образуются полимерные мостики. Таким образом, флокуляция представляет собой процесс адсорбционного взаимодействия высокомолекулярных веществ (флокулянтов) на поверхности частиц загрязняющих веществ в сточных водах. Таким образом, в процессе флокуляции образование агрегатов трехмерных структур (комплексов хлопьев) происходит за счет процесса флокуляции (взаимодействия высокомолекулярных веществ между частицами очищаемых сточных вод).

## Slide 7
Процесс адсорбции осуществляется в две стадии:
1. Сначала к одной частице прилипают несколько частей каждой макромолекулы (первичная адсорбция),
2. Затем свободные сегменты фиксируются на поверхности других частиц с помощью полимерного соединительного мостика (вторичная адсорбция).
Возможны разные механизмы закрепления макромолекул флокулянтов на поверхности частиц. Неионогенные полиэлектролиты прикрепляются к поверхности частиц полярными группами (обычно гидроксильными) за счет образования водородных связей между водородом и кислородом, гидроксилом, азотом или другими атомами, находящимися на поверхности частиц. Наличие водородных связей установлено экспериментально с помощью инфракрасной спектроскопии. Хотя энергия водородных связей намного меньше энергии химических связей, большое количество гидроксильных групп в значительной степени способствует стабильной концентрации молекул флокулянта на поверхности.

## Slide 8
Анионные флокулянты могут воздействовать водородными связями, а также взаимодействием катионов и анионов на поверхности частиц в результате химической реакции (хемосорбции). Среди образования катионных полиэлектролитов по механизму, аналогичному вышеизложенному, флокуляция осуществляется за счет нейтрализации отрицательного заряда частиц.В водоподготовке обычно используют полимерные флокулянты в концентрациях 0,1-5 мг/л. Природные воды подвергаются воздействию органических веществ с помощью флокуляции – важного фактора их самоочищения.

## Slide 9
В технологиях очистки сточных вод дополнительно к минеральным коагулянтам применяют флокулянты, что является способом повышения эффективности очистки воды. В процессе очистки сточных вод плотность осадка увеличивается, а коагулянты можно использовать в широком диапазоне значений рН.При наличии в сточных водах большого количества загрязняющих частиц их осаждение может быть достигнуто только с помощью флокулянтов, без применения реагентов для коагуляции.

## Slide 10
Флокуляция в процессах очистки сточных вод используется в следующих случаях:
• очистка сточных вод от взвешенных веществ
• при наличии биохимической потребности в кислороде в первичных отстойниках
• промывка сточных вод, содержащих некоторые промышленные отходы
• усовершенствование вторичных отстойников после обработки активного ила
• как этап предварительной очистки сточных вод для вторичной фильтрации промышленных стоков

## Slide 11
Флокуляцию можно проводить на очистном оборудовании, в соединительных трубах или в отдельных специально предназначенных для этих целей емкостях или резервуарах. Существует два типа флокуляции: микрофлокуляция и макрофлокуляция. Они отличаются размером частиц.
Микрофлокуляция — это термин, используемый в ситуациях, когда необходимо сослаться на беспорядочное тепловое движение молекул жидкости, известное как броуновское движение, в результате чего собираются частицы.
Макрофлокуляция позволяет удалять сточные воды размером от 0,001 до 1 мкм.Макрофлокуляция используется, когда размер частиц очищаемых сточных вод превышает 1 микрон. Макрофлокуляция может быть достигнута за счет использования градиента скорости и равномерной миграции.