## Slide 1: Біріншілік ток көздері. Марганец-мырыш элементі.
Кудреева Л.К

## Slide 2: Біріншілік ХТК
Ток көзі - әр түрлі құрылғыларды электрлік токпен қамтамасыз етуге арналған аспап.
Ток көздерін біріншілік және екіншілік деп ажыратады.
Біріншілік ток көздеріне әртүрлі энергия түрлерін электр энергиясына айналдыратын аспаптарды жатқызады, мысалы, химиялық энергияны электр энергиясына айналдыратын аккумулятор.
Екіншілік ток көздері электр энергиясын жасамайды, тек қажетті параметрлерді қамтамасыз ету үшін оны түрлендіру мақсатында (кернеу, ток, кернеудің пульсациясын және т.б.) жұмыс жасайды.

## Slide 3: Біріншілік химиялық ток көздерінің дамуы
1800 ж. италиялық ғалым А. Вольт вольт бағанасы деп аталып кеткен алғашқы элемент батареясының жасалғанын хабарлады. А. Вольттың жаңалығы электротехниканың дамуына зор ықпал етті. Біріншілік ток көздерінің өндірісі 1865 ж. француз Ж. Л. Лекланшенің бастамасымен жолға қойылған болатын. Ол біріншілік ток көзі ретінде тұзды электролиттегі марганец-мырыш элементін ұсынды. 1880 . Ф. Лаланд электролиті қоюлатылған марганец-мырыш элементін жасады. 1940 ж. дейін марганец-мырышты тұзды элемент қолданылатын бірден-бір біріншілік химиялық ток көзі болды. XX ғ. 50-жылдары, нарықта қасиеті жағынан тұзды батарейкалардан әлдеқайда жақсы сілтілі марганец-мырыш элементтері пайда болды. Сілтілік марганец-мырышты батарейкалардың жалпы біріншілік химиялық ток көздері өндірісіндегі үлесі жыл сайын ұлғайып келеді. Олардың 2001 ж. өндірісі шамамен 28 млрд. данаға жуықтады, бұл барлық біріншілік химиялық ток көздері өндірісінің 61 % құрайды.
XX ғ. 40-ж. күміс-мырышты, 50-ж. сынап-мырышты,60-ж. ауалы-мырышты ток көздерінің өндірісі басталды.60 ж. соңы мен 70-ж. басында меншікті энергиясы басқа ХТК қарағанда әлдеқайда жоғары (ауалы-мырышты элементті санамағанда)б олатын алғашқы литийлі ток көздері жасалды. Біріншілік ХТК өндірісінде литийлі ток көздерінің өндіріс көлемі мен үлесі жыл сайын артуда.

## Slide 4: Біріншілік ХТК түрлері
Тұзды электролитті марганец-мырышты ток көзі
Сілтілік электролитті марганец-мырышты ток көзі
Сынап-мырышты ток көзі
Сынап-кадмийлі ток көзі
Күміс-мырышты ток көзі
Мыс-мырышты ток көзі
Ауалы-мырышты ток көзі
Қатты катодты және апротонды электролиттегі литийлі біріншілік ХТК
Сұйық немесе ерітілген тотықтырғышты литийлі ток көзі
Қатты электролитті йодты-литийлі ток көзі

## Slide 5: Тұзды электролитті марганец-мырышты элементтер
Анод ретінде ток көзінің корпусы болып табылатын мырыш, катод ретінде электролитік марганец диоксиді немесе химиялық марганец диоксиді, электролит ретінде – аммоний хлориді, мырыш хлориді немесе аммоний хлоридінің мырыш хлоридімен қоспасы қолданылады. Электролит не қоюлатылған күйде , не ұсақ кеуекті сепаратордың кеуегінде болады. Жылдамдықты немесе коррозияны азайту үшін мырышқа және электролитке коррозияның ингибиторын қосады. Бұл батареялардың артықшылығына құнының төмендігі және шығарылатын өлшемтүрлерінің көптігі, ал кемшілігіне разрядтық қисығының төмендеуі, салыстырмалы меншікті энергиясының төмендігі, жоғары жүктеме мен төмен температурада сипаттамаларының өте төмендеп кетуі жатады.

## Slide 6: Сілтілік электролитті марганец-мырышты элементтер
Анод ретінде ұнтақ тәрізді мырыш, ал катод ретінде –марганец диоксиді қызмет етеді. Электролит ретінде гель түріндегі КОН немесе матрицадағы КОН пайдаланылады. Анод пен электролит құрамына коррозияның ингибиторын қосады. Тұзды электролитті марганец-мырышты элементтермен салыстырғанда сілтілік электролитті марганец-мырышты батарейкалар жоғары сыйымдылық пен меншікті энергияға йе, әсіресе жоғары жүктеме мен төмен температурада. Бірақ олардың құны әлдеқайда қымбат.

## Slide 7: Марганец-мырышты ток көзі
Марганец-мырышты элемент, сондай-ақ Лекланше элементі — бұл катоды-марганец диоксидінің MnO2 (пиролюзит) графитпен қоспасы (9,5% дай), электролиті-аммоний хлоридінің NH4Cl ерітіндісі, ал аноды-металдық мырыш Zn болып келетін біріншілік химиялық ток көзі. Алғашқы марганец-мырыш элемен-тін 1865ж. Лекланше құрастырған болатын. Қазіргі кезеңде тасымалданатын құрылғыларда кеңінен қолданылатын ең танымал біріншілік элемент(бір рет қолданылатын батарея) болып табылады. Бастапқыда элементтер сұйық электролитпен толтырылды. Кейіннен электролитті крахмалды заттармен қоюландыра бастады - бұл электролиттің ағып кетуіне жол бермейтін құрғақ элементтер деп аталатын ыңғайлы ток көздерін жасауға мүмкіндік берді.

## Slide 8
«Құрғақ элементте» электрод ретінде мырыш стакан мен көмірлі білік қолданылады. Сондықтан құрғақ элементті тағы да көмірлі-мырышты элемент деп те атайды. Оң электрод «+» көмірлі білік, ал теріс электрод-мырыш стакан болып табылады. Көмірлі білік маргенц диоксидінің MnO2 көмірмен (күйе) қоспасымен қапталған. Электролит ретінде крахмалмен немесе ұнмен қоюлатылған(бұл электролиттің ағып кетпеуі үшін және элементті сақтау және эксплуатациялау кезінде құрғап кетпеуі үшін қажет) аз мөлшердегі мырыш хлориді ZnCl2 қосылған аммоний хлоридін қолданады. Бірақ сонда да элементті дұрыс эксплуатацияламағанда немесе өте ұзақ сақтағанда электролит ағып немесе құрғап кетуі мүмкін.

## Slide 9: Элементтің құрылысы
Марганец-мырышты элемент. (1) — металл қалпақша, (2) — графитті электрод («+»), (3) — мырыш стакан («—»), (4) — марганец оксиді, (5) — электролит, (6) — металл контакті.

## Slide 10: Сипаттамасы:
Теориялық энергия сиымдылығы:
  Меншікті энергия сиымдылығы: 67—99 Вт∙сағ/кг
  Меншікті энергия тығыздығы : 122—263 Вт∙сағ/дм³.
ЭҚК: 1,51 В.
Жұмыс істеу температурасы: −40-тан +55 °C дейін.

## Slide 11: Құрғақ элементте жүретін процестер
Токты пайдалану кезінде электрондар сыртқы тізбек арқылы мырыш электродынан көмірлі білікке келіп түседі. Сонда келесі реакциялар жүреді:
Анод: Zn → Zn 2+ + 2e−
Көмірлі білікте электрондар H3O+-иондарының тотықсыздануына жұмсалады:
Катод: 2H3O+ + 2e− → H2 + 2H2O
H3O+ иондары электролиттің NH4+-иондарының жартылай протолизі нәтижесінде пайда болады:
NH4+ + H2O ↔ H3O+ + NH3
H3O+-иондарының тотықсыздануы кезінде сутегі түзіледі, ол ұшып кете алмағандықтан (корпус герметикалы) көмір біліктің айналасында газ қабатын түзеді (көмірлі электродтың поляризациясы). Ток біртіндеп сөнеді. Сутегінің түзілуін болдырмау үшін көмірлі білікті марганец диоксидінің (MnO2) қабатымен қаптайды. Маргенц диоксидінің қатысында H3O+-иондары су түзе отырып тотықсызданады:
2MnO2 + 2H3O+ + 2e− → 2MnO (OH) + 2H2O

## Slide 12
Осы әдіспен электродтың поляризациясының алдын алады, ал марганец диоксидін деполяризатор деп атайды. Электролит NH4Cl электролиті диссоциацияланады және жартылай протолизденеді. Жалпы алғанда:
2NH4Cl + 2H2O ↔ 2NH3 + 2H3O+ + 2Cl−
Катодта түзілген Zn2+ иондары ерітіндіге келіп түседі және қиын еритін тұз түзеді:
Zn2+ + 2NH3 + 2Cl− → [Zn (NH3)2]Cl2
жалпы:
Анод: Zn — 2e− → Zn2+
Катод: 2MnO2 + 2H3O+ + 2e− → 2MnO (OH) + 2H2O
Электролит ерітіндісі:
Zn2+ + 2NH4+ + 2Cl− + 2H2O ↔ [Zn (NH3)2]Cl2 + 2H3O+
Жалпы реакция:
Zn + 2MnO2 + 2NH4Cl → 2MnO (OH) + [Zn (NH3)2]Cl2
Разрядталу кезінде мырыш стакан ериді. Электролиттің немесе реакция өнімдерінің ағып кетуін болдырмас үшін мырыш стакан қалың болып жасалады және темірлі қорғаныш қабатымен қапталады.