## Slide 1: Антеннаның бағытталу диаграммалары және сипаттамалары
10-лекция

## Slide 2
Кез-келген антенна кеңістіктің белгілі бір аймағында ол шығаратын ЭМТ энергиясын шоғырландыру (фокустау) қасиетіне ие. Оның бағыттық қасиеттерін сипаттау үшін арнайы сипаттамалар мен параметрлер қолданылады. Сипаттамаларға өріс күші Е мен қуат ағынының тығыздығы П бойынша таратқыш антеннаның бағыттау диаграммалары (БД) кіреді, ал параметрлерге БД-ның ені, бүйірлік жапырақшалардың деңгейі, бағыттылығы (КНД) және күшейту коэффициенті (Gain) жатады.

## Slide 3
Өріс кернеулігі (Е) бойынша БД – антенна шығаратын электромагниттік өріс кернеулігі амплитудасының оған бірдей қашықтықтағы кеңістіктегі бұрыштық координаталарға тәуелділігі.

## Slide 5
Тәжірибеде, алыс аймақтағы электромагниттік өрісті зерттеу кезінде антенналар электромагниттік өрістің электрлік компоненті E (θ, φ) тұрғысынан қарастырумен шектеледі, өйткені E және H мәндері өзара байланысты. Бос кеңістіктің толқындық кедергісі бойынша: W0 = 377 Ом және H=E / W0.

## Slide 7
Қуат ағынының тығыздығы бойынша БД – антенна шығаратын ЭҚК қуат ағынының тығыздығының кеңістіктегі бұрыштық координаталарға тәуелділігі.
Қуат ағынының тығыздығы - бұл 1 аудан арқылы уақыт бірлігінде (1 с) электромагниттік энергия ағыны. Ол Умов–Пойнтинг векторының модулінің физикалық мағынасына сәйкес келеді

## Slide 8
при
Өріс кернеулігі (E,H) бойынша нормаланған БД
Қуат бойынша нормаланған БД

## Slide 9
БД-ның графикалық көрінісі

## Slide 10
Реал (қолданыстағы) антенналардың үлгісі көп лобты сипатқа ие. Ең үлкен жапырақшасы негізгі жапырақша деп аталады. Кіші - бүйірлік.
Полярлы немесе сфералы координата жүйесінде бейнеленген БД

## Slide 11
Декарттық/тікбұрышты координата жүйесінде бейнеленген БД

## Slide 12: БД-ның ені
БД (негізгі жапырақшасының) ені шығарылатын энергияның шоғырлану дәрежесін анықтайды.
БД ені – электромагниттік өріс кернеулігінің амплитудасы максималды мәннің 0,707 (немесе қуат тығыздығы бойынша максималды мәннің 0,5 деңгейі) болатын негізгі лоб ішіндегі екі бағыт арасындағы бұрыш.

## Slide 13
БД-ның бүйір лобтарының деңгейі антенна арқылы электромагниттік өрістің жалған сәулелену дәрежесін анықтайды. Ол жақын маңдағы электронды жүйелермен электромагниттік үйлесімділік сапасына әсер етеді.
БД-ның бүйір лобтарының деңгейі антенна арқылы электромагниттік өрістің жалған сәулелену дәрежесін анықтайды. Ол жақын маңдағы электронды жүйелермен электромагниттік үйлесімділік сапасына әсер етеді.

## Slide 14
Бүйірлік лобтың салыстырмалы деңгейі деп бірінші бүйірлік лобтың максимумы бағытында өріс күші амплитудасының негізгі лобтың максимум бағыты бойынша өріс кернеулігінің амплитудасына қатынасын айтады (сурет):

## Slide 15: КНД/Бағыттылық/Directivity [dBi]
Бағыттылық (КНД) реалды антеннаның сфералық үлгісі бар стандартты бағытсыз (изотропты) антеннамен салыстырғандағы бағыттық қасиеттерін сандық түрде сипаттайды:

## Slide 16
Бағыттылық – нақты (бағытталған) антеннаның қуат ағынының тығыздығының эталонды (бағытсыз) антеннаның қуат ағынының тығыздығынан қанша есе артық екенін көрсететін сан (сәулелену қуаттары бірдей болса ғана):

## Slide 17
Инженерлік есептеулерде бағыттылық коэффициентін негізгі жазықтықтардағы антенна үлгісінің енімен байланыстыратын эмпирикалық формула қолданылады:

## Slide 18: КК/КУ/Gain [dBi]
КК – нақты (бағытталған) антеннаның қуат ағынының тығыздығының эталонды (бағытсыз) антеннаның қуат ағынының тығыздығынан қанша есе артық екенін көрсететін сан (антеннаға берілетін қуаттары бірдей болса ғана):