## Slide 1: PhD, кафедра информационные системы Карюкин В.И.
Лекция 9 Настройка списков контроля доступа в Windows 11

## Slide 2
Access Control List (ACL) — это список контроля доступом, с помощью которого для субъектов (чаще всего пользователей) устанавливаются допустимые операции с объектом.

## Slide 3
ACL определяет, какие операции с файлами, программами или процессами разрешено, или запрещено выполнять группе или конкретному пользователю. Главная функция списка контроля доступом — фильтрация сетевого трафика, особенно в настройках безопасности ПК.

## Slide 4: Как работает ACL
Каждый элемент ACL определяется как субъект или операция. Пользователи имеют различные уровни привилегий. Например, файловый объект имеет ACL (Игорь: delete; Алиса: read; Мария: read, write), это дает Игорю разрешение на удаление файла, Алисе — только на чтение, а Марии — на чтение и запись. Списки контроля доступом работают как фильтры на коммутаторах и маршрутизаторах — ACL управляют доступом трафика в сеть. Также ACL встраивают в ОС и сетевые интерфейсы, где они фильтруют типы трафика в сети.

## Slide 5: Как работает ACL
Источник и пункт назначения трафика — основные параметры, по которым происходит фильтрация. ACL выполняют свою основную задачу благодаря идентификации и управлению поведением доступа к сети, управлению потоками трафика и гранулярному наблюдению.

## Slide 6: Какие проблемы решает ACL
Список управления доступом — один из самых продуктивных способов защиты сетей для организаций. ACL решает следующие проблемы:
проникновение вирусов и вредоносного кода в организацию;
захват сети неподходящими службами и отказ в ресурсах нужным службам;
утечки данных.

## Slide 7: Типы ACL
Стандартные ACL разрешают или запрещают пакеты только на основе IPv4-адреса источника. В них дополнительно используются номера 1300-1999 или 1-99 для определения маршрутизатором точного адреса источника информации. Стандартные ACL не так мощны, как расширенные, но используют меньше вычислительной мощности.

## Slide 8: Типы ACL
Расширенные ACL позволяют разграничивать адреса поставки и назначения для определенных узлов или всей сети. С помощью расширенных списков управления доступом можно фильтровать трафик, поддерживаемый протоколами IP, TCP, ICMP, UDP.

## Slide 9: Типы ACL
Рефлексивные ACL фильтруют трафик с помощью данных сеанса верхнего уровня. Узел в локальной сети отправляет TCP-запрос в интернет и получает TCP-ответ. Далее формируется дополнительный ACL, распознающий сгенерированные из локальной сети параметры сессий пользователей. Эти параметры служат основой для доступа.

## Slide 10: Типы ACL
Динамические ACL надежны в отношении расширенных ACL, Telnet и аутентификации. Они дают администраторам возможность гибко настраивать доступ. Например, предоставить временный доступ пользователю или запретить доступ к маршрутизатору из интернета, но оставить возможность работать с ним группе пользователей.

## Slide 11: Файловые системы с ACL
В файловых системах для реализации ACL используется идентификатор пользователя процесса (UID в терминах POSIX).
Список доступа представляет собой структуру данных (обычно таблицу), содержащую записи, определяющие права индивидуального пользователя или группы на специальные системные объекты, такие как программы, процессы или файлы.
Эти записи также известны как ACE (Access Control Entries) в операционных системах Microsoft Windows и OpenVMS.

## Slide 12: Файловые системы с ACL
Концепции ACL в разных операционных системах различаются, несмотря на существующий «стандарт» POSIX (проекты безопасности POSIX, .1e и .2c, были отозваны, когда стало ясно, что они затрагивают слишком обширную область и работа не может быть завершена, но хорошо проработанные части, определяющие ACL, были широко реализованы и известны как «POSIX ACLs»).

## Slide 13: Сетевые ACL
В сетях ACL представляют список правил, определяющих порты служб или имена доменов, доступных на узле или другом устройстве третьего уровня OSI, каждый со списком узлов и/или сетей, которым разрешен доступ к сервису.
Сетевые ACL могут быть настроены как на обычном сервере, так и на маршрутизаторе и могут управлять как входящим, так и исходящим трафиком, в качестве межсетевого экрана.

## Slide 14: Настройка
Сами ACL создаются отдельно, то есть это просто некий список, который создается в глобальном конфиге, потом он присваивается к интерфейсу и только тогда он и начинает работать.

## Slide 15: Настройка
Необходимо помнить некоторые моменты, для того, чтобы правильно настроить списки доступа:
Обработка ведется строго в том порядке, в котором записаны условия;
Если пакет совпал с условием, дальше он не обрабатывается;
В конце каждого списка доступа стоит неявный deny any (запретить всё);
Расширенные ACL нужно размещать как можно ближе к источнику, стандартные же как можно ближе к получателю;
Нельзя разместить более 1 списка доступа на интерфейс, на протокол, на направление;
ACL не действует на трафик, сгенерированный самим маршрутизатором;
Для фильтрации адресов используется WildCard маска.

## Slide 16: Настройка
Стандартный список доступа
Router(config)#access-list <номер списка от 1 до 99> {permit | deny | remark} {address | any | host} [source-wildcard] [log]
permit: разрешить
deny: запретить
remark: комментарий о списке доступа
address: запрещаем или разрешаем сеть
any: разрешаем или запрещаем всё
host: разрешаем или запрещаем хосту
source-wildcard: WildCard маска сети
log: включаем логгирование пакеты проходящие через данную запись ACL

## Slide 17: Настройка
Расширенный список доступа
Router(config)#access-list <номер списка от 100 до 199> {permit | deny | remark} protocol source [source-wildcard] [operator operand] [port <порт или название протокола>[established]
protocol source: какой протокол будем разрешать или закрывать (ICMP, TCP, UDP, IP, OSPF и т.д)
deny: запретить
operator: A.B.C.D — адрес получателя any — любой конечный хост eq — только пакеты на этом порте gt — только пакеты с большим номером порта host — единственный конечный хост lt — только пакеты с более низким номером порта neq — только пакеты не на данном номере порта range — диапазон портов
port: номер порта (TCP или UDP), можно указать имя
established: разрешаем прохождение TCP-сегментов, которые являются частью уже созданной TCP-сессии

## Slide 18: Преобразование сетевых адресов IPv4

## Slide 19
Одной из проблем в развитии сетей является ограниченное количество существующих IPv4 адресов — их около 4,3 миллиарда. С повсеместным распространением интернета и взрывообразным ростом количества пользователей, стало очевидно, что этого недостаточно.
Возникла потребность в инструменте, способном решить эту проблему (по крайней мере до момента, когда будут внедрены IPv6) — и одним из таких инструментов стала технология NAT (Network Address Translation).

## Slide 20: Что такое NAT?
При проектировании сетей обычно применяются частные IP-адреса 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16. Их используют внутри сети площадки или организации для поддержания локального взаимодействия между устройствами, а не для маршрутизации во всемирной сети.
Чтобы устройство с адресом IPv4 могло обратиться к другим устройствам или ресурсам через интернет, его частный адрес должен быть преобразован в публичный и общедоступный. Такое преобразование — это главное, что делает NAT, специальный механизм преобразования приватных адресов в общедоступные.

## Slide 21: Терминология NAT
В соответствии с принятой терминологией NAT внутренняя сеть понимается как набор сетей, которые подлежат терминологии. Под внешней понимают все другие сети.

## Slide 22: Терминология NAT
Чтобы определить, что такое NAT-адрес, нужно учитывать его нахождение в частной сети или в интернете, а также тип трафика (входящий или исходящий). В зависимости от этих факторов устанавливаются следующие четыре обозначения:
Inside local address (внутренний локальный) — видимый во внутренней сети адрес источника, собственный локальный адрес устройства.
Inside global address (внутренний глобальный) — видимый из внешней сети адрес источника. При передаче трафика, например, с локального компьютера на веб-сервер, его Inside local address преобразуется маршрутизатором во внутренний глобальный адрес.
Outside local address (внешний локальный) — видимый из внешней сети адрес получателя. Присвоенный хосту глобально маршрутизируемый адрес IPv4.
Outside global address (внешний глобальный) — видимый из внутренней сети адрес получателя. Часто совпадает с локальным внешним адресом.

## Slide 23: Типы NAT
Для понимания, что такое NAT в сети, необходимо разобраться с классификацией трансляции. В частности, по способу сопоставления адресов, бывают такие типы трансляции NAT:
Static NAT — статическая адресная трансляция. Предусматривает сопоставление между глобальными и локальными адресами «один к одному».
Dynamic NAT — динамическая адресная трансляция. Сопоставление адресов осуществляется по принципу «многие ко многим».
Port Address Translation (NAT Overload) — трансляция с использованием портов. Предусматривается многоадресное сопоставление.

## Slide 24: Статический NAT
Этот тип NAT использует принцип «один к одному» при сопоставлении локальных и глобальных адресов. Настройки сопоставлений, установленные сетевым администратором, остаются неизменными. При отправке сетевыми устройствами трафика в интернет выполняется преобразование их внутренних локальных адресов в настроенные администратором глобальные внутренние адреса. Для внешних сетей устройства, которые работают во внутренней сети со статическим NAT, имеют общедоступные адреса IPv4.

## Slide 25: Статический NAT
Static NAT Type — это то, что хорошо подходит для веб-серверов, а также для устройств, которым необходим доступный из интернета согласованный адрес. Реализация статистического NAT требует наличия числа общедоступных адресов, достаточного для удовлетворения общего числа одновременных пользовательских сеансов.

## Slide 26: Статический NAT
Пример статической NAT таблицы:
Static NAT Table | 
Inside Local Address | Inside Global Adress
192.168.1.2 | 208.165.17.5
192.168.1.3 | 208.165.17.6
192.168.1.4 | 208.165.17.7

## Slide 27: Динамический NAT
Тип динамического NAT работает с пулом публичных адресов, которые назначаются на основе принципа «первым пришел, первым обслужен». При запросе внутренним устройством доступа к интернету динамическим NAT производится назначение из пула общедоступного адреса IPv4. Как и в случае со статическим, для динамического типа NAT необходимо достаточное число общедоступных адресов, чтобы удовлетворить совокупное число одновременных пользовательских сеансов.

## Slide 28: Динамический NAT
Пример динамической NAT таблицы:
Dinamic NAT Table | 
Inside Local Address | Inside Global Adress
192.168.1.2 | 208.165.17.5
Available | 208.165.17.6
Available | 208.165.17.7
Available | 208.165.17.8

## Slide 29: Port Address Translation (PAT)
Это наиболее распространенный тип NAT. При использовании Port Address Translation NAT подключение осуществляет трансляцию нескольких приватных адресов на один или несколько общедоступных. Этот принцип используется в большинстве маршрутизаторов, которые устанавливаются дома у частных абонентов. Адрес назначается провайдером маршрутизатором. При этом одновременный доступ к интернету могут получать несколько домашних пользователей.

## Slide 30: Port Address Translation (PAT)
Применение PAT позволяет сопоставлять несколько адресов с одним или несколькими. Это возможно благодаря отслеживанию каждого приватного адреса по номеру порта. После начала сеанса TCP/IP устройство генерирует номер порта источника TCP или UDP, что позволяет идентифицировать сеанс. При получении пакета от клиента NAT-маршрутизатором, он однозначно идентифицирует перевод NAT, используя номер собственного исходного порта. Схема PAT гарантирует использование разных портов TCP устройствами для каждого сеанса. При поступлении ответа от сервера при этом типе NAT номер порта источника уже используется как номер порта получателя. Это позволяет маршрутизатору однозначно правильно передавать пакеты.

## Slide 31: Преимущества и недостатки NAT
Понимая, как работает NAT, можно выделить комплекс серьезных преимуществ, которые предоставляет этот механизм при организации сетей. В том числе к основным плюсам относятся такие свойства Network Address Translation:
Сохранение зарегистрированной схемы адресации благодаря разрешению на приватизацию внутренних сетей. При использовании PAT возможно использование для внешних соединений одного общедоступного адреса IPv4 внутренними хостами. Эта схема требует малого количества внешних адресов для поддержки значительного числа внутренних хостов.
Повышение гибкости коммуникации с интернетом. Обеспечение надежных сетевых подключений достигается благодаря многочисленным пулам адресов, пулам балансировки нагрузки и резервному копированию.

## Slide 32: Преимущества и недостатки NAT
Поддержка согласованной работы внутренних схем сетевой адресации. Если сеть не использует NAT и приватные адреса IPv4, то для изменения общей схемы адресов приходится проводить переадресацию всего комплекса хостов. Это может значительно повышать стоимость переадресации. При использовании NAT обеспечивается возможность сохранения действующей частной схемы адресов, что позволяет намного легче вносить изменения в общедоступную схему адресации. На практике это означает, например, возможность смены провайдера компании без внесения изменений в собственные внутренние клиенты.
Поддержание высокого уровня сетевой безопасности. При использовании NAT частные сети не транслируют свою внутреннюю топологию и адреса, что повышает их надежность. При этом нужно учитывать, что NAT не является заменой решений сетевой безопасности, например, брандмауэра.

## Slide 33: Преимущества и недостатки NAT
Особенностью NAT является организация прямого взаимодействия хостов в интернете с устройством, поддерживающим Network Address Translation, а не с фактическим хостом в локальной сети.
Тут выявляются некоторые недостатки механизма, в том числе:
Определенное снижение производительности сети из-за увеличения задержке переключения при трансформации в пакетах каждого IPv4-адреса. Снижение производительности может быть чувствительным для VoIP и других протоколов реального времени.
Потеря сквозной адресации, необходимой для работы ряда приложений и протоколов. Если приложение использует не квалифицированное доменное имя, а физические адреса, то пакеты не попадают к получателям через NAT-маршрутизатор. В некоторых случаях проблема устраняется при помощи статических сопоставлений NAT.

## Slide 34: Преимущества и недостатки NAT
Потеря сквозной трассировки IPv4. Из-за множества изменений адресов пакетов осложняется трассировка, определение и устранение неполадок.
Осложнение работы IPsec и других протоколов туннелирования в результате изменения значений в заголовках, что затрудняет проверки целостности.
Возможность нарушения работы stateless протоколов или служб, которые требуют инициирования TCP-соединений из внешней сети, если NAT-маршрутизатор не настроен для их поддержки.