## Slide 1: 3G буынның мобильді байланыс жүйелері
Карибаев БА 27.11.2025

## Slide 5: 2,5G+ буын технологиялары
GSM жүйесінің дамуының Phase 2+ кезеңінде негізгі мақсат — деректерді беру жылдамдығын арттыру болды. Ол үшін жүйенің ресурстарын тиімді пайдалану көзделді. Осы мақсатта үш негізгі технология енгізілді:
1) HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)
Арналық коммутацияға негізделген жоғары жылдамдықты қызмет
Бірнеше арнаны біріктіріп қолдану арқылы жылдамдықты арттырады
GSM-нің базалық 14,4 кбит/с жылдамдығына қарағанда біршама жоғары
2) GPRS (General Packet Radio Service)
Пакеттік деректерді беру технологиясы
Интернетке үздіксіз қосылуды қамтамасыз етеді
Орташа жылдамдық: 40–100 кбит/с
3) EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)
GPRS-тің жетілдірілген нұсқасы
Модуляцияны жақсарту есебінен жылдамдық жоғарылайды
Теориялық жылдамдық: до 384 кбит/с
2,75G деп те аталады

## Slide 6
Технология | Түрі | Модуляция | Макс. слотов | Макс. жылдамдық
HSCSD | Арналық | GMSK | 4 | 57.6 кбит/с
GPRS | Пакеттік | GMSK | 8 | 115–171 кбит/с
EDGE | Пакеттік | 8-PSK | 8 | 384 кбит/с

## Slide 7
IMT-2000 жүйелері
IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) — ITU әзірлеген үшінші буын (3G) мобильді байланыс стандарттарының жиынтығы.
Бұл ұсыныстар 2G жүйелерінің эволюция жолдарын және 3G-ге өту талаптарын сипаттайды.
IMT-2000 — әлемдік 3G стандарты деп есептеледі.
IMT-2000 құрамындағы 5 негізгі стандарт
ITU 3G үшін бес түрлі радиоинтерфейсті бекітті:
IMT-2000 CDMA Direct Spread → W-CDMA (UMTS)
IMT-2000 CDMA Multi-Carrier → CDMA2000 1X, 3X
IMT-2000 CDMA TDD → UTRA TDD, TD-SCDMA
IMT-2000 CDMA Single-Carrier → UWC-136 / EDGE
IMT-2000 FDD/TDMA → DECT

## Slide 8
2G → 2.5G → 3G эволюциясы (миграция жолы)
Бастапқы стандарттардан 3G-ге өтудің типтік сызбасы:
GSM → GPRS → EDGE → W-CDMA (UMTS)
cdmaOne → CDMA2000 1X → CDMA2000 1xEV-DO/EV-DV
Үшінші буын стандарттарын қалыптастырған ұйымдар
3G технологияларының дамуына екі серіктестік ұйым жетекшілік етті:
3GPP — GSM/UMTS бағытындағы стандарттар
3GPP2 — CDMA2000 бағытындағы стандарттар

## Slide 9
The 3rd Generation Partnership Project (3GPP) is an umbrella term for a number of standards organizations which develop protocols for mobile telecommunications. Its best known work is the development and maintenance of:
GSM and related 2G, 2.5G, and 2.75G standards, including GPRS and EDGE
UMTS and related 3G standards, including HSPA and HSPA+
LTE and related 4G standards, including LTE Advanced and LTE Advanced Pro
5G NR and related 5G standards, including 5G-Advanced
An evolved IP Multimedia Subsystem (IMS) developed in an access independent manner
The 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2) was a collaboration between telecommunications associations to make a globally applicable third generation (3G) mobile phone system specification within the scope of the ITU's IMT-2000 project. In practice, 3GPP2 was the standardization group for CDMA2000, the set of 3G standards based on the earlier cdmaOne 2G CDMA technology.

## Slide 10: CDMA2000
CDMA2000 – АҚШ-та кең тараған ұялы байланыс стандарты, UMTS-тің негізгі бәсекелесі.
Екі даму сатысы бар: 1X және 3X.
  1X → 144 Кбит/с
  3X → 2 Мбит/с
Дамудың негізгі мақсаты – дауыс пен деректерді бір жиілікте беру.
CDMA2000 желісінің құрылымы
BTS – Base Transceiver Station
Радиоинтерфейсті басқарады:
  жиілік беру
  қуат басқару
  сотты бөлу
MS (мобильді станция) мен желі арасындағы негізгі интерфейс.
Трафиктің минималды кідіріспен өтуін қамтамасыз етеді.
BSC – Base Station Controller
BTS пен MSC арасындағы сигнализацияны және дауыс трафигін басқарады.
Хэндовер (сот ауыстыру) процедураларын орындайды.
PCF – Packet Control Function
Жаңа енгізілген элемент.
Пакеттерді BTS-тен сыртқы желілерге бағыттайды.
Радиоресурстарды деректерге сұраныс пен төлемге байланысты үлестіреді.

## Slide 11
Желілердің екі типі
1) NSS – Circuit-Switched Network (дауыс)
Дауыс қоңырауларын орындайды.
Элементтері: MSC, HLR, VLR.
2) PCN – Packet-Switched Network (деректер)
Пайдаланушы деректерін ішкі және сыртқы IP-желілерге жібереді.
Аутентификация және IP беру қызметтері бар.
AAA Server
Аутентификация / авторизация / аккаунтинг
Биллинг пен есептер үшін абонент деректерін сақтайды.
HA – Home Agent
CDMA2000 мобильді құрылғыларына роуминг қолдайды.
Абонентке тұрақты IP береді.
Қауіпсіз туннель ұйымдастыруы мүмкін (VPN-like).
CDMA2000 – CDMA технологиясының дамыған нұсқасы.
Дауыс пен деректерді бірдей жиілікте береді.
Желі құрылымында жаңа элементтер пайда болды: PCF, PDSN, AAA, HA.
1xEV-DO нұсқасы → деректерді жоғары жылдамдықта беру мүмкіндігін ашты.

## Slide 12: UMTS стандартының жалпы сипаттамасы
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) — Еуропада кең таралған 3-ші буын мобильдік байланыс жүйесі.
Негізгі деректерді беру технологиясы — W-CDMA, ол 21 Мбит/с дейінгі (HSPA+ кезінде) жылдамдықты қолдайды.
HSDPA (3.5G) енгізілгеннен кейін максималды жылдамдық 14 Мбит/с болды.
UMTS қызметтері:
видеоқоңыраулар
жоғары сапалы дауыс
файлдарды жылдам жүктеу
онлайн ойындар, мобильдік интернет

## Slide 13: UMTS желісінің құрылымы
UMTS желісі екі негізгі бөліктен тұрады:
UTRAN (UMTS Terrestrial Radio Access Network) – Радиожелі бөлігі
Оған кіреді:
Node B – базалық станция (GSM-дегі BTS-ке ұқсас).
  Негізгі функция: модуляция, кодтау, жылдамдықты бейімдеу, қуатты басқару.
RNC (Radio Network Controller) – радиожеліні басқару контроллері.
  Функциялары:
    радиоресурстарды басқару (RRC)
    хэндовер
    қуат бөлу
    бірнеше Node B жұмысын үйлестіру
UTRAN интерфейстері:
Uu – UE ⇄ Node B (радиоинтерфейс)
Iub – Node B ⇄ RNC
Iur – RNC ⇄ RNC

## Slide 14: UMTS желісінің құрылымы
CN (Core Network) – Негізгі желі
Екі доменге бөлінеді:
Circuit-Switched (CS) – дауыс қызметтері
Packet-Switched (PS) – деректер (Интернет)
Негізгі элементтер:
HLR – абонент профилін сақтайтын негізгі база
MSC/VLR – дауыс коммутаторы
GMSC – сыртқы CS желілеріне шығу
SGSN – GPRS/Packet қызметтерді басқару
GGSN – Интернетке шығу нүктесі

## Slide 15: UMTS желісінің құрылымы
Абонент құрылғысы (UE)
ME (Mobile Equipment) – құрылғының өзі
USIM – абоненттің идентификация модулі, аутентификация және қызметтер параметрлерін ұстайды. UMTS-та UE смартфон, ноутбук модемі, планшет болуы мүмкін.
UMTS интерфейстері (маңызды ашық интерфейстер)
Cu – USIM ↔ ME
Uu – W-CDMA радиоинтерфейсі
Iu – UTRAN ↔ Core Network
Iur – RNC ↔ RNC
Iub – Node B ↔ RNC

## Slide 16: Каналдық құрылым (UMTS Channel Structure)
UMTS-та каналдар үш деңгейге бөлінеді:
5.1. Логикалық каналдар
— берілетін ақпараттың түрі бойынша топтастырылады:
BCCH, CCCH, DCCH – басқару
DTCH, MTCH – трафик
5.2. Транспорттық каналдар
— ақпарат қалай пакеттелетініне байланысты:
DCH (Dedicated), RACH, FACH, DSCH
Жалпы және жеке арналары болады.
5.3. Физикалық каналдар
— нақты жиілік, код, уақыт құрылымымен:
кадр ұзақтығы 10 мс
15 слоттан тұрады (µs 666)
ортогоналды кодтар (Walsh/Gold)

## Slide 17
Модуляция түрлері
UE → Node B: QPSK
Node B → UE: QPSK немесе 16-QAM (HSDPA кезінде) 16-QAM арқасында бір символда көбірек бит жіберуге болады.
HSDPA технологиясы (3.5G)
HSDPA – UMTS-тің жоғары жылдамдықты нұсқасы.
Негізгі жаңалықтар:
жаңа модуляция: 16-QAM
HARQ — қателерді жедел қайта сұрау
10 есе кіші пакеттер → кідірістің азаюы
арнайы жоғары жылдамдықты физикалық каналдар
деректер жылдамдығы «төмен» бағытта 7 есе артады
Практикада жылдамдықтар:
2 Мбит/с (реалды)
14.4 Мбит/с (теориялық максимум)