## Slide 1: Лекция 3. Датчиктер түрлері және сенсорлық өлшеулер
02.02.2026

## Slide 2: Сенсорлар туралы жалпы түсінік
Сенсор (датчик) — бұл:
физикалық шаманы қабылдайтын,
оны электрлік сигналға түрлендіретін,
әрі қарай өңдеу жүйесіне (МК, контроллер) жіберетін құрылғы.
Өлшенетін шамалар мысалдары:
🌡 Температура
💧 Ылғалдылық
🌬 Атмосфералық қысым
💡 Жарықтану
🚶 Қозғалыс
🧪 Газ концентрациясы
Сенсорсыз сымсыз сенсорлық желі (WSN) болмайды — ол желінің негізгі элементі.

## Slide 3: Датчиктерді жіктеу
Шығыс сигналы бойынша:
Аналогтық датчиктер
Цифрлық датчиктер
Өлшенетін шама бойынша:
Температуралық
Газдық
Оптикалық
Механикалық
Биосенсорлар
Жұмыс принципі бойынша:
Резистивті
Сыйымдылықты
Пьезоэлектрлік

## Slide 4: Аналогтық датчиктер
Аналогтық датчик:
үздіксіз сигнал (кернеу немесе ток) шығарады;
өлшенетін шамаға пропорционал.
Мысалдар:
Термистор
Фоторезистор (LDR)
MQ сериялы газ датчиктері
Ерекшеліктері:
АЦП (ADC) қажет
Шу мен кедергіге сезімтал
Калибрлеу қажет
Калибрлеу — бұл сенсордың өлшеу нәтижесін нақты (эталондық) мәндермен салыстырып, өлшеу қатесін анықтау және түзету процесі.

## Slide 5: Цифрлық датчиктер
Цифрлық датчик:
дайын сандық деректерді шығарады;
ішінде АЦП және өңдеу блогы бар.
Интерфейстері:
I²C
SPI
UART
OneWire
Артықшылықтары:
Шу аз
Бағдарламалау оңай
Өлшеу тұрақты
Кемшілігі:
Бағасы салыстырмалы түрде жоғары

## Slide 6: Аналогтық және цифрлық датчиктерді салыстыру
Параметр | Аналогтық | Цифрлық
Сигнал түрі | Үздіксіз | Дискретті
Шу әсері | Жоғары | Төмен
Калибрлеу | Қажет | Көбіне қажет емес
Бағдарламалау | Күрделі | Оңай
Бағасы | Төмен | Жоғары

## Slide 7: Негізгі метрологиялық сипаттамалар
Өлшеу қателігі (погрешность)
Өлшенген және нақты мәннің айырмасы:
Дәлдік
Өлшеу нәтижесінің нақты мәнге жақындығы.
Сезімталдық
Кіріс шамасының өзгеруіне шығыс сигналының реакциясы.

## Slide 8
Сезімталдық
0.01 В / °C → төмен сезімталдық
0.1 В / °C → жоғары сезімталдық
Жоғары сезімталдық:
пайдалы сигналды күшейтеді
шу деңгейін де арттырады
Датчикті сұрау жиілігі (Sampling Rate)
секундына неше рет дерек оқылады.
Мысалдар:
Температура: 1 Гц
Қысым: 1–10 Гц
Діріл: 1–10 кГц
PIR датчик: оқиға бойынша
Өте жоғары жиілік энергияны көп жұмсайды, дерек көлемін арттырады

## Slide 9: Деректер көлемі
мұндағы:
- cұрау жиілігі
- разрядтылық
- уақыт
WSN жүйесінде дерек = энергия
Мысал 1
Гц (секундына 1 рет)
бит
с (1 минут)
Мысал 2
Гц
бит
с
WSN-де энергия неге маңызды?
WSN түйіндері көбіне:
батареямен жұмыс істейді
алыс жерде орналасады
батареяны жиі ауыстыру мүмкін емес
Ең көп энергияны не жейді? Радиомодуль (деректерді жіберу)

## Slide 10: DHT датчиктері
Температураны және ауаның салыстырмалы ылғалдылығын
бір корпус ішінде өлшейтін цифрлық датчиктер тобы.
Ең кең таралған модельдері:
DHT11
DHT22 (AM2302)
🌡 Температура
Ішінде орналасқан термистор арқылы өлшенеді. Температура өзгерсе → кедергі өзгереді
💧 Ылғалдылық
Сыйымдылықты (capacitive) ылғалдылық сенсоры. Ауадағы су буы ↑ → сенсор сыйымдылығы ↑
DHT датчигінің ішінде:
температура сенсоры
ылғалдылық сенсоры
АЦП (аналог → цифр)
микроконтроллер
цифрлық байланыс блогы бар
сыртқы АЦП қажет емес
өлшеу деректері дайын күйде беріледі

## Slide 11
DHT датчиктері OneWire принципімен жұмыс істейді:
1 дерек сымы
+Vcc және GND (қорек)
микроконтроллер → сұрау жібереді
датчик → жауап ретінде дерек пакетін жібереді
DHT датчигі 40 бит дерек жібереді:
Бит саны | Мағынасы
8 бит | Ылғалдылық (бүтін)
8 бит | Ылғалдылық (ондық)
8 бит | Температура (бүтін)
8 бит | Температура (ондық)
8 бит | Бақылау қосындысы (checksum)
DHT11 мен DHT22 айырмашылығы
Параметр | DHT11 | DHT22
Температура диапазоны | 0…+50 °C | −40…+80 °C
Температура дәлдігі | ±2 °C | ±0.5 °C
Ылғалдылық диапазоны | 20–80 % | 0–100 %
Ылғалдылық дәлдігі | ±5 % | ±2 %
Ажыратымдылығы | Төмен | Жоғары
Сұрау жиілігі | 1 Гц | 0.5 Гц
Бағасы | Арзан | Қымбатырақ

## Slide 12: BMP қысым датчиктері
BMP180 / BMP280:
атмосфералық қысымды,
температураны өлшейтін цифрлық барометрлік датчиктер.
Бұл датчиктер көбіне:
биіктікті есептеу,
ауа райын бақылау,
ұшу аппараттарының тұрақтандыру жүйелері үшін қолданылады.
Негізгі идея:
Ауа қысымы өзгерсе → сенсор ішіндегі микромеханикалық мембрана деформацияланады → оның электрлік параметрлері өзгереді.
Ауа қысымы ↑
↓
Мембрана иіледі
↓
Кедергі / сыйымдылық өзгереді
↓
Электрлік сигнал
↓
АЦП → сандық код

## Slide 13: Биіктікті қалай анықтайды?
Биіктік артқан сайын → атмосфералық қысым төмендейді.
Мысалы:
Теңіз деңгейі: ≈ 101325 Па
8–9 метр көтерілсе → қысым ≈ 1 гПа-ға азаяды
Неге BMP дрондарда қолданылады?
Дрон үшін маңызды:
биіктікті тұрақты ұстау;
көтерілу/түсу жылдамдығын бақылау;
GPS жоқ кезде де жұмыс істеу.
GPS-ке қарағанда жылдам
және нақты биіктік өзгерісін береді.
IoT және метеостанцияда да қолданылады

## Slide 14: MQ газ датчиктері
MQ сериясы
Аналогтық
Газдарды анықтайды:
  түтін
  LPG
  CO₂
  алкоголь
Ерекшелігі:
алдын ала қыздыру қажет
калибрлеу керек
PIR қозғалыс датчиктері
PIR (Passive Infrared)
Адам қозғалысын анықтайды
Цифрлық шығыс
Инфрақызыл сәулеленуге негізделген
Қолданылуы:
Қауіпсіздік жүйелері
Ақылды үй
Энергия үнемдеу

## Slide 15
Қарастырылды:
аналогтық және цифрлық датчиктер
өлшеу қателігі, дәлдік, сезімталдық
сұрау жиілігі мен дерек көлемі
кең таралған сенсорлар