## Slide 1: WSN жүйелерінде сымсыз деректерді беру
09.02.2026

## Slide 2
WSN (Wireless Sensor Networks) — сенсорлардан тұратын таралған жүйе. Сенсордың негізгі жұмысы:
өлшеу (температура, қысым, газ, қозғалыс, жарық т.б.)
сол деректі минималды энергиямен желіге жіберу
дерек шлюз/серверге жетіп, мониторинг/басқару жүзеге асады
WSN-та байланыс “интернет сияқты” емес. Мұнда көбіне:
дерек көлемі аз (байттар/ондық байттар)
батарея ұзаққа жетуі керек (айлар/жылдар)
құрылғылар көп және арзан болуы қажет
Сондықтан байланыс технологиясы қарапайым, үнемді және тұрақты болуы керек.

## Slide 3: Радиобайланыс негіздері
Сенсор түйін жібергенде радиотолқын эфирге тарайды. Қабылдағыш түйін сол толқынды қабылдап, ақпаратты қалпына келтіреді.
Екі үлкен мәселе бар:
сигнал әлсірейді (қашықтық артқанда және кедергілер көбейгенде)
шу/кедергі болады (басқа құрылғылар, өндірістік шу, Wi-Fi, Bluetooth т.б.)
WSN-та мақсат:
“жылдамдық” емес, ең сенімді және ең үнемді жеткізу.

## Slide 4
Friis формуласы

## Slide 5: Log-distance path loss model

## Slide 6: Негізгі параметрлер
Жиілік (f) — радиотолқынның “қандай диапазонда” жұмыс істейтіні (433/868/2.4)
Жіберу қуаты (Tx Power, dBm) — сигналды қаншалық “күшті” жібереміз
Қабылдағыш сезімталдығы (Rx Sensitivity, dBm) — өте әлсіз сигналды қабылдай алу шегі
RSSI — қабылданған сигнал деңгейінің өлшемі (шамамен “сигнал күші”)
SNR — сигнал мен шудың арақатынасы (сапа көрсеткіші)
Дерек жылдамдығы (Data rate) — бит/с, жоғары болса, кейде қашықтық қысқарады
Арна ені (Bandwidth) — кең болса, жылдамдық артады, бірақ шу да көбірек “кіреді”

## Slide 7: RSSI — Received Signal Strength Indicator
Wi-Fi және Bluetooth 4.0 стандарттарымен жұмыс істейтін құрылғыларда RSSI көбіне құрылғыдан базалық станцияға/маякқа дейінгі қашықтықты шамалап бағалауға мүмкіндік беретін негізгі параметр ретінде қолданылады. Таратқыштың жақын аймағынан тыс (far-field) қашықтықты бағалау теңдеуі:

## Slide 9: Data rate
Data rate — байланыс арнасы арқылы деректердің берілу жылдамдығы.
Shannon
Bandwidth

## Slide 10: Қабылданған сигнал неге төмендейді?
қашықтық артты → әлсіреу өседі
қабырға/бетон/металл → жұтады немесе шағылдырады
антенна дұрыс қойылмаған → пайдалы сигнал азаяды
эфирде кедергі көп → SNR төмендейді

## Slide 11: Link Budget
Link Budget — жіберілген сигналдың қуаты қабылдағышқа жеткенше жолда қанша “азаятынын” және соңында байланысқа жеткілікті ме екенін есептейтін баланс.

## Slide 13: Жиілік диапазондары (433 / 868 / 2.4)
Төмен жиілік (433/868 МГц) “алысқа” жақсы Артықшылықтары
Қабырға/ғимарат ішінде кейде жақсы өтеді (әсіресе 433 МГц).
Ұзақ қашықтыққа тиімді (әсіресе тар жолақты/төмен жылдамдықты байланыста).
Энергия үнемді сценарийлерге жақсы (сенсорлар, сирек жіберу).
Кемшіліктері
Антенна өлшемі үлкенірек болуы мүмкін (¼-толқын антенна: → 433 МГц үшін ~17 см, 868 МГц үшін ~8.6 см).
Регламент/шектеулер бар: кей жиіліктерде рұқсат етілген қуат, duty cycle, арна ені шектеледі.
Жылдамдық/өткізу қабілеті әдетте төменірек (көп жүйелер тар жолақты болады).

## Slide 14: Жоғары жиілік (2.4 ГГц) “ыңғайлы”, бірақ “сезімтал”
Артықшылықтары
Антенна кішкентай, модуль көп, арзан және дайын шешімдер көп.
Data rate жоғарырақ болуы мүмкін (BLE, Wi-Fi сияқты).
Құрылғылардың экожүйесі дайын: смартфондар, роутерлер, BLE-маяктар.
Кемшіліктері
Қабырға, адам, су қатты әсер етеді (адам денесі суға бай → 2.4 ГГц-та жұтылу/әлсіреу көбірек).
Кедергі көп: Wi-Fi, Bluetooth, микротолқынды пеш, басқа IoT — бәрі бір диапазонда.
Бір бөлмеде “істейді”, бірақ көп қабырға/көп адам болса тұрақтылық төмендеуі мүмкін.

## Slide 15
Диапазон | Қашықтық әлеуеті | Кедергіге төзім | Құрылғы/модуль қолжетімділігі | Типтік қолдану
433 МГц | орташа–жоғары | жақсы | орташа | қарапайым телеметрия
868 МГц | жоғары | жақсы–орташа | жақсы | далалық IoT, LoRa
2.4 ГГц | төмен–орташа | орташа–төмен | өте жоғары | ZigBee/BLE, смарт үй

## Slide 16
Қашықтық және орта әсері
Орта факторлары:
Бетон/кірпіш қабырға → сигнал әлсірейді
Металл → шағылу, экрандау (лифт, контейнер, станок)
Адам денесі/су/ылғал → жұту (2.4 ГГц-та көбірек байқалады)
Ағаш/жапырақ → әсіресе жаңбыр/ылғалда әлсірету күшейеді
Көпсәулелік (multipath) → бір нүктеде сигнал “түсуі” мүмкін
Кедергі және шу көздері
Wi-Fi роутерлері (2.4 ГГц-та)
Bluetooth құрылғылар
Микротолқынды пеш (үй ішінде)
Өнеркәсіптік электрқондырғылар
Басқа сенсорлық желілер (бір диапазонда көп құрылғы)

## Slide 17: Антенна мен орналастырудың рөлі
Антеннаға қатысты қарапайым ережелер:
антеннаны металлға тым жабыстырмау (экрандайды)
мүмкін болса жоғарырақ қою
“қабылдағыш пен жібергіш арасында” бетон қабырғалар санын азайту
антеннаның бағыты/поляризациясын “шамамен бірдей” ұстау

## Slide 18: WSN vs Wi-Fi: нақты критерийлер
Критерий | Wi-Fi | WSN
Дерек жылдамдығы | жоғары | төмен/орташа жеткілікті
Энергия тұтыну | жоғарырақ | өте төмен болуы тиіс
Дерек көлемі | үлкен (медиа) | шағын (сенсор мәні)
Құрылғы саны | аз–орташа | көп болуы мүмкін
Мақсаты | интернет | мониторинг/басқару
Типтік WSN байланыс сценарийі
Сенсор “ұйықтайды” (энергия үнемдеу)
Белгілі уақыт сайын оянады
Өлшейді (мысалы, T, P, газ)
10–30 байт дерек пакетін жібереді
Шлюз қабылдайды → серверге жеткізеді
Сенсор қайта ұйықтайды