## Slide 1: Вольтамперометрические методы анализа
Галеева А.К.

## Slide 4
Вольтамперометрический метод анализа
Вольтамперометрический метод
анализа основан на расшифровке
поляризационных (вольтамперных) кривых
Вольтамперограмма,
Вольтамперная кривая,
Вольтамперная характеристика

## Slide 5
При прохождении постоянного тока через электролитическую ячейку процесс характеризуется соотношением (закон Ома для раствора электролита):
Е = Ea – Eк + IR
где Е – приложенное внешнее напряжение; Еа – потенциал анода; Ек – потенциал катода; I – ток в цепи; R – внутреннее сопротивление электролитической ячейки.
Раздел вольтамперометрии, в котором рабочим микроэлектродом служит РКЭ называют полярографией, в честь чешского электрохимика Я.Гейровского, предложившего этот метод в 1922 году.
Вольтамперограммы, полученные в ячейке с ртутным капающим электродом, называют полярограммами.

## Slide 6
1 – стеклянный капилляр; 2 – полиэтиленовый шланг; 3 – груша с металлической ртутью; 4 – стеклянная трубочка с оттянутым концом для ввода азота; 5 – воронка для смены раствора; 6 – донная ртуть (Hg-анод); 7 – полиэтиленовая крышка с отверстиями; 8 – короткая стеклянная трубочка для вывода азота
Простейшая полярографическая ячейка
Ртутный капающий электрод - идеально поляризуемый в широком диапазоне потенциалов. Это позволяет изучать и определять на РКЭ вещества, восстанавливающиеся при очень высоких отрицательных потенциалах, что невозможно на электродах из других материалов.

## Slide 7
Классическая полярограмма
Диффузионный ток:
Id = 605nD1/2m2/31/6c
D – коэффициент диффузии электроактивного иона;
n – число электронов, участвующих в реакции;
m2/31/6 – характеристика капилляра, из которого вытекает ртуть;
с - концентрация определяемого вещества (деполяризатора).
Уравнение Ильковича
Id =КС
Е и I – соответственно потенциал и величина тока для данной точки полярографической кривой;
Id - величина диффузионного тока;
Е1/2 – потенциал полуволны.

## Slide 8
Е1/2 - это потенциал, при котором достигается величина тока, равная половине Id. Он не зависит от концентрации деполяризатора.
Е1/2 очень близки к нормальному редокс-потенциалу системы (Ео), то есть является качественной характеристикой, определяющейся только природой восстанавливающихся ионов и по которым можно установить качественный состав анализируемого раствора

## Slide 9
Отличие от полярографии - другой рабочий диапазон поляризации электрода.
РКЭ - в области высоких отрицательных потенциалов,
но не может быть применѐн в области положительных потенциалов (из-за анодного растворения ртути при +0,4 В).
Графит и платина - разряд ионов водорода протекает значительно легче, поэтому область их поляризации ограничена значительно более низкими отрицательными потенциалами (-0,4 и -0,1 В соответственно).
В то же время в области анодных потенциалов - до потенциала +1,4 В
(далее начинается электрохимическая реакция окисления кислорода воды 2Н2О – 4е → О2 + 4Н+), что делает их пригодными для исследований в диапазоне положительных потенциалов.
Недостаток - во время регистрации вольтамперограммы поверхность твердого микроэлектрода не возобновляется и легко загрязняется продуктами электродной реакции, что приводит к понижению воспроизводимости и точности результатов, поэтому перед регистрацией каждой вольтамперограммы следует проводить очистку поверхности электрода.
Вольтамперометрия с твердыми рабочими электродами

## Slide 10
В вольтамперометрии используют два электрода – рабочий поляризуемый электрод с малой поверхностью (индикаторный микроэлектрод) и неполяризуемый электрод с большой поверхностью (электрод сравнения).
Рабочими электродами служат микроэлектроды из ртути (ртутный капающий электрод, РКЭ), платины (ПЭ) и других токопроводящих материалов (металлы, графит, стеклоуглерод).
1 – WE - ИЭ – индикаторный электрод (рабочий)
3 – RE - ЭС – электрод сравнения;
2 – CE - ВЭ – вспомогательный электрод
4 – электролит
электролитическая ячейка
WE
RE
CE
4
Working
Counter
Reference

## Slide 14
Типы вольтамперометрии
Полярография.
Линейная вольтамперометрия.
Циклическая вольтамперометрия.
Квадратно-волновая вольтамперометрия.
Переменнотоковая вольтамперометрия. Вольтамперометрия с вращающимся ДЭ. Нормальная импульсная вольтамперометрия.
Дифференциальная импульсная вольтамперометрия.
Хроновольтамперометрия

## Slide 15
Линейная (прямая)
вольтамперометрия

## Slide 17
Циклическая вольтамперометрия

## Slide 18
Циклическая вольтамперометрия

## Slide 19
Разновидность линейной вольтамперометрии –
инверсионная вольтамперометрия

## Slide 22
Screen-Printed Электроды

## Slide 24
Schematic diagram of (A) electrochemical redox behavior of a laccase biosensor for catechol detection and (B) a homemade batch injection analysis-SPE electrochemical cell.
Current Opinion in Electrochemistry 2017, 3 :137–143 www.sciencedirect.com