## Slide 1
Современные виды накопителей энергии
Галеева А.К.

## Slide 2
Тепловые электростанции
Работают на органическом топливе – мазут, уголь, торф, газ, сланцы. Размещаются ТЭС, главным образом, в том регионе, где присутствуют природные ресурсы и вблизи крупных нефтеперерабатывающих предприятий.
Гидроэлектростанции
Возводятся в местах, где большие реки перекрываются плотиной, и благодаря энергии падающей воды вращаются турбины электрогенератора. Получение электроэнергии таким методом считается самым экологичным за счет того, что не происходит сжигание различных видов топлива, следовательно, отсутствуют вредные отходы.
Атомные электростанции
Для нагрева воды требуется энергия тепла, которая выделяется в результате ядерной реакции. А в остальном она схожа с тепловой электростанцией.
Источники электрической энергии

## Slide 3: Нетрадиционные источники
Приливные электростанции
Ветряные электростанции
Геотермальные электростанции
Солнечные электростанции
Нетрадиционные источники энергии
К ним относятся ветер, солнце, тепло земных турбин и океанические приливы. Ученые утверждают, что к 2050 году нетрадиционные энергоисточники станут основными, а обычные потеряют свое значение.

## Slide 4: ГЭС
Потенциальная энергия воды (созданная поднятием уровня воды с помощью плотины)
Кинетическая энергия падающей воды
Кинетическая энергия вращающейся турбины
Электрогенератор
Электроэнергия

## Slide 5: ДВС
КПД двигателей внутреннего сгорания с наддувом — 40-50%
Схема работы
Составные части дизельного

## Slide 6: АЭС
Ядерная энергия деления
Реактор
Тепловая энергия пара
Паровая турбина
Механическая энергия
Электрогенератор
Электроэнергия
Тепло для
обогрева
три вероятные площадки для возведения АЭС:
– юг Казахстана, озеро Балхаш
– запад Казахстана, г. Актау, (с 1973 по 1999 годы на местном энергокомбинате действовал атомный реактор на быстрых нейтронах БН-350).
– г. Курчатов, Восточно-Казахстанская область (наличие атомного кластера в бывшем центре Семипалатинского ядерного полигона).

## Slide 7: Схема путей преобразования химической энергии в электрическую

## Slide 8
1. механические накопители электроэнергии
- гидроаккумуляторы (ГА)
- пневмоаккумуляторы (ПА)
- супер маховики (СМА)
2. электрохимические накопители электроэнергии
- аккумуляторные батареи (АБ)
- водородные накопители (ВН)
- проточные редокс-аккумуляторы (ПРА)
- суперконденсаторы (СКО)
3. электромагнитные накопители электроэнергии
- индуктивные сверхпроводящие накопители (СПИН)
Источник электрической энергии (Electric energy source) - электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию (ГОСТ 18311-80).

## Slide 9: Топливный элемент (ТЭ)

## Slide 10: Топливный элемент (ТЭ)
Химический источник тока, в котором электрическая энергия образуется в результате химической реакции между восстановителем и окислителем, непрерывно и раздельно поступающими к электродам ТЭ извне. Продукты реакции непрерывно выводятся из топливного элемента
Анодная реакция:
H2 – 2е–  2H+ (1)
Катодная реакция:
½ O2 + 2H+ + 2е–  Н2О (2)
Токообразующая реакция:
H2 + ½ O2  H2O (3)

## Slide 11: Топливный элемент: сравнение с гальваническим элементом и аккумулятором
Гальванический элемент
(«батарейка») – работает, пока
не израсходуются реагенты
Аккумулятор – требует
периодической подзарядки
может работать
неограниченное время, пока в него подаются
реагенты и отводятся продукты реакции

## Slide 12: Энергоэффективность топливного элемента
Максимальный коэффициент полезного действия
к.п.д. (макс.) = Wмакс / Q
Электрическая работа топливного элемента
  Wмакс = Q + TS
  Q – теплота сгорания топлива
  Т – абсолютная температура
  S – изменение энтропии при окислении топлива (определяется балансом превращения газов, участвующих в токообразующей реакции)
к.п.д. (макс.) = 1 + TS / Q
В зависимости от знака при S электрохимическим путем можно получить как больше, так и меньше энергии, чем это соответствует тепловому эффекту сгорания топлива

## Slide 13: Конструкция топливного элемента

## Slide 14: Открытие топливного элемента
Вильям Гроув
(1811 – 1896)
Конструкция топливного
элемента В.Гроува
2H2О  2H2 (газ) + O2(газ)

## Slide 15: Предсказание фантаста (1874 год)
«… воду когда-нибудь будут употреблять как топливо, … водород и кислород, которые входят в ее состав, … явятся неисчерпаемым источником света и тепла, значительно более интенсивным, чем уголь… Вода - уголь будущего."
(роман «Таинственный остров», глава «Топливо будущего»)
Жюль Верн
(1828 - 1905)

## Slide 16: Fuel Cell (FC) – элемент будущего
Людвиг Монд
(1839 – 1909)
Вильгельм Оствальд
(1853-1932)
«... Если мы будем иметь элемент, производящий электроэнергию непосредственно из угля и кислорода воздуха …, то это будет техническим переворотом… Как будет устроен такой гальванический элемент, в настоящее время можно только предполагать... Только подумайте, как изменятся индустриальные районы! Ни дыма, ни сажи, ни паровых машин, никакого огня…"

## Slide 17: Сокрушительные удары для топливных элементов
1872 год – Ф. фон Хефнер-Альтенек сконструировал первый эффективно действующий генератор постоянного тока (электрогенератор)
немецкими изобретателями Готлибом Даймлером в 1883 году и Карлом Бенцем в 1884 году построены первые бензиновые двигатели
1901 год – Ф. Порше создал одну из первых бензиново-электрических автомашин («Миксте»)
Первый в мире выезд Карла Бенца
на автомобиле собственной конструкции
Первый мотоцикл Готлиба Даймлера

## Slide 18: Водород – идеальное топливо для топливного элемента
химически активный
легко подводится в топливный элемент
продукт реакции – вода – легко отводится из ТЭ
неисчерпаемый источник – вода
сейчас водород получают за счет более дешевой переработки природного газа, основным компонентом которого является метан
  СН4 + Н2О(пар) = 3Н2 + СО

## Slide 19: Требования к электродам ТЭ
обеспечение условий для большой скорости токообразующей химической реакции в ТЭ
пористые
каталитически активные
универсальный материал - платина Pt
  высокоактивна
  долговечна
  устойчива к коррозии и компонентам электролита.

## Slide 20: Первый автомобиль на топливных элементах (1959 г.)
Английский инженер Фрэнсис Томас Бэкон сконструировал и построил батарею из 40 топливных элементов общей мощностью в 6 киловатт (к.п.д. = 80%). Батарея Бэкона могла приводить в действие электрокар, циркульную пилу и сварочный аппарат
В США представителям печати и общественности был продемонстрирован электротрактор на топливных элементах, спроектированный по патенту Бэкона и построенный фирмой «Аллис-Чалмерс».

## Slide 21: Минусы водородных автомобилей на топливных элементах
соотношение массы автомобиля к его мощности слишком велико;
топливная батарея эффективно работает только на чистом водороде;
платиновые электроды отравляются под воздействием примесей, неизбежно присутствующих в дешевых топливах-источниках водорода
высокая стоимость и дефицит платины

## Slide 22: Низкотемпературные щелочные ТЭ
Электролит - жидкий раствор щелочи
Материал электродов – никель (устойчив в щелочных растворах)
Катализатор – платина
Применение –космические и военные программы ("Аполлон", "Шаттл", "Буран")
Коммерческое применение ограничено из-за использования платины и чистых водорода и кислорода.
Батарея щелочных топливных
элементов космического корабля
«Буран» (СССР)
Космический корабль «Шаттл» (США),
системы обеспечения которого
работали на щелочных ТЭ

## Slide 23: Низкотемпературные кислотные ТЭ
Электролит - жидкий раствор кислоты
Окислителем может служить кислород воздуха, так как компоненты воздуха химически не взаимодействуют с кислотным электролитом
Материал электродов – графит (устойчив в кислотных растворах)
Катализатор – платина и ее сплавы
Применение – в стационарных электрогенераторных устройствах в зданиях, гостиницах, больницах, аэропортах и электростанциях
Коммерческое применение ограничено из-за использования платины и чистого водорода

## Slide 24: Мембранный электролит
Полимерная мембрана Nafion, применяемая в твердополимерных топливных элементах, в США и Канаде производится фирмой «Дюпон»
в России аналогичные мембраны МФ-4СК выпускает фирма «Пластполимер»

## Slide 25: ТЭ с твердополимерным электролитом
Электролит – твердая полимерная ионообменная мембрана
  упрощается герметизация элемента
  уменьшается коррозия
  возрастает срок службы
Материал электродов – графит
Катализатор – платина и ее сплавы
Восстановителем (топливом) может служить метанол, который предварительно конвертируется в водород по реакции
CH3OH + H2O  CO2 + 3H2
либо напрямую электроокисляется на аноде:
CH3OH + H2O – 6e–  CO2 + 6H+
Применение – на транспорте и стационарных установках небольшого размера
Коммерческое применение ограничено из-за использования платины и высокой стоимости ионообменных мембран

## Slide 26: Недостатки платиновых катализаторов
высокая стоимость
дефицит природных запасов платины
платиновые электроды резко снижают свою активность ("отравляются") под воздействием примесей – каталитических ядов (например, монооксида углерода и соединений серы)

## Slide 27: Биотопливный элемент
Принцип – использование природных катализаторов
Ферменты-гидрогеназы, ответственные за окисление и образование водорода, являются уникальными эффективными неплатиновыми катализаторами для этих процессов
Недостатки: малый срок службы и небольшая мощность

## Slide 28
Различные типы топливных элементов

## Slide 29: Преимущества топливных элементов
высокий коэффициент полезного действия
экологическая чистота
бесшумность
широкий диапазон мощностей и применяемого топлива
возможность параллельной генерации тепла
при необходимости можно использовать воду, которая является продуктом химической реакции

## Slide 30: Проблемы коммерциализации ТЭ
высокая стоимость по сравнению с традиционными установками
недостаточный срок службы

## Slide 31: Жидкие аккумуляторы (редокс-аккумуляторы)

## Slide 32: Натрий-серный аккумулятор
Схема
Электрохимическая ячейка
(–) Na | β-Al2O3 | S (+)
Анод:
расплав натрия (tпл = 98 °С)
Катод:
расплав серы (tпл = 115 °С)
Керамический сепаратор = твердый электролит:
бета-глинозем (tпл = 2072 °С)
Рабочая температура t = 300-400 °С

## Slide 33: Ионный перенос через твердый электролит
11 Al2O3 - x Na2O (x = 1.0 - 1.6)
http://iopscience.iop.org/0953-8984/6/7/005/pdf/0953-8984_6_7_005.pdf
Na
Al
O

## Slide 34: Электродные процессы
(–) Na (ж) = Na+ (сепаратор) + e–
(+) 2Na+ (сепаратор) + 5S (ж) + 2e– = Na2S5 (ж)
Первоначальная токообразующая реакция:
2Na(ж) + 5S(ж) = Na2S5(ж)
Напряжение 2.08 В

## Slide 35: Дополнительная токообразующая реакция
После формирования Na2S3 разряд аккумулятора следует прекратить,
так как если будут сформированы Na2S2 и Na2S, они могут кристаллизоваться,
что нарушит работу устройства.

## Slide 36: Аккумулятор ZEBRA (ZEolite Battery Research Africa)
Устройство
Электрохимическая ячейка
(–) Na | β-Al2O3 | NaAlCl4, NiCl2, NaCl, Ni (+)
Анод:
расплав натрия
Катод:
смесь порошка никеля, хлоридов, алюминиевой пудры и расплавленного хлороалюмината
Сепаратор = твердый электролит:
бета-глинозем
t = 250 °С

## Slide 37: Рабочее напряжение и процессы

## Slide 38: Жидкометаллический магний-сурьмяной аккумулятор
Видео
http://www.ted.com/talks/donald_sadoway_the_missing_link_to_renewable_energy?language=ru

## Slide 39: Жидкометаллический магний-сурьмяной аккумулятор: опытный образец
dx.doi.org/10.1021/ja209759s | J. Am. Chem.Soc. 2012, 134, 1895−1897
соли MgCl2−KCl−NaCl (50:30:20 мол %), tпл = 396 °C
tпл = 396 °C
tпл = 396 °C
Рабочая температура устройства – 700 °С

## Slide 40: Жидкометаллический магний-сурьмяной аккумулятор: процессы
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ja209759s

## Slide 41: Жидкометаллический магний-сурьмяной аккумулятор: процессы

## Slide 42: Проточные аккумуляторы

## Slide 43: Проточный аккумулятор
это электрохимическое устройство, которое преобразует химическую энергию электрохимически активных веществ непосредственно в электрическую энергию, подобно обычному аккумулятору.
Электрохимически активные вещества в проточном аккумуляторе хранятся, в основном, вне устройства и вводятся в него с электролитом только во время работы

## Slide 44: Проточный аккумулятор
Схема
Процессы
разряда →
и заряда ←
(-) Red2 – ne ↔ Ox2
(+) Ox1 + ne ↔ Red1
Токообразующая реакция
Ox1 + Red2 ↔ Red1 + Ox2

## Slide 45: Типы проточных аккумуляторов
Редокс-аккумулятор
Гибридный аккумулятор
система, в которой все электрохимически активные вещества растворены в жидком электролите
система, в которой один или более электроактивных компонентов хранятся внутри устройства

## Slide 46: Схема редокс-аккумулятора
http://tech-24.ru/img/03-2014/redoks_akkumuljator.jpg
Ванадиевая редокс-батарея – наиболее распространенный тип перезаряжаемой проточной
батареи, которая использует ионы ванадия в различных степенях
окисления для хранения химической энергии

## Slide 47: Ванадиевый редокс-аккумулятор: процессы

## Slide 48: Ионообменная мембрана - твердополимерный электролит

## Slide 49: Гибридный проточный аккумулятор система цинк-бром

## Slide 50: Гибридный проточный аккумулятор система цинк-иод