## Slide 1
Теоретические основы электрохимической энергоконверсии
Галеева А.К.

## Slide 2
Тепловые электростанции
Работают на органическом топливе – мазут, уголь, торф, газ, сланцы. Размещаются ТЭС, главным образом, в том регионе, где присутствуют природные ресурсы и вблизи крупных нефтеперерабатывающих предприятий.
Гидроэлектростанции
Возводятся в местах, где большие реки перекрываются плотиной, и благодаря энергии падающей воды вращаются турбины электрогенератора. Получение электроэнергии таким методом считается самым экологичным за счет того, что не происходит сжигание различных видов топлива, следовательно, отсутствуют вредные отходы.
Атомные электростанции
Для нагрева воды требуется энергия тепла, которая выделяется в результате ядерной реакции. А в остальном она схожа с тепловой электростанцией.
Источники электрической энергии

## Slide 3: Нетрадиционные источники
Приливные электростанции
Ветряные электростанции
Геотермальные электростанции
Солнечные электростанции
Нетрадиционные источники энергии
К ним относятся ветер, солнце, тепло земных турбин и океанические приливы. Ученые утверждают, что к 2050 году нетрадиционные энергоисточники станут основными, а обычные потеряют свое значение.

## Slide 4: ГЭС
Потенциальная энергия воды (созданная поднятием уровня воды с помощью плотины)
Кинетическая энергия падающей воды
Кинетическая энергия вращающейся турбины
Электрогенератор
Электроэнергия

## Slide 5: ДВС
КПД двигателей внутреннего сгорания с наддувом — 40-50%
Схема работы
Составные части дизельного

## Slide 6: АЭС
Ядерная энергия деления
Реактор
Тепловая энергия пара
Паровая турбина
Механическая энергия
Электрогенератор
Электроэнергия
Тепло для
обогрева
три вероятные площадки для возведения АЭС:
– юг Казахстана, озеро Балхаш
– запад Казахстана, г. Актау, (с 1973 по 1999 годы на местном энергокомбинате действовал атомный реактор на быстрых нейтронах БН-350).
– г. Курчатов, Восточно-Казахстанская область (наличие атомного кластера в бывшем центре Семипалатинского ядерного полигона).

## Slide 7
1. механические накопители электроэнергии
- гидроаккумуляторы (ГА)
- пневмоаккумуляторы (ПА)
- супер маховики (СМА)
2. электрохимические накопители электроэнергии
- первичные батареи
- аккумуляторные батареи (АБ)
- водородные накопители (ВН)
- проточные редокс-аккумуляторы (ПРА)
- суперконденсаторы (СКО)
3. электромагнитные накопители электроэнергии
- индуктивные сверхпроводящие накопители (СПИН)
Источник электрической энергии (Electric energy source) - электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию (ГОСТ 18311-80).

## Slide 8: Химический источник тока

## Slide 9: Схема путей преобразования химической энергии в электрическую

## Slide 10: Химический источник тока
устройство, в котором химическая энергия окислителя и восстановителя напрямую превращается в электрическую энергию
основа любого химического источника тока - это электрохимическая ячейка (элемент)

## Slide 11: Типичная схема электрохимического элемента
восстановитель | электролит | окислитель
электроотрицательный металл А | электролит | электроположительный металл В

## Slide 12: Вольтов столб

## Slide 13: Простейший электрохимический элемент
A → A+ + e−
полуреакция окисления
B+ + e− → B
полуреакция
восстановления
A + B+ → B + A+
окислительно-восстановительный брутто-процесс
(-) АНОД
КАТОД (+)

## Slide 14: Реакции в элементе. Разряд
Анодная реакция (окисление): Red1 – ne– → Ox1
Катодная реакция (восстановление): Ox2 + ne– → Red2
Брутто-реакция в ячейке: Red1 + Ox2 → Ox1 + Red2
Ox – окислитель
Red – восстановитель

## Slide 15: Разряд и заряд
РАЗРЯД
(–) анод (Red1) | электролит | катод (Ox2) (+)
ЗАРЯД
(–) катод (Ox1) | электролит | анод (Red2) (+)

## Slide 16: Напряжение элемента

## Slide 17: Равновесное напряжение элемента
на границах раздела фаз (электрод / электролит) установилось электрохимическое равновесие
электрический ток во внешней цепи отсутствует
электродный потенциал анода отрицательнее, чем потенциал катода
Еa < Ек
равновесное напряжение Е = Ек - Еа > 0

## Slide 19: Термодинамический расчет равновесного напряжения элемента
1Red1 + 2 Ox2 → ’1 Ox1 + ’2 Red2 , G0
E0 = –ΔG0/nF
1 Red1 – ne– → ’1 Ox1
2 Ox2 + ne– → ’2 Red2

## Slide 20: Уравнение Нернста

## Slide 21: Нарушение равновесия: появление электрического тока во внешней цепи
I – сила электрического тока
i = I / S плотность тока
S – площадь электрода
равновесие: Iа = Iк
iа = iк = i0
равновесие отсутствует:
iа  iк

## Slide 22: Электродная поляризация
η = E(i) – E(0)

## Slide 23: Реальное напряжение элемента
η = E(i) – E(0)
E(i) = E(0) – η
Если Е(0) – равновесное напряжение,
то поляризация = перенапряжение

## Slide 24: Электрохимический процесс – гетерогенный и многостадийный

## Slide 25: Причины электродной поляризации
омическая поляризация
  причина – электрическое сопротивление элемента

## Slide 26: Причины электродной поляризации
кинетическая (активационная) поляризация
  причина – заторможенность переноса заряда на межфазной границе электрод/раствор

## Slide 27: Причины электродной поляризации
транспортная (концентрационная) поляризация
  причина – заторможенность доставки реагентов к электроду и/или удаления продуктов от электрода

## Slide 28: Причины электродной поляризации
омическая поляризация
  причина – электрическое сопротивление элемента
кинетическая (активационная) поляризация
  причина – заторможенность переноса заряда на межфазной границе электрод/раствор
транспортная (концентрационная) поляризация
  причина – заторможенность доставки реагентов к электроду и/или удаления продуктов от электрода
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ - КОМПЕНСИРУЕТ ЗАТОРМОЖЕННОСТЬ ПРОЦЕССА

## Slide 29: Рабочее напряжение элемента U = E(i)
U = E – ηом – |ηакт| – |ηконц|

## Slide 30: Омическая поляризация ηом
Закон Ома
ηом = I∙Rэлемента = i/æэлемента

## Slide 31: Удельная электропроводность электролитов

## Slide 32: Активационная поляризация ηакт
Уравнение Батлера-Фольмера

## Slide 33: Активационная поляризация ηакт
Уравнение Батлера-Фольмера

## Slide 34: Активационная поляризация ηакт
Уравнение Батлера-Фольмера

## Slide 35: Концентрационная поляризация

## Slide 36: Поляризационная кривая элемента

## Slide 37: Мощность элемента P = i∙U

## Slide 38: Кривая разряда первичного и вторичного элемента

## Slide 39: Энергоемкость и энергия элемента
энергоемкость (Кл, А∙ч) - количество электричества, которое заряженный элемент может предоставить внешней нагрузке до момента истощения (отсечки)
энергия (Дж, Вт∙ч) = энергоемкость∙время