## Slide 1
Мониторинг и контроль
гальванического производства

## Slide 2
уровень раствора;
температура раствора;
степень перемешивания;
Химия растворов: - концентрация металла (металлов) - рН - удельный вес - концентрация добавок - уровень примесей
все электрохимические измерения (ток, напряжение)
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ,
КОНТРОЛИРУЕМЫЕ В ГАЛЬВАНИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

## Slide 3
УРОВЕНЬ РАСТВОРА
(Контроль концентрации, работа насосов, датчиков, нагревателей)
кондуктометрические датчики уровня
Способы контроля:
емкостные датчики
поплавковые датчики уровня
буйковые сигнализаторы уровня
вибрационные сигнализаторы уровня
ультразвуковые сигнализаторы

## Slide 4
ТЕМПЕРАТУРА РАСТВОРА
Термоэлектрические преобразователи (термопары)
RTD (resistance temperature detector)-
Термопреобразователи сопротивления
ПЕРЕМЕШИВАНИЕ (поток раствора)
Ротаметр, расходомер

## Slide 5
рН-метры, таймеры

## Slide 6
Typical sensor assembly on a plating tank cover.
Left to right: Fluid level, temperature, pH, and conductivity.
Контроль электрических параметров

## Slide 7
Рассеивающая способность электролита (РС)
Рассеивающая способность электролита – способность электролита улучшать распределение металла по поверхности катода
Метод Филда
Метод Херринга и Блюма
+
Анод
Ближний катод
Дальний катод
РС =
l1
l2
1
2
К = l2/l1
М = m2/m1
+
Анод
Ближний катод
l1
l2
1
2
Дальний катод
РС =
К = l2/l1= 5

## Slide 8
Контроль качества покрытий
Контроль качества гальванических покрытий предусматривает определение следующих характеристик:
внешнего вида покрытия;
прочности сцепления слоя покрытия с основным металлом;
Твердости;
Толщины;
равномерности и пористости покрытия.