Горизонтальдық бұрыштарды теодолитпен және полигонның қабырғаларын өлшеуіш-лентамен өлшеу

журналы

| нүктенің № | верньер бойынша есеп алу | өлшенген бұрыштың көрсеткіші | өлшенген бұрыштың орташа көрсеткіші | қабырғалар ұзындығы, м | ылдилық бұрыштары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тұру орны (теодолиттің орны) | нысаналау нүктесі | І | ІІ | орташа |  |  |  |  |
| 2 | 1 3 1 3 | КП 218°40' 104°18' КЛ 40°51' 286°26' | 41' 17' 51' 27' | 218°40,5' 104°17,5' 40°51' 286°26,5' | 114°23,0' 114°24,5' | 114°23,75' | 2 – 3 сызығы 71,80 71,86 орташа 71,83 | 1°30' |

ескерту: нысаналау нүктесі 1 – оң, нүктесі 3 – сол

КЛ жағдайында есеп бойынша бұрышты өлшеуде 360° , мынадай (40°51' + 360°) – 286°26,5' = 114°24,5'

Горизонтальдық бұрыштарды теодолитпен және полигонның қабырғаларын өлшеуіш-лентамен өлшеу

журналы

| тұру нүктесінің нөмері (теодолиттің тұрған орны) | бақылау нүктесінің нөмері | КП немесе КЛ | есеп алу көрсеткіші | горизонтальдық бұрыштар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | өлшенген | орташа |
| 0 | А В А В | КП КЛ | 113°49' (1) 32°11' (2) 295°17' (3) 213°38' (4) | 81°38' (5) 81°39' (6) | 81°38,5' (7) |