## Slide 1: Көбіктің сипаттамалары. Көбіктерді алу әдістері

## Slide 2: Көбіктің сипаттамалары
Ерiтiндiнiң көбiк түзгiш қасиетi (көбiктенуi)
Көбiктiң еселiлiгi (К):
Көбiктiң дисперсиялылығы
Көбiктiң тұрақтылығы
Көбiк ығысу кернеуiнiң шектеулi мәнi
Көбiктiң тұтқырлығы

## Slide 3: Көбіктерді алу әдістері
Көбiктi, кез келген дисперстi жүйе тәрiздi, екi түрлi жолмен алуға болады: газдың өте майда (микроскопиялық) бөлшектерiн бiрiктiрiп үлкейту арқылы (конденсациялық әдici) немесе оның үлкен бөлшектерiн, керiсiнше, майдалау (дисперсиялау әдici).

## Slide 4: Конденсациялық әдiсiн үш түрлi жолмен жүргiзуге болады:
-жүйенiң физикалық күйiнiң параметрлерiн өзгерту арқылы, мысалы, ерiтiндiдегi қысымды төмендету немесе оның температурасын арттыру арқылы және ерiтiндiге ондағы газдардың epiгiштiгiн нашарлататын заттарды қосу арқылы;
-химиялық реакциялар нәтижесiнде (олардың iшiнде негiзгiлерi — соданың қышқылмен, сутек асқын тотығының калий перманганатымен әрекеттесуi, аммоний карбонатының айрылу реакциялары), бұл кездерде СО2, не О2 бөлiнедi де, көбiктену процесiне әкелiп соғады:
NaHCO3+HClNaCl+H2O+CO2↑
2KMnO4+H2O2+3H2SO42MnSO4+K2SO4+4H2O+3O2↑
(NH4)2CO32NH3+CO2↑+H2O
-газдар, өсiресе СО2 бөлiне жүретiн микробиологиялық процестердi қолдану.

## Slide 5: Дисперсиялық әдiспен көбiк алу үшiн төмендегi принциптер пайдаланылады:
-аэрациялық және барботажды қондырғылардағы сұйықтар арқылы, көбiк түзгiш затпен өнделген торлы көбiкгенераторлардағы сұйықтар арқылы газ жiберу;
-қозғалмалы қондырғылардың сұйыққа әсерi (ерiтiндiлердi жылдам араластырғыш технологиялық аппараттар) арқылы;
-көбiкгенераторларда ерiтiндi ағысын ауамен эжектерлеу (французша: ejection – лақтыру).

## Slide 6: Өрт сөндiруде қолданылатын ауа-көбiкгенератордың схемасы

## Slide 7: Торлы көбiкгенератордың схемасы

## Slide 8: Көбік жүесін сипаттайтын негізгі қасиеттерді бөліп көрсетуге болады:
1. Жеке қабыршақтың қасиеті. Қабыршақтың өмір сүру уақыты оның бетінің ауданына кері пропорционал екенін сонау Плато дәлелдеген. Сондықтан, әр түрлі БАЗ-дың көбіктүзгіштігін салыстыру үшін, бірдей беттік аудандағы жеке қабыршақтың өмір сүру уақытын бағалау керек.
2. Ерітіндінің көбік түзгіштік қасиеті (көбіктенуі) - бұл белгілі бір уақыт ішінде, белгілі жағдайда ерітіндінің тұрақты мөлшерінен түзілетін көбіктің көлемі (мл-мен алынған) немесе көбік бағанасының биіктігі (мм-мен алынған).