## Slide 1: IP-телефония
Ұйым сценарийлері, хаттамалар,сөйлеу, видео өңдеу және беру алгоритмдері, QoS

## Slide 2: ДӘРІС -1 Негізгі ұғымдар мен терминдер
IP-телефония немесе VoIP (Voice over IP) – бұл Интернетті немесе кез-келген басқа IP желісін нақты уақыт режимінде телефон сөйлесулерін және факстерді ұйымдастыру және жүргізу құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін технология.Интернетті қолдана отырып, сандық ақпарат алмасуға болады. Сондықтан дыбысты немесе факсимильді хабарды цифрландыруға және оны сандық деректердің қалай жіберілетініне ұқсас жіберуге болады. Бұл мағынада IP телефония Интернетті (немесе кез-келген басқа IP желісін) нақты уақыт режимінде компьютердің екі пайдаланушысы арасында дауыстық немесе факсимильді хабарламаларды жіберу үшін пайдаланады.
010100101100
10110101
10110101
10110101
10110101
IP
DSP
Аналог сигнал
Цифрлау
Қысу
IP-пакетіне орау

## Slide 3: Телефон серверлерінің жұмыс принципі
Бір жағынан, сервер телефон желілерімен байланысты және әлемнің кез-келген телефонына қосыла алады. Екінші жағынан, сервер байланысты Интернет және әлемдегі кез-келген компьютермен байланыса алады. Сервер стандартты телефон сигналын қабылдайды, оны цифрлайды (егер ол бастапқы сандық болмаса), қысады, пакеттерге бөледі және интернет протоколын (TCP/IP) қолдана отырып, Интернет арқылы мақсатты түрде жібереді. Желіден телефон серверіне келетін және телефон желісіне шығатын пакеттер үшін операция кері тәртіпте жүзеге асырылады. Операцияның екі құрамдас бөлігі (телефон желісіне сигналдың кіруі және оның телефон желісінен шығуы) бір уақытта дерлік жүреді, бұл толық дуплексті (яғни, екі бағытты) сөйлесуді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

## Slide 4: IP-телефония не үшін қажет ?
Қаражатты үнемдеу
Қалааралық және халықаралық қоңыраулардың аз құны
Жабдыққа инвестиция салудың аз шығындары
Дауыстық желілерді деректер желілерімен біріктіру
Әмбебаптығы
Сөйлеуді желілік инфрақұрылымның кез-келген нүктесінде IP пакеттеріне айналдыруға болады: оператор желісінің магистралінде, корпоративті желіде немесе тікелей пайдаланушы терминалында
Ашық архитетурасы
Жалпы стандарттар: H323, MGCP, SIP
Жедел бәсекелестікке байланысты қызметтердің бағасы үнемі төмендейді
Өткізу жолағын тиімді пайдалану
дәстүрлі телефония үшін 64 Кбит/с салыстырғанда 5.3-тен 8 Кбит/с-қа дейін-өткізу қабілетін үнемдеу

## Slide 5: VoIP-жұмыс принципі
Іздеу
Цифрлау
Қысу
Телефон номері
+7 727 -377-33-30
IP адрес
172.16.1.134
0010110101
Дауыс
64 Кбит/с
G.711 64 Кбит/с
G.723 6.4/5.3 Кбит/с
G.729 8 Кбит/с
Қосу
Шлюз VoIP
Шлюз VoIP

## Slide 6: IP-телефонияны ұйымдастыру сценарийлері:
Телефон-телефон
Компьютер-телефон
Компьютер-компьютер
терминал
терминал
IP-желі
терминал
IP-желі
ТфОП/моб.
шлюз
IP-желі
ТфОП/моб.
ТфОП/моб.
шлюз
шлюз

## Slide 7: IP арқылы дауыс беру ерекшеліктері Кідірістер
ITU-T G. 114 ұсынысында сөйлеуді беру сапасына қойылатын талаптарды анықтады. Жақсы сапа-кідіріс 150мс аспайды
- Желінің әсері
Маршрутта желілік жабдық неғұрлым көп болса, пакеттің кешігу уақыты соғұрлым көп болады және сол уақыттың өзгеруі (джиттер)
- Операциялық жүйенің әсері
Soft-phones – Windows, Unix
- Джиттер буферінің әсері
Джиттерді туралау үшін қолданылады
- Кодек пен пакет мөлшерінің әсері
Пакетті қалыптастыру уақыты

## Slide 8: IP арқылы дауыс беру ерекшеліктері Жаңғырық(Эхо)
Сөйлесу кезінде қиындықтар туғызады. Сөйлесуші белгілі бір кідіріспен өз дауысын естиді.
Электр жаңғырығы – екі сымды желі арқылы берілетін тікелей және кері сигналдар толығымен бөлінбейді және әртүрлі бағыттағы сигналдарды бөлу жүйесінде сигналдардың ішінара көрінісі пайда болады.
Акустиқалық жаңғырық – дауыс зорайтқыш байланысын пайдаланған кезде
Жаңғырық бөгеттері – қабылдау арнасында белсенділік болған жағдайда беру арнасын ажырату
Жаңғырық компенсаторлары – кіріс сигналынан берілетін жаңғырық сигналды алып тастайтын күрделі құрылғы

## Slide 9: Сөйлеуді кодтау принциптері
Аналогтық сигналды сандық формаға айналдыру процесі сөйлеуді талдау немесе сандық кодтау деп аталады, кері процесс-сөйлеуді синтездеу немесе декодтау.
Мақсат – минималды берілу жылдамдығын қажет ететін және декодер бастапқы сөйлеу сигналын минималды бұрмаланулармен қалпына келтіретін сандық тізбекті алу.
Түрлендіру кезінде 2 әдіс қолданылады:
Дискретизациялау - уақыт бойынша дискретті амплитудалар
Сөйлеу сигналының диапазоны 0.3-3.4 кГц пен шектелген
Дискретизация жиілігі 8кГц
Кванттау - алынған есептеулерді Дискретизациялау– 8 бит
Бір дауыстық арна үшін өткізу қабілеті
8000 отсчетов/c * 8бит = 64Кбит/c

## Slide 10: Дауысты қысу алгоритмдері
Кодек | Қажетті өткізу қабілеті (Кбит/с) | DSP жүктемесі | Кодектің жалпы кідірісі(мс) | MOS бағасы(оценка)
G.711 | 64 (қысу жоқ) | Отсутствует | 0,25 | 4,1
G.723.1 | 5,3/6,4 | 16/21 | 37,5 | 3,7/3,9
G.728 | 16 | 32 | 2,5 | 4.3
G.729 | 8 | 25 | 15 | 3,92
G.729A | 8 | 13 | 15 | 3,85
Ескертулер. Дауыс сапасы бес балдық шкала бойынша беріледі
Mos сараптамалық бағалау (Mean Opinion Score, ITU-T P. 800 ұсынысы).

## Slide 11: 1-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 12: ДӘРІС -2 Физикалық интерфейстер
FXS және FXO-аналогтық телефон желілері қосылатын порттардың атаулары
FXS (Foreign eXchange Station)
RJ-11 интерфейс коннекторы бар екі сымды абоненттік желі. Соңғы пайдаланушыны телефон аппаратымен қосу үшін қолданылады. Телефон аппаратына қажетті кернеу береді, қоңыраулар мен тональды сигналдар шығарады, түтіктің күйін (түсірілген/қойылған) және телефон аппаратынан нөмірді теруін қабылдайды.
FXO (Foreign eXchange Office)
АТС қосылған телефон аппаратын эмуляциялау үшін қолданылатын Интерфейс. Интерфейс қосқышы ретінде RJ-11 розеткасы қолданылады. Берілген АТС кернеуін қолданады, қоңыраулар мен тоналды сигналдарды қабылдайды. Телефон түтігінің күйін эмуляциялайды (түсірілген / қойылған)және АТС үшін нөмір жиынтығын жасайды.
Қосылу схемасы
аналогтық телефон (FXO) < -- > (FXS) мини-АТС (FXO) < -- > (FXS) байланыс қызметінің провайдері
FXO және FXS қосқыштары әрқашан жұпталған, яғни" шанышқы" және"ұя" бар.

## Slide 13: Физикалық интерфейстер
FXS интерфейсі-бұл абонентті аналогтық телефон желісіне қосуға мүмкіндік беретін порт. Басқаша айтқанда," қабырғадағы розетка " станция сигналын береді, желінің батареямен жұмыс істеуін және қоңырау шалу үшін қажетті кернеуді қамтамасыз етеді.
FXO интерфейсі-аналогтық телефон желісін қосатын қосқыш. Бұл телефон немесе факсимильді құрылғыдағы қосқыш немесе аналогтық мини-АТС-тегі қосқыш. Мұндай портта күй көрсеткіші бар телефон түтігі алынып тасталады / түтік (тізбекті жабу). Порттар (қосқыштар) құрылғының бөлігі, мысалы, телефон немесе факс болғандықтан, мұндай құрылғы көбінесе "FXO құрылғысы" немесе "аналогтық құрылғы"деп аталады.

## Slide 14: Физикалық интерфейстер
Шағын АТС болған жағдайда, телефон компаниясынан шығатын телефон желілері шағын АТС-қа қосылады, оған абоненттік телефондар да қосылады. Сондықтан мини-АТС телефондарды немесе факстарды қосу үшін телефон компаниясынан FXS порттарын және FXO порттарын қосу үшін екі түрдегі порттармен жабдықталуы тиіс.
Қосылу схемасы:
аналогтық телефон (FXO) < -- > (FXS) мини-АТС (FXO) < -- > (FXS) байланыс қызметінің провайдері

## Slide 15: FXO Шлюзі
Аналогтық телефон желілерін IP мини-АТС-қа қосу үшін FXO шлюзі қажет.

## Slide 16: FXS Шлюзі
FXS шлюзі ТА порттарын (әдетте телефон компаниясымен қосылады) интернетке немесе VoIP мини-АТС-қа қосу үшін қажет. FXS шлюзі VOIP мини-АТС немесе провайдерге бір немесе одан да көп дәстүрлі аналогтық мини-АТС қосу үшін қолданылады.

## Slide 17: IP-телефония архитектурасының деңгейлері
VoIP архитектурасын шартты түрде екі деңгейге бөлуге болады:
Төменгі-пакеттерді бағыттайтын негізгі желі, хаттамалардың тіркесімі-RTP/UDP / IP.
Жоғарғы-қоңырау қызметін басқару.

## Slide 18: Деректерді беру хаттамалары
RTP (Real Time Protocol) – IP желісі арқылы мультимедиялық деректерді интерактивті беруге байланысты барлық қосымшалар үшін негізгі хаттама. Rtp негізгі функциясы-қабылданған пакеттер жиынтығының орташа кідірісін есептеу және оларды орташа мәнге тең тұрақты кідірісі бар пайдаланушы қосымшасына беру.
Сөйлеу және бейне ақпарат кідірістерге сезімтал, бірақ жеке пакеттердің жоғалуына аз сезімтал. Сондықтан, UDP көлік протоколы ретінде қолданылады, өйткені TCP қамтамасыз ететін пакеттерді жеткізу және қайта беруді бақылау тетіктері дауыстық деректерді беру және бейне ақпарат беру үшін жарамсыз.

## Slide 19: Қоңырау қызметін басқару хаттамалары
IP-телефония үшін IP-желілер арқылы сөйлеуді беруге және IP-телефония үшін сигнал беруге қатысты ережелер бар бірқатар хаттамалар жасалды. Бүгінгі күні ең көп таралған хаттамалар-
H323, SIP, MGCP.
H.323
  H. 323 ұсынысы ITU-T-дауысты, бейне және деректерді беру стандарты желілердегі мультимедиалық қосымшалардың кепілдік берілмеген қызмет көрсету сапасымен өзара әрекеттесуін сипаттайды
MGCP (Media Gateway Control Protocol)
  Сыртқы басқару құрылғыларының телефон шлюздерін басқару протоколы-media gateway controller немесе call agents
  SIP (Session Initiation Protocol)
  Сеанстарды бастамалау ХАТТАМАСЫ-байланыстың мультимедиалық сеанстарын ұйымдастыруға, түрлендіруге және аяқтауға арналған қолданбалы деңгейдегі хаттама

## Slide 20: Хаттамаларды салыстыру
 | SIP | H.323 | MGCP
Архитектура | клиент-сервер точка-точка | клиент-сервер точка-точка | клиент-сервер
Сложность | Низкая | Высокая | Высокая
Возможности | Простые | Полные | частичные
Масштабируемость | Хорошая | Плохая | Средняя
Интернет | Да | Нет | Нет
SS7 Совместимость | Плохая | Плохая | Хорошая
Стоимость | Низкая | Высокая | Средняя

## Slide 21: IP-телефония желісін ұйымдастыру
H.323 ұсынысы негізінде
Корпоративтік байланыс желісін ұйымдастыру. Қосымша ағындарды басқару құралдарын қамтиды. Жабдыққа стандарттарды анықтайды. МСЭ шешімі
SIP ұсынысы негізінде
Корпоративтік байланыс желісін ұйымдастыру. Шағын аймақтық желілер үшін қолайлы. IETF шешімі

## Slide 22: 2-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 23: ДӘРІС-3 H.323 Ұсынысы
H. 323 ұсынысына протоколдар жиынтығы кіреді, олардың міндеті – қызмет көрсету сапасы кепілдендірілмеген желілердегі мультимедиялық қосымшалардың жұмысын қамтамасыз ету.
Стек протоколов Н.323
UDP
RTP
RTCP
TCP/UDP
TCP
UDP
TCP
Аудио
G.711
G.723.1
G.729
..
Видео
H.261
H.263
H.264
..
V.150
T.120
TCP/UDP
T.38
H.225.0
Call
Signaling
H.245
Информационные
приложения
Управление средой передачи

## Slide 24: Н.323 Ұсыныстар Стегі
IP
TCP
UDP
RTP
RTCP
RAS
G.7xx
H.26x
Q.931
Н.225
H.245
T.120
Басқару
Басқару
Управление
аудио/видео
Мәлімет
Аудио
Видео

## Slide 25: Н.323 стандарт компоненттері
Ұсыныс | Сипаттама
H.225 | Қосылуды басқару хаттамасы
H.225.0 RAS | Соңғы жабдықтың привратникпен өзара әрекеттесу ХАТТАМАСЫ RAS – Registration, Admission, Status Жүйеде тіркеу, ресурстарға қол жеткізуді бақылау, байланыс процесінде өткізу жолағының өзгеруі, ағымдағы жай-күйін сұрау және индикациялау
H.245 | Басқару арнасы Мультимедиалық деректер ағындарын жіберу үшін арналарды ашу және жабу үшін хабарламаларды, сондай-ақ басқа пәрмендер мен сұрауларды анықтайды
H.225.0 (Q.931) | Сигнал арнасы Сигнал хабарламаларын анықтайды

## Slide 26: Н.323 желіснің архитектурасы
H323 негізіндегі желілер телефон желілерімен интеграцияға бағытталған және IP желісі бойынша қалааралық және халықаралық байланыс беру үшін жергілікті телефон желілерінің операторларына жақсы сәйкес келеді.

## Slide 27: Н.323 негізінде құрылған желі

## Slide 28: Н.323 негізіндегі IP-телефони желісінің негізгі компоненттері.Терминал Н.323
Терминал H.323 – IP-телефония желісін пайдаланушының құрылғысы. Басқа H323 терминалымен, шлюзбен немесе конференцияларды басқару құрылғысымен екі жақты байланысты қамтамасыз етеді.
Терминалдың типтік мысалы - NetMeeting, IP телефондары, бейне телефондары сияқты аудио немесе бейнеконференциялары бар дербес компьютерлер.
Барлық терминалдар дауысты қысу үшін G. 711 стандарттарын, қосылу параметрлерін келісу үшін H. 245, қосылысты орнату және бақылау үшін Q. 931, қақпашымен өзара әрекеттесу үшін RAS арнасын, сондай - ақ аудио (бейне) ағындарды жеткізуді оңтайландыру үшін RTP/RTCP хаттамаларын қолдауы керек. Сонымен қатар, терминалдар басқа аудио және бейне кодектерді қолдай алады.

## Slide 29: H.323 терминалының құрылымдық схемасы

## Slide 30: IP-телефония шлюзы (Gateway)
IP-телефония шлюзы (Gateway) – H323 хаттамасына сәйкес IP желілері арқылы сөйлеу трафигін береді. Негізгі міндет-ТфОП тарапынан келетін сөйлеу ақпаратын IP желілері арқылы беруге жарамды түрге түрлендіру.
Сонымен қатар, шлюз DSS1 және OКС7 сигналдық хабарламаларын h323 сигналдық хабарламаларына түрлендіреді және кері түрлендіреді (H. 246)
Егер желіде привратник болмаса, шлюздің тағы бір функциясы іске асырылуы керек-ТфОП нөмірін IP-адреске түрлендіру.
Егер h323 терминалы сол IP желісінде орналасқан басқа h323 терминалымен байланысса, шлюз бұл қосылысқа қатыспайды.
Шлюз H323 желісінің міндетті компоненттерінің қатарына кірмейді. Бұл басқа стандартты терминалмен байланыс орнату қажет болған жағдайда ғана қажет. Бұл байланыс орнату және үзіліс хаттамаларын таратумен қамтамасыз етіледі

## Slide 31: Привратник (GateKeeper)
Привратник (GateKeeper) – IP телефония желісінің барлық интеллектісі шоғырланған құрылғы. H323 желілері аймақтық сәулетке ие. Қақпашы IP желісінің бір аймағын басқару функцияларын орындайды.

## Slide 32: Привратник(Қақпашы) функциясы
Соңғы және басқа құрылғыларды тіркеу
RAS сигнализациясының көмегімен IP-телефония желісінің қызметтеріне пайдаланушылардың қол жетімділігін бақылау
Alias-адрестерді түрлендіру (мысалы., телефон нөмірі немесе абоненттің аты) шақырылатын пайдаланушының IP-желісінің көліктік адресіне
Желінің өткізу қабілетін бақылау, басқару және резервтеу
Терминалдар арасында H. 323 сигналдық хабарламаларын қайта тарату негізгі функциялардан басқа, қақпашы пайдаланушылардың аутентификациясы мен телефон қосылыстары үшін төлем (биллинг) үшін жауап бере алады.
H323-ке негізделген бір IP-телефония желісінде Ras протоколы бойынша өзара әрекеттесетін бірнеше қақпашылар болуы мүмкін.

## Slide 33: 3-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 34: ДӘРІС-4 Конференцияларды басқару құрылғысы
Конференцияларды басқару құрылғысы(MCU) – үш және одан да көп қатысушылар арасындағы байланысты ұйымдастыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Ол міндетті конференция контроллерінен (MC) тұрады және пайдаланушы ақпаратын өңдеуге арналған бір немесе бірнеше процессорларды(MP) қамтуы мүмкін. Ол қақпашымен, шлюзмен біріктірілуі мүмкін.
Н. 323 конференцияның 3 түрін анықтайды:
- Орталықтандырылған (MCU басқаратын, қатысушылар нүкте-нүкте режимінде қосылады) қарапайым терминал жабдықтары, конференцияларды басқарудың күрделі құрылғысы
- Орталықтандырылмаған (қатысушы нүкте режимінде басқалармен байланысады-көптеген нүктелер) неғұрлым күрделі терминал жабдықтары, жақсырақ IP Multicasting болуы
- Аралас

## Slide 35
MCU (Multipoint Control Unit) немесе көп нүктелі конференцияларды басқару құрылғысы-көп нүктелі аудиоконференцияны жүзеге асыруға арналған құрылғы. Конференцияға қатысатын барлық терминалдар MCU-мен байланыс орнатады. Сервер конференция ресурстарын басқарады, дыбыстық өңдеу терминалдарының мүмкіндіктерін үйлестіреді, көптеген мекенжайларға жіберілетін аудио ағындарды анықтайды. Бұл құрылғылардың жалпы жұмыс принципі-бұл көп нүктелі байланысты ұйымдастырудың тәсілі, онда аудио ағындар араласады, бұл қатысушыларға бір-бірін естуге мүмкіндік береді. MCU бағдарламалық немесе аппараттық түрде жүзеге асырылуы мүмкін. MCU құрамына желілік интерфейс, кодек пен араластырғыш, бейнеконференцияға қатысушылар арасындағы ақпарат ағындарының арнайы қосқышы, деректер өңдегіші, конференция контроллері және трафик пен конференция режимдерін басқару құралдары, сондай-ақ конференция хаттамасын сақтау кіреді.

## Slide 36: Қосылысты орнату, қолдау және жабу алгоритмдері
Жалпы жағдайда фазаларды қамтиды:
1. Қосылысты орнату
2. Жетекші/жетекте анықтау және функционалдық мүмкіндіктер туралы деректермен алмасу
3. Жабдық арасында аудио-бейне байланыс орнату
4. Өткізу жолағын өзгерту, ағымдағы күйді сұрау, конференциялар құру, қосымша қызметтерге жүгіну
5. Қосылымды аяқтау

## Slide 37: H.225.0 RAS хаттамасы
Негізгі рәсімдер:
1. Қақпашыны анықтау
2. Соңғы жабдықты қақпашыда тіркеу
3. Соңғы жабдықтың желілік ресурстарға қол жеткізуін бақылау
4. Желідегі соңғы жабдықтың орналасқан жерін анықтау
5. Қоңырауға қызмет көрсету процесінде өткізу жолағының өзгеруі
6. Соңғы жабдықтың ағымдағы жай-күйін сұрау және индикациялау
7. Өткізу жолағының босатылғаны туралы привратникке хабарлау
Желіде қақпашысыз пайдаланылмайды

## Slide 38: H.225.0 RAS хаттамасы
Хабарламалардың негізгі түрлері:
- Request (xRQ) – өтініш, талап
- Reject (xRJ) - қабылдамау
- Confirm (xCF) - растау
Ерекшеліктер:
- Information Request / Response / Ack
- “nonStandardMessage”
- The “unknownMessage” response
- Request in Progress (RIP)
- Resource Available Indicate / Confirm (RAI/RAC)
- Service Control Indication / Response

## Slide 39: Қақпашыны анықтау
Екі тәсілі :
  Қолменалдын
  алдын ала берілген мекен-жай бойынша, UDP port 1719-да қақпашыда тіркелу
  Автоматты
  Сұрау Gatekeeper Request (GRQ) мультикастинг режимінде(224.0.1.41) – Gatekeeper UDP Discovery Multicast Address және UDP порт 1718 – GateKeeper UDP discovery port. Жауап-GRQ сұранысының rasAdress өрісіне жіберілген мекен-жайға, Gatekeeper Confirmation (GCF) хабарламасына қызметтерді ұсынумен және Ras арнасының көліктік мекен-жайын көрсетумен. Тіркеуден бас тарту – Gatekeeper Reject (GRJ)
Терминал Н.323
Привратник
Қақпашы
GRQ
GCF GRJ

## Slide 40: Тіркелу
Қақпашыны анықтағаннан кейін соңғы жабдық тіркелуі керек – қақпашыға беру:
Alias-адрес тізімі
Көлік адрестерінің тізімі
Терминал Н.323
Привратник
RRQ
RCF RRJ
URQ
UCF URJ
Регистрация UDP 1719
Отмена регистрации терминалом
Отмена регистрации привратником
URC
URQ

## Slide 41: Желілік ресурстарға қол жеткізу
  ART-ға ARQ және байланыс ақпаратын (Aliasaddress) жіберетін жабдықтың идентификаторы кіреді.Қашықтағы терминалдың көлік адресі ACF-ке жіберіледі, егер Хабар тікелей жүрсе немесе егер ол сигнал хабарламаларын бағыттаса, қақпашының адрес. ACF-тен кейін онда көрсетілген мекен-жайға Setup жіберіледі.
Терминал Н.323
Привратник
ARQ
ACF ARJ

## Slide 42: Орналасқан жерді анықтау
  LRQ-aliasadress арқылы сигнал арнасы мен RAS арнасының мекен-жайын анықтау. Көрсетілген жабдық тіркелген қақпашы қажетті ақпаратпен LCF жауап беруі керек.
Терминал Н.323
Привратник
LRQ
LCF LRJ

## Slide 43: H.225.0 (Q.931) сигнал арнасы
Қосылыстарды басқару процедураларын сипаттайды (TCP):
Setup – Запрос соединения (TCP порт 1720)
Call proceeding – байланыс орнатылғанын хабарлау үшін шақырушы жабдыққа беріледі
Alerting - шақырушы жабдыққа беріледі және шақырылатын жабдықтың бос емес екендігі туралы хабарлайды және пайдаланушыға шақыру сигналы-аналогы беріледі
Connect - шақырушы жабдыққа беріледі және пайдаланушы кіріс қоңырауды қабылдағанын хабарлайды
Release Complete - қосылысты аяқтау мақсатында шақырушы немесе шақырылатын жабдықтан беріледі (сигнал арнасы ашылған кезде ғана)
Q.932 Facility – H.450.x қосымша қызмет

## Slide 44: 4-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 45: ДӘРІС-5 Н.323 желісінде қосылуды орнатудың жеңілдетілген сценарийі
RAS хабарламасы
H.225.0 (Q.931) хабарламасы
1. ARQ
2. ACF
5. ARQ
6. ACF
3. SETUP
4. Call Proceeding
7.Alerting
8.Connect
H.245 Messages
RTP Media Path
Терминал А
Терминал В
Привратник
9. Release Complete

## Slide 46: H.245 Басқарушы арна
Ақпараттық арналарды басқару үшін орындалатын бірқатар тәуелсіз рәсімдерді сипаттайды (TCP):
Жетекші мен жетіушіні анықтау (Master / Slave determination)
Функция деректерімен алмасу(Capability Exchange)
Бір бағытты логикалық арналарды ашу және жабу (Logical Channel Signaling)
Екі бағытты логикалық арналарды ашу және жабу (Bidirectional Logical Channel Signaling)
Логикалық арналарды жабу (Close Logical Channel Signaling)
Кідірісті анықтау (Round Trip Delay Determination)
Ақпаратты өңдеу режимін таңдау (Mode Request)
Тұйық сигнализациясы (Maintenance Loop Signaling)

## Slide 47: Сигнализация модельдері
Gatekeeper арқылы қандай хаттамалық хабарламалар жіберілетінін және қайсысы екі соңғы нүкте арасында тікелей берілетінін анықтайды
Gatekeeper арқылы неғұрлым көп хабарламалар берілсе, соғұрлым оның жүктемесі мен жауапкершілігі (қосылыстарды басқару)
Тек gatekeeper шешеді - қандай сигнал моделін таңдау керек
Деректер ағындары ешқашан gatekeeper арқылы берілмейді

## Slide 48: Direct Endpoint Call Signalling

## Slide 49: Gatekeeper Routed Call Signalling (Q.931)

## Slide 50: Gatekeeper Routed Call Signalling (Q.931/H.245)

## Slide 51: IP желісі арқылы сөйлеу кезінде қолданылатын хаттамалар
RTP (Real Time Protocol) – IP желілерінде нақты уақыт ауқымында аудио ағындарды адресаттарға жеткізуді қамтамасыз етеді. RTP пакеттің түрі мен нөмірін анықтайды, оған синхрондау белгісін орнатады. Осы ақпарат негізінде қабылдау терминалы дыбысты үндестіреді, оны дәйекті және үздіксіз ойнатуды жүзеге асырады.
RTCP (Real Time Transport Control Protocol) - басқарушы пакеттерді сессияның барлық қатысушыларына мерзімді түрде беруге негізделеді. Бұл хаттама тәуелсіз мәнге ие емес және тек RTP-мен бірге қолданылады.
RAS (Registration, Admission, Status) – қосылыстың жай-күйін тіркеу, растау және бақылау ХАТТАМАСЫ. Аймақ Контроллерсіз пайдаланылмайды.

## Slide 52: Протокол RTP
Терминология: кадр Ethernet, пакет IP, дейтаграмма UDP, сегмент TCP , пакет RTP

## Slide 53: 5-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 54
ДӘРІС-6
SIP Протоколы

## Slide 55: SIP протоколының принциптері
Байланыс сеанстарын бастау ХАТТАМАСЫ – SIP
Session Initiation Protocol (SIP) – бұл бір немесе бірнеше IP желісін пайдаланушылар арасында сеанстарды (немесе қоңырауларды) орнату, өзгерту және тоқтату үшін қолданылатын дабыл протоколы.
Әзірленген IETF MMUSIC WG (Multiparty Multimedia Session Control Working Group)
RFC2543 стандартында 1999 наурызда ұсынылған, RFC3261-де жүзеге асырылды және рәсімделді

## Slide 56: SIP протоколының принциптері
SIP байланыстың немесе конференц-байланыстың моделі мен масштабына және пакеттік деңгейге байланысты емес, тек растаусыз датаграммаларды жеткізу қызметтерін талап етеді, өйткені оларды жеткізудің сенімділігі оның жеке механизмімен қамтамасыз етіледі.
SIP – қолданбалы деңгей протоколы, типтік нұсқада UDP немесе TCP үстіне қолданылады.
Ол IP байланысын аяғынан аяғына дейін орнату моделіне бағытталған.
Сеанстарды бастауға арналған SIP хаттамасы пайдаланушының мекен-жайын анықтауды және онымен байланыс орнатуды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, ол қорғаныс, аутентификация, мультимедиялық байланыс арнасын сипаттау және т .б. функцияларын жүзеге асыратын басқа хаттамаларды қолдануға негіз болады.

## Slide 57: SIP артықшылықтары
Инновациялар
  SIP H323 те (немесе басқа IP телефония хаттамаларында) қол жетімді емес жаңа қызметтер мен қосымшаларды ұсынады)
  Мысалы , SIP мәтін негізіндегі қарапайым инкапсуляцияны қолданады (MIME интернет стандартына негізделген), бұл абонентке қоңырау шалу кезінде фотосуреттер, визиткалар, MP3 жіберуді жеңілдететін дауыстық қосылыспен бір уақытта деректерді жіберуге немесе қосымшаларды іске қосуға мүмкіндік береді.
Масштабталу
  SIP интернет моделін қолданады-жылдамдық пен ядросының қарапайымдылығы.
  Нүкте-нүкте хаттамаларының бөлігі ретінде SIP тиімдірек және құрамасы аз ( H323 13 хабар алмасуды қажет етсе, SIP тек 7 пайдаланады.

## Slide 58: SIP артықшылықтары
Желілерді ашудың қарапайымдылығы
SIP орналастыру және қолдау HTTP-ге ұқсас. Ол IP желілерінде бар және желілік әкімшілер мен техникалық қызметкерлерді түсіну үшін қарапайым протоколдар мен функцияларды қолданады.
Интернетте қабылданған стандартты адресация: SIP атауы мен мекен-жайы үшін әдеттегі IP мекен-жай пішімін қолданады, мысалы sip:username@abcorp.com немесе sip:1.781.938.5306@abcorp.com
SIP тек хаттамалық инкапсуляция үшін мәтінді қолданады, h323-тен айырмашылығы, екілік кодтауды қолданады, бұл SIP-ті диагностикалау мен проблемаларды жоюды жеңілдетеді.
Қате туралы қарапайым хабарламалар: SIP 10x, 20x, т. б. сияқты префикстермен әдеттегі қате туралы хабарламаларды қолданады.
  Ескерту: HTTP (сокр. ағылшын тілінен. HyperText Transfer Prоtocоl — "Гипермәтінді беру хаттамасы") — деректерді берудің қолданбалы деңгейінің ХАТТАМАСЫ (бастапқыда-гипермәтіндік құжаттар түрінде).

## Slide 59: SIP архитектурасы

## Slide 60: SIP желісінің құрылғылары
SIP Клиент
  User agent client (UAC) - SIP сұрауларын бастайтын клиенттік бағдарлама.
  User agent server (UAS) - Клиенттен SIP сұрауын алған кезде пайдаланушының сұрауларына жауап беретін серверлік қосымша.
Әдетте, көптеген бағдарламалар UAC және UAS сияқты жұмыс істейді.
SIP клиенті PC бағдарламасы, IP телефоны немесе SIP шлюзі болуы мүмкін

## Slide 61: SIP желісінің құрылғылары
SIP серверлері
  Location server - орынды анықтау сервері шақырылатын абоненттердің орналасқан жері туралы ақпарат алу үшін пайдаланылады.
  Proxy server - бұл клиенттерден SIP сұрауларын қабылдайтын және оларды желідегі келесі SIP серверіне бағыттайтын делдал құрылғы. Прокси-сервер аутентификация, авторизация, маршруттау, қауіпсіздік, кіруді бақылау және сенімді сұраныстарды беру сияқты қосымша функцияларды орындай алады.

## Slide 62: SIP желісінің құрылғылары
SIP сервер
  Redirect server - Клиентке хабарламаны жіберудің келесі қадамы туралы ақпарат береді және келесі қадамда серверден немесе тікелей Клиентті қосу туралы UAS сұрайды.
  Registrar server - Тіркеу сервері олардың орналасқан жерін тіркеу үшін UAC сұрауларына қызмет етеді. Көбінесе прокси-сервермен немесе қайта бағыттау серверімен біріктіріледі.

## Slide 63: SIP желісінің мысалы

## Slide 64: SIP хаттамасы негізінде құрылған желі
Бір физикалық құрылғыда іске асырылуы мүмкін

## Slide 65: 6-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 66: ДӘРІС-7 SIP те адрестеу
Интернетте хост табу үшін URL қолданылады (SIP үшін ол SIP URL ретінде белгіленеді).
SIP-де 4 мекен-жай нысаны бар:
имя@домен,
  имя@хост,
  имя@IP-адрес,
  №телефона-@шлюз.
Мысалы:
  sip: user1@sales.npc.spb.ru
  sip: user1@195.101.38.105
  sip: 434-66-56@gateway.ru
  Ескерту: ресурстардың бірыңғай көрсеткіші (ағыл. URL-Uniform Resource Locator) - ресурстың біркелкі локаторы (орналасқан жерді анықтаушы). Ағылшын тілінде " URL " толығымен [у-эр-эл], [ю-ар-эл] немесе [урл] (сленг) деп айтылады. Бұрын Universal Resource Locator деп аталды — ресурстың әмбебап локаторы. URL-Интернеттегі ресурс мекенжайын жазудың стандартталған әдісі.

## Slide 67: SIP те адрестеу
SIP Қолданушының аты мен Домен атауынан тұратын дәстүрлі интернет-мекен-жай схемасын қолданады. Бұл өте маңызды, өйткені қолданыстағы интернет-атау, адресация және бағыттау қызметтері SIP-ге өзгертусіз қызмет көрсете алады.
  SIP мекен-жайларының мысалдары :
    SIP:user01@bigcorp.com
    SIP:user@61.16.10.8
    SIP:1-212-555-1212@business.com
Осы адресация схемасының маңызды ережелері:
  Жаңа анықтамалық құрылым (directory) құрылмайды, бұл қолданыстағы IP серверлеріне қызмет көрсетуге мүмкіндік береді.
  Телефон қоңыраулары үшін әдеттегі e-mail немесе URL мекен-жайы қолданылады және сіз аз есте сақтауыңыз керек.

## Slide 68: SIP сигналдық хабарламалары
SIP хаттамасында сигнал хабарламаларының екі түрі анықталған - сұрау және жауап. Олар мәтіндік форматқа ие және HTTP протоколына негізделген.
Сұрау салуда талап етілетін операцияларды орындау үшін шақырылатын рәсімдер, ал жауапта - оларды орындау нәтижелері көрсетіледі.
Сұраулардың алты түрі анықталған: INVITE , BYE, OPTIONS , АСК, CANCEL , REGISTER , ол SIP мекен-жай серверіне ( Location Server) жіберіле алады.

## Slide 69: SIP желісінде хабар алмасу рәсімі
SIP
SIP
SIP
RTP
шлюз
SIP-серверлер
SIP-серверлер
АТС
ТфОП
сигнализация
Телефон арнасы
1:
2:

## Slide 70: SIP хабарламалары мен сұраулары
SIP сұраулары :
  INVITE - Пайдаланушыны байланыс сессиясына қатысуға шақырады. Сеанс SDP сипаттамасын қамтиды
  ACK - INVITE сұранысына түпкілікті жауап қабылдауды растайды
  BYE - Қосылысты аяқтау. Қосылыстың кез келген жағынан берілуі мүмкін.
  CANCEL - Бұрын жіберілген сұраныстарды өңдеуді жояды
  REGISTER - Серверде тіркелу
  OPTIONS - Функционалдық мүмкіндіктер туралы ақпарат сұрайды
  INFO –қосымша ақпарат үшін (DTMF, сигнал хабарламалары, биллинг ақпараты)

## Slide 71: SIP хабарламалары мен сұраулары
SIP хабарламалары:
  1xx - Ақпараттық хабарламалар
  Мысал: 180 - Ringing(КПВ)
  2xx - Сұрау сәтті өңделген
  Мысал: 200 - ОК
  3xx - Жолдау
  Мысал: 302 – Moved Temporarily (уақытша)
  4xx - Сұрауда қате табылды
  Мысал: 401 – Unauthorized (запрещенный)
  5xx - Сервердің істен шығуына байланысты сұрауды өңдеу мүмкін емес
  Мысал: 500 - Server Internal Error (ішкі қате)
  6xx – Қосылымды орнату мүмкін емес
  Мысал: 604 –Does Not Exist Anywhere

## Slide 72: SIP хаттамасы бойынша сигнал беру схемасы

## Slide 73: Прокси - сервердің қатысуымен SIP протоколының көмегімен байланыс орнату алгоритмі
Прокси-сервер шақырушы пайдаланушының жабдығынан INVITE қосылымын сұрайды.
Прокси-сервер орналасқан жерді анықтау сервері ( location server) арқылы клиенттің орналасқан жерін анықтайды.
Прокси-сервер шақырылатын пайдаланушыға INVITE сұрауын жібереді.
Шақырылатын пайдаланушының жабдығы соңғысын кіріс қоңырау туралы хабардар етеді және прокси - серверге INVITE сұрауының өңделгені туралы хабарламаны қайтарады (код 100).
Прокси-сервер, өз кезегінде, бұл ақпаратты шақырушы пайдаланушыға жібереді.
Шақырылатын абонент шақыруды қабылдаған кезде, оның жабдығы бұл туралы шақырушы пайдаланушының жабдығына шақырудың қабылданғандығы туралы ақпаратты жіберетін прокси - серверге (код 200) хабарлайды.
Шақырушы тарап прокси - сервер сіз шақырылатын Тарапқа жіберетін ҚСҚ сұрау салуын беру арқылы қосылыстың орнатылғанын растайды.

## Slide 74: SIP желісінде байланыс орнату сценарийі
302
(Moved Temporarily)
INVITE
200 (OK)
200 (OK)
ACK
INVITE
302
(Moved Temporarily)
ACK
INVITE
180 (Ringing)
180 (Ringing)
180 (Ringing)
200 (OK)
ACK
ACK
ACK
BYE
BYE
BYE
200 (OK)
200 (OK)
200 (OK)
Call Teardown
Media Path
Call Setup
User Agent
User Agent
Proxy Server
Location/Redirect
Server
Proxy Server
INVITE
INVITE
RTP

## Slide 75: SIP хабар алмасу уақытша диаграммалары (негізгі қоңырау)
invite
invite
100
100
180
180
200
200
ack
ack
Установление
соединения
Разрыв
соединения
bay
bay
200
200
A
Б
Фаза
разговора
*Примечание:
Разрыв соединения
может инициироваться
любой стороной

## Slide 76: 7-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 77: ДӘРІС-8 SIP-сессиясы
. Негізгі ақпарат:
INVITE-клиентке жаңа сессияның ашылғаны туралы хабарлама
ACK-күту режиміне көшу туралы растау
CANCEL-INVITE күйін жою
BYE-сессияның жабылуы
HTTP үшін жасалған жауап кодтары.
100-жауапты күту
200 – OK
404-табылған жоқ
SIP сипаттамасының негізгі кодтары:
180-қоңырауды жіберу
486-бос емес

## Slide 78: SIP хаттамасы негізінде іске асырылған желі компоненттері
RFC 2543 ұсыныстары-SIP негізінде IP телефония желілерін құру.
SIP протоколы IETF-пен бекітілген және IP-телефония жабдықтарының негізгі өндірушілері жалпы стандарт ретінде қолдайды.
SIP желісінде үш түрдің негізгі компоненттері бар:
Агенттер-терминал жабдықтарының қосымшалары және екі компонентті қамтиды: пайдаланушы агенті - клиент (User Agent Client - UAC) және пайдаланушы агенті - сервер (User Agent Server - UAS), әйтпесе клиент және сервер деп аталады.
Ескерту: IETF (ағыл. Internet Engineering Task Force) - протоколдар мен интернет архитектурасын дамытумен айналысатын жобалаушылардың, ғалымдардың, желілік операторлар мен провайдерлердің ашық халықаралық қауымдастығы.

## Slide 79
Proxy-серверлер - "басқа клиенттердің атынан" әрекет етеді және Клиент (UAC) және сервер (UAS) функцияларын қамтиды. Бұл сервер басқа серверлерге жібермес бұрын сұраулардың тақырыптарын түсіндіреді және қайта жаза алады. Жауап хабарламалары клиентке емес, proxy серверіне бір жолмен жүреді.
Орналасқан жерді анықтау серверлері - шақырылатын абоненттің ағымдағы орнын анықтайды және шақырушы абоненттің жабдықтарына шақырылатын абонентпен жаңа мекенжай бойынша байланыс орнатуға пәрмен береді. Шақырылатын абоненттің ағымдағы орналасқан жерін анықтау үшін қайта бағыттау сервері орналасқан жерді анықтау серверіне жүгінеді. Абоненттің ұтқырлық мүмкіндігін кеңейтуге мүмкіндік береді.

## Slide 80: Н.323 және SIP салыстырмалы талдауы
Параметр | Н.323 | SIP
Разработчик | ITU-T | IETF
Совместимость с ТфОП | Полная | Частичная
Совместимость с TCP/IP | Частичная | Полная
Архитектура | Монолитная | Модульная
Сигнализация | Q.931 over TCP | SIP over TCP
Согласование параметров | Оба участника соединения | Оба участника соединения
Формат сообщений | Двоичный | ASCII
Адресация | Номер, IP-адрес | URL, номер, IP-адрес
Разрыв связи | Явный или разрыв ТСР-соединения | Явный или разрыв ТСР-соединения

## Slide 81: SIP хаттамасындағы жауап кодтары және олардың мәндері
RFC2543 сәйкес SIP хаттамасындағы сервер жауаптарының кодтары (сұрау күйінің кодтары)
Серверден жауап коды (сұрау күйінің коды) үш саннан тұрады және сервермен немесе соңғы құрылғымен сұрауды өңдеу туралы ақпаратты көрсетеді. Кез-келген кодтың жанында түсіндірме фраза, қысқаша мәтіндік сипаттама, жауап коды беріледі. Жауап коды серверлер мен соңғы құрылғылар үшін қажет, ал олар түсіндірме сөз тіркестерін қарамайды. Түсіндірме фразалар тек соңғы пайдаланушылар үшін қажет.Төменде сұрау күйі кодтарының сипаттамасы берілген. Толық сипаттаманы RFC2543-тен оқи аласыз.Сұрау күйі кодының бірінші саны жауап класын анықтайды. Соңғы екі Сан жіктеуде белгілі бір рөлге ие емес. SIP/2.0 протоколы бірінші Сан үшін 6 мәнін анықтайды:

## Slide 82
• 1xxx: Ақпараттық жауаптар (Informational) – сұрау алынды, сұрау өңделуде;
2xxx: сұраудың сәтті орындалуы (Success) – сұрау алынды, түсінілді, өңдеуге қабылданды;
• 3xxx: бағыттау (Redirection) - сұрауды аяқтау үшін келесі әрекеттерді орындаңыз;
• 4XX: Клиент қатесі (Client Error) - сұрауда қате синтаксис (ақпарат) бар немесе сұрау осы серверде орындалмайды;
• 5xxx: сервер қатесі (Server Error) - сервер дұрыс сұранысты орындай алмайды;
* 6xxx: жаһандық қате (Global Failure) - сұрау кез-келген серверде орындалмайды.
Әрі қарай, SIP/2.0-де қолданылатын сұрау күйлерінің жиі кездесетін кодтарын және оларға түсіндірме сөз тіркестерін қарастырыңыз. Түсіндірме фразалар-бұл ұсыныс, пайдаланушылар оларды SIP / 2.0 хаттамасына әсер етпестен өзгерте алады. Көптеген жауап кодтары HTTP / 1.1 хаттамасынан алынғанына назар аударыңыз. SIP / 2.0-де X80 диапазонында кодтар қосылды, сонымен қатар HTTP/1.1-ден айырмашылығы, 6xx кодтарының жаңа класы қосылды.

## Slide 83
SIP жауап кодтары кеңейтіледі. SIP қосымшасы барлық тіркелген жауап кодтарының мағынасын түсінудің қажеті жоқ, дегенмен мұндай түсінік қажет.
Алайда, қосымшалар кез-келген жауап кодының класын бірінші цифрда көрсетілгендей түсінуі керек және кез-келген танылмаған жауапты осы сыныптың X00 жауап кодының баламасы ретінде өңдеуі керек.
Мысалы, егер клиент тіркелмеген 431 жауап кодын алса, ол оның сұрауында бір нәрсе дұрыс емес деп сенімді түрде болжай алады және 400 коды (Bad Request) алынғандай жауапты өңдеуі керек.
Мұндай жағдайларда пайдаланушы агенттері пайдаланушыға жауаппен қайтарылған хабарламаның денесін ұсынуы керек, өйткені хабарламаның денесінде стандартты емес жауапты түсіндіретін ақпарат болуы мүмкін.
Ақпараттық жауаптар:
"100"; Trying-сұрау өңделеді•
"180" ; Ringing-пайдаланушы шақырылады. Кіріс қоңырауы туралы сигнал бар
"181"; Call is Being Forwarded-қоңырау басқа пайдаланушыға жіберіледі

## Slide 84
"182"; Queued-Шақырылатын абонент қолжетімсіз, шақыру кезекке қойылды
"183" ; Session Progress-бұл жауап SDP медианалық сипаттамасын беру үшін қолданылады
Сұраудың сәтті орындалуы:
"200" ; OK-сұранысты сәтті орындау
"202"; Accepted-сұрау өңдеуге қабылданды
Бағыттау:
• "300"; Multiple Choices-жауапта шақырылатын пайдаланушыны табуға болатын бірнеше SIP мекен-жайы көрсетілген
• "301" ; Moved Permanently-Шақырылатын абонент бұдан былай сұрауда көрсетілген мекенжай бойынша орналаспайды
"302" ; Moved Temporarily - Шақырылатын абонент сұрау салуда көрсетілген мекенжай бойынша уақытша орналаспайды
"305" ; Use Proxy – кіріс қоңырау прокси-сервер арқылы өтуі керек
"380"; Alternative Service-сұралған қызмет қол жетімді емес, бірақ балама нұсқалар бар

## Slide 85
Клиент Қатесі:
• "400" ; Bad Request-қате сұрау, сұрау серверге түсініксіз
• "401"; Unauthorized-пайдаланушы серверде әлі рұқсат етілмеген деген жауап, осы жауаптан кейін RIGISTER-ге логин мен парольмен қайта сұрау жіберіледі
• "402" ; Payment Required-төлем қажет
"403"; Forbidden-абонент тіркелмеген, жоқ
"404" ; Not Found – Шақырылатын абонент серверден табылмады
"405" ; method not Allowed – әдісті сервер қолдамайды
"406"; Not Acceptable-пайдаланушы қол жетімді емес
"407" ; Proxy Authentication Required-серверде аутентификация қажет* "408" ; Request Timeout - сұранысты өңдеу уақыты аяқталды
"409" ; Conflict сұранысы сервердің/клиенттің ағымдағы жағдайымен қақтығысқа байланысты орындалмайды
"410"; Gone - сұралған пайдаланушы енді серверде қол жетімді емес және қоңырауды аудару үшін мекен-жайы жоқ
"411" ; Length Required-сервер белгілі бір Content-Length өрісінсіз сұрауды қабылдаудан бас тартады
"413" ; Request Entity Too Large-сервер сұрау салуға қызмет көрсетуден бас тартады, өйткені сұрау көлемі тым үлкен

## Slide 86
"414" ; Request-URI Too Large сервері сұранымға қызмет көрсетуден бас тартады, өйткені сұралған URI серверден гөрі көп.
"415"; Unsupported Media Type – сервер сұрауды өңдеуден бас тартады, өйткені сұрау хабарламасының денесі сервер қолдамайтын форматта. Сервер тақырып өрісінде Accept, Accept-Encoding және Accept-Language көмегімен жарамды пішімдер тізімін қайтаруы керек.
"420" ; Bad Extension – сервер SIP протоколының кеңейтілуін түсінбеді• "480"; Temporarily not available-бағыт уақытша қол жетімді емес
"481"; Call Leg/Transaction Does Not Exist – бұл жауап екі жағдайда қайтарылады: сервер BYE сұрауын алды, ол кез-келген қоңырауға сәйкес келмейді немесе сервер CANCEL сұрауын алды, ол қолданыстағы транзакцияға сәйкес келмейді.
"482" ; Loop Detected – сұрау салуды берудің жабық бағыты табылды• "483" ; oo Many Hops – прокси-серверлердің өту саны Max-Forwards өрісінде көрсетілгеннен асып кетті
"484" ; Address Incomplete - сұрауда толық мекен-жайы жоқ
"485"; Ambiguous-шақырылатын пайдаланушының мекен-жайы бір мәнді емес
"486" ; Busy Here - абонент бос емес
"487" ; Request Terminated - сұрау тоқтатылды, әдетте қоңырау жойылған кезде келеді

## Slide 87
Сервер Қатесі:
"500"; ішкі сервер қатесі - ішкі сервер қатесі*
"501"; Not Implemented-сервер сұрауды орындау үшін қажетті функцияларды қолдамайды.•
"502" ; Bad Gateway – сервер шлюз немесе прокси-сервер ретінде әрекет ете отырып, сұрау салуды орындау үшін жүгінген бағынышты серверден жарамсыз жауап алды.* •
503"; Service Unavailable – сервер серверге уақытша тиеу немесе техникалық қызмет көрсету салдарынан сұранысты өңдей алмайды.• "504" ; Gateway Time-out – сервер шлюз ретінде әрекет ете отырып, сұрау салуды орындау үшін жүгінген серверден (мысалы, орналасқан жерді анықтау сервері) уақтылы жауап ала алмады.•
"505"; SIP нұсқасы not supported-сервер қолдау көрсетпейді немесе қолдау көрсетуден бас тартады, сұрау хабарламасында қолданылған SIP хаттамасының нұсқасы
Жаһандық Қате:*
"600" ; Busy Everywhere – қоңырау шақырылатын абонентке жетті, бірақ Шақырылатын абонент бос емес және қазіргі уақытта қоңырауды қабылдағысы келмейді.*
"603" ; Decline – Шақыру шақырылатын абонентке жетті, бірақ Шақырылатын абонент бос емес және бас тарту себебін көрсетпестен шақыруды қабылдағысы келмейді.•
"604"; Does not exist anywhere – серверде To өрісінде көрсетілген пайдаланушы еш жерде жоқ екендігі туралы нақты ақпарат бар. Пайдаланушыны басқа жерде іздеу нәтиже бермейді.•
"606"; Not Acceptable-сервер абонентпен байланыс орнатты, бірақ сұралған ақпарат түрі, өткізу қабілеті, адресация түрі сияқты жеке параметрлер қол жетімді емес

## Slide 88: 8-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 89
ДӘРІС-9
MGCP Протоколы

## Slide 90: MGCP протоколының принциптері
MGCP (Media Gateway Control Protocol)
MGCP хаттамасын пайдалануға негізделген IP-телефония желілерін құрудың үшінші тәсілін MEGACO жұмыс тобы IETF комитеті де ұсынды .
Сыртқы басқару құрылғыларының телефон шлюздерін басқару протоколы-media gateway controller немесе call agents

## Slide 91: Шлюзді ДЕКОМПОЗИЦИЯ принципі
Шлюзді декомпозиция принципі қолданылды:
- Көлік шлюзі (Media Gateway) – IP пакеттерін маршруттаумен желілер арқылы жіберуге жарамды сөйлеу ақпаратын түрге түрлендіру функциялары: rtp/UDP/IP-де кодтау және орау
– Басқару құрылғысы (Call Agent) - шлюзді басқару функцияларын орындайды
- Дабыл шлюзі (Signaling Gateway) - PSTN тарапынан шлюзді басқару құрылғысына және кері келетін сигналдық ақпаратты жеткізуді қамтамасыз етеді

## Slide 92: MGCP желісінің архитектурасы
Функционалды таратылған шлюздің барлық "ақыл-ойы" басқару құрылғысында орналасқан, оның функциялары өз кезегінде бірнеше платформалар арасында бөлінуі мүмкін

## Slide 93: MGCP желісінің архитектурасы
Желіде бір-бірімен синхрондалған бірнеше басқару құрылғылары болуы мүмкін.

## Slide 94: MGCP желісінің архитектурасы
Бір басқару құрылғысы бір уақытта бірнеше шлюздерге қызмет етеді. Желіде бір-бірімен синхрондалған бірнеше басқару құрылғылары болуы мүмкін.
MGCP протоколы master/slave принципін қолданады және басқару құрылғысы Master, ал көлік шлюзі басқару құрылғысынан пәрмендерді орындайтын Slave болып табылады.
MGCP протоколының хабарламалары UDP хабарламаларын кепілсіз хаттамамен тасымалданады .

## Slide 95: MGCP желісінде қосылудың жеңілдетілген сценарийі
1. А телефонында түтік алынғанда, шлюз басқару құрылғысына сигнал жібереді
2. А шлюзі сигнал жібереді және нөмір теруді бақылайды
3. Терілген нөмір басқару құрылғысына жіберіледі
4. Басқару құрылғысы қоңырауды қайда бағыттау керектігін анықтайды
5. Басқару құрылғысы командаларды В шлюзіне жібереді
6. Шлюз В қоңырауды телефон В ға жібереді
7. Басқару құрылғысы RTP/RTСP сессиясын бастау үшін екі шлюзге де командалар жібереді

## Slide 96: Inter-Asterisk eXchange protocol
IAX2 — Inter-Asterisk eXchange protocol — IP-PBX Asterisk арасындағы VoIP деректер алмасу ХАТТАМАСЫ. SIP және H323-тен айырмашылығы, NAT желілік мекен-жайларын таратуға ең бейімделген, UDP протоколының тек бір 4569 портын сигнал беру және медиа ағын үшін пайдаланады, ал соңғысы осы мақсаттар үшін әртүрлі порттарды пайдаланады.
Бұл хаттама SIP протоколымен салыстырғанда желілік трафикті едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді, бұл мәтін емес, бит өрістерінде сигналдық ақпараттың берілуімен түсіндіріледі. Сондай-ақ, протокол көптеген дауыстық ағындарды біріктіруге және оларды IP пакеттерінің тақырыптарын беруге байланысты үстеме шығындарды азайта отырып, бірегей транкке жіберуге мүмкіндік береді.

## Slide 97: Протоколы VoIP
SIP — обеспечивает передачу голоса, видео, сообщений систем мгновенного обмена сообщений и произвольной нагрузки, для сигнализации обычно использует порт 5060 UDP. Поддерживает контроль присутствия.
H.323 — протокол, более привязанный к системам традиционной телефонии, чем SIP, сигнализация по порту 1720 TCP, и 1719 TCP для регистрации терминалов на гейткипере.
IAX2 — через 4569 UDP-порт и сигнализация, и медиа-трафик.
MGCP (Media Gateway Control Protocol) — протокол управления медиашлюзами.
Megaco/H.248 — протокол управления медиашлюзами, развитие MGCP.
SIGTRAN — протокол тунеллирования PSTN сигнализации SS7/ОКС7 через IP на программный коммутатор (SoftSwitch).
SCTP (Stream Control Transmission Protocol) — протокол для организации гарантированной доставки пакетов в IP-сетях.

## Slide 98: 9-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 99
ДӘРІС-10
IP-желі арқылы сөйлеу

## Slide 100: IP желісі бойынша сөйлеуді ұйымдастыру
алгоритм
обнаружения пауз
кодер
пакеттеу
анализатор
Сөйлеу сигналы
джиттер-буфер
декодер
алгоритм
нивелирования потерь
синтезатор
Cинтезделген
Сөйлеу сигналы
IP-сеть

## Slide 101: Сөйлеуді тиімді кодтау тетіктері:
ИКМ – импульстік-кодтық модуляция. Жылдамдығы 64 кбит/с.
АДИКМ – адаптивті импульстік-кодтық модуляция. G. 711 кодекінде қолданылады. Жылдамдығы 64 кбит/с. Барлық VoIP шешімдерінде әдепкі бойынша қолданылады.
LPC – сызықтық болжау негізінде. G. 723.1 және G. 729 кодектерінде қолданылады. Жылдамдығы 5,3 және 6,3 кбит/с (G. 723.1); 8 кбит/с (G. 729). ITU-T шешімі.
iLBC – ашық кодек, жылдамдығы 13.3 кбит/с.оның прототипі GSM-кодек болған. Ол жоғары шу иммунитетімен сипатталады.

## Slide 102: G. 711 кодекасында сөйлеу сигналын қалыптастыру(еске алу!)

## Slide 103
Байланыс сеансын өткізу үшін біз шақырылатын абоненттің нөмірін тереміз, содан кейін желілік шлюзбен байланысады.
А абонентінің дауыстық хабарламасы микрофон көмегімен бірқатар алдын - ала түзілімдерден (кодталған) өтетін электрлік аналогтық сигналға айналады. Шлюздің ішінде дауыстық сигнал цифрланады,

## Slide 104
Цифрлаудан кейін сандық сигнал, бастапқы біздің сөзіміз, 64 кбит/с арналы таңдалған, кодекке сәйкес сығылады және кодтау құрылғысының таңдалған түріне (кодек) сәйкес сигнал пакеттеріне бөлінеді. Түрлендіруге А абонентінің аппараттық және бағдарламалық құралдары қатысады.Әрі қарай, сығылған деректер желіге жіберіледі. Қабылдау жағында В абонент құрылғыларының ұқсас жиынтығы бар. Барлық операциялар кері тәртіпте қайталанады, яғни декодтау жүзеге асырылады

## Slide 105: Байланыс түрлері, компьютерлік желімен өзара әрекеттесу
Ең жиі қолданылатын үш IP телефония сценарийін бөлуге болады:
компьютер-компьютер;
телефон-компьютер;
телефон-телефон.
Алғашқы "компьютер-компьютер" сценарийі мультимедиа құралдарымен жабдықталған және интернетке қосылған стандартты компьютерлер негізінде жүзеге асырылады.

## Slide 106: LCP кодектеріндегі сөйлеу сигналын қалыптастыру
fд = 8 кГц,
Әрбір кадрда ұсынылатын сигнал спектрі есептеледі
болжаушы-фильтр түрі:
Бастапқы кезеңде үзілістерді бөлу механизмін қолдануға болады
Өткізу қабілетін үнемдеу үшін VAD (Voice Activity Detection).
Сөйлеу сапасын орта есеппен 30% төмендетеді

## Slide 107: Кодектің шығысында құрылған IP пакетінің құрылымы
данные
RTP или другой
специализирован-
ный протокол
UDP
IP
20
8
12
или меньше
в зависимости
от используемого
протокола
G723.1a (кадр 30 мс)
- 20 байт для 5.3 Кбит/с
- 24 байт для 6.3 Кбит/с
- 4 байт для идентифи-
кации тишины
- 0 тишина
G729 (кадр 10 мс)
- 10 байт для 8.0 Кбит/с
- 2 байта для идентифи-
кации тишины
- 0 тишина
Кейбір іске асыруда ТСР қолдануға болады

## Slide 108: IP телефониясында қолданылатын кодектердің түрлері
Кодек: | G.711 | G.723.1 m | G.723.1 a | G.729
Скорость передачи, кбит/с | 64 | 6,3 | 5,3 | 8
Длительность кадра, мс | 5 | 30 | 30 | 10
Задержка пакетизации, мс | 1 | 67,5 | 67,5 | 25
Полоса пропускания для двунаправленного соединения, кГц | 174,4 | 43,73 | 41,6 | 62,4
Задержка джиттер-буфера, мс | 2-4 | 60 | 60 | 20
Значение R-фактора | 93,2 | 78,2 | 74,2 | 82,2
Теоретическая максимальная оценка MOS | 4,4 | 3,87 | 3,69 | 4,07
Ескерту. Кодектердің барлық түрлері үшін джиттер буферінің максималды кідірісі
–кадрдың екі еселенген ұзақтығы.

## Slide 109: 10-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 110: ДӘРІС-11 Сөйлеу сапасын бағалау
Сөйлеу сапасын өлшеудің екі негізгі әдісі бар.
1. Субъективті тестілеу. Әр түрлі кодтау жүйелерінің қиын сөз тіркестерін көбейту қабілетін бағалайтын тыңдаушылар қатысады. Мысал ретінде ACR (абсолютті санат — абсолютті санаттың көрсеткіші) немесе MOS (Mean Opinion Score — орташа сараптамалық баға) әдістерін келтіруге болады.
2. Машиналық тестілеу. Электрондық жүйе сандық сөйлеу файлын кодтау/қысу құрылғысы арқылы өткізеді, содан кейін шығыс сигналын кіріс сигналымен математикалық салыстыру жүзеге асырылады. Мысал ретінде ITU ұсынған P. 861 әдістерін келтіруге болады: PSQM (Perceptual Speech Quality Measurement — сөйлеуді берудің қабылданған сапасын өлшеу) және G. 107 E Model немесе R Factor (R коэффициенті, электрондық модель негізінде телефон желілеріндегі берілу сапасының объективті өлшемі).

## Slide 111: IP-телефония трафигі үшін қызметтердің сапасын бағалау
Қызметтер сапасын бағалаудың субъективті әдістемелері:
MOS - Mean Opinion Score – 5 балдық шкала бойынша пайдаланушының қызмет сапасын қабылдауы. Деректерді беру желілеріне тән және VoIP жүйелеріндегі сөйлеу сапасына әсер ететін бірқатар құбылыстарды ескермейді. Сөйлеу сапасына әсер ететін факторларды сандық түрде ескеру мүмкіндігі жоқ, мысалы:
телефон арқылы сөйлесуші мен тыңдаушы арасындағы кідіріс;
кідіріс вариациясының әсері (джиттер);
пакеттер шығынының әсері.

## Slide 112: Орташа сараптамалық баға-MOS
Сөйлеу сапасын өлшеудің ең көп таралған әдісі — әр түрлі жүйелермен дауысты кодтау сапасын анықтау және бес балдық шкала бойынша бағалау үшін тыңдаушыларды тарту арқылы MOS-тест. Мысалы, "5" бағасы ең жоғары, ал 64 Кбит/с жылдамдықпен ИКМ модуляциясы 4,4 балл алды. Бизнес-телефония үшін ұсынылатын ең төменгі баға - 4,0 балл, ал 3,5 балл — ең төменгі рұқсат етілген шама. G. 729a дыбысын сығу алгоритмінің типтік мәні-4,0 балл, ал бағалау диапазонының минималды рұқсат етілген шегі 1% пакетті жоғалтқан кезде қол жеткізіледі. Бағалар сапаны болжау жағдайында тек тыңдау кезінде (listening quality, LQ) және сөйлесу кезінде (conversational quality, CQ) есептеледі. 16 немесе одан да көп тыңдаушыларға арналған LQ сапасын бағалау кезінде фонетикалық теңдестірілген фразалар жиынтығы шығарылады, мысалы, Гарвард ұсыныстары
CQ сөйлесу сапасын өлшеу үшін пайдаланушылар жұптары телефон арқылы сөйлесу кезінде белгілі бір тапсырманы орындайды. Бұл бағалауды анықтау процесі қиын, өйткені тыңдаудың сапасын, жаңғырықты және кідірісті анықтау қажет. Кідірістің әсері тапсырманың сипатына байланысты өзгереді (мысалы, іскери келіссөздер мен бейресми қарым-қатынасты салыстырыңыз).

## Slide 113: IP-телефония трафигіне арналған қызметтердің сапасын бағалау
Қызмет сапасын бағалаудың объективті әдістемелері:
Е – модель-сапаны көп өлшемді бағалау
(R-фактор) 1-ден 120 балға дейінгі диапазонда:
Біржақты кешіктіру,
пакеттерді жоғалту коэффициенті,
джиттер буферінің толып кетуіне байланысты деректердің жоғалуы,
аналогтық сигналды сандық және одан кейінгі сығуға түрлендіру кезінде енгізілген бұрмалаулар (сигналды кодекаларда өңдеу),
жаңғырықтың әсері және т. б.
R-фактор (сенімділік факторы деп аталады (ағылш. reliability))

## Slide 114: IP-телефония трафигіне арналған QoS көрсеткіштері
Сөйлеу трафигіне қойылатын талаптар (TIPHON):
Пакеттің жоғалуы
өтпелі қосылыстағы сөйлеу пакеттерінің жоғалуы 2%тен аспауы керек
< 0.5% (класс 1 – gold)
    0.5 - 1% (класс 2 – silver)
    1 - 2% (класс 3 – bronze)
Потери пакетов, % |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Параметр le (*) | G711 | 0 | 8 | 12 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34
 | G.729 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 38 | 40 | 42 | 44
Шығынның сөйлеу сапасына әсері

## Slide 115
Кідіріс
  Жалғаудың кідірісі болмауы керек,қолайлы сапа үшін 250 мс-ден аспауы
  Мақсаты: < 150мс (адам 200 мс-ден асса кідірісті байқайды)
  400 мс қабылданбайды
Кідірістің өзгеруі (кешіктіру джиттері)
- Жалғаудағы Джиттер 40мс тен аспауы керек
- Қызмет көрсету класына байланысты кешіктіретін Джиттер:
<10 мс (класс 1 - gold)
    10 - 20 мс (класс 2 – silver)
    20 - 40 мс (класс 3 – bronze)

## Slide 116: 11-Дәріске бақылау сұрақтары

## Slide 117: Дәріс-12 Wireshark анализаторының мақсаты
СІЛТЕМЕЛЕР:
https://habr.com/ru/post/204274/
https://docplayer.ru/38521616-Izuchenie-analizatora-protokolov-wireshark.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cc5wi1bxmpc

## Slide 118: Дәріс-12 Бақылау сұрақтары

## Slide 119: ДӘРІС-13 Ethernet протоколы өрістерінің мақсаты
СІЛТЕМЕЛЕР:
https://habr.com/ru/post/204274/
https://docplayer.ru/38521616-Izuchenie-analizatora-protokolov-wireshark.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cc5wi1bxmpc

## Slide 120: ДӘРІС-13 Бақылау сұрақтары

## Slide 121: ДӘРІС-14 IP протоколының тақырып өрістерін тағайындау
СІЛТЕМЕЛЕР:
https://habr.com/ru/post/204274/
https://docplayer.ru/38521616-Izuchenie-analizatora-protokolov-wireshark.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cc5wi1bxmpc

## Slide 122: ДӘРІС-14 Бақылау сұрақтары

## Slide 123: ДӘРІС-15 ICMP протоколының мақсаты ICMP протоколының хабарламалары ICMP протоколын қолданатын процестер
СІЛТЕМЕЛЕР:
https://habr.com/ru/post/204274/
https://docplayer.ru/38521616-Izuchenie-analizatora-protokolov-wireshark.html
https://www.youtube.com/watch?v=Cc5wi1bxmpc

## Slide 124: ДӘРІС-15 Бақылау сұрақтары

## Slide 125: ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ
Непредсказуемые нагрузки на оборудование (каждый клиент потенциальный маршрутизатор).
Сложности в предоставлении QoS: сильная загрузка пропускной способности канала доступа.
Высокая вероятность появления паразитного трафика -> низкая окупаемость безлимитных тарифов.
Отсутствие контроля СОРМ.
Возможность работы компаний, не лицензированных на территории данного государства.