## Slide 1: ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ СИСТЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ

## Slide 2
Радиосвязь – телекоммуникация, осуществляемая посредством радиоволн и радиосигналов.
Коммуникация - это процесс установления связи между двумя точками пространства и передачи информации между ними.
Регламент радиосвязи - основной международный документ, регулирующий все вопросы радиосвязи.

## Slide 3
РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ – РРС -
относятся к наземным, фиксированным беспроводным системам передачи информации и характеризуются:
1. Рабочим диапазоном частот.
2. Скоростью передачи информации.
3. Излучаемой мощностью.
4. Диаграммой направленности антенн.
5. Влиянием среды распространения.

## Slide 4
РРС успешно конкурируют с волоконно-оптическими и спутниковыми системами

## Slide 5
Радиорелейная связь основана на многократной ретрансляции (переизлучении) радиосигналов дециметровых и более коротких волн станциями, расположенными на поверхности Земли.
Relay – эстафета.
Технические средства и среда распространения радиоволн образуют радиорелейную линию связи.

## Slide 6
Соединение двух базовых станций сотовой связи

## Slide 7: Цепочка приёмо-передающих станций, расположенных на расстояниях устойчивой связи, называется радиорелейной линией прямой видимости

## Slide 8
Классификация РРЛ
РРЛ используются для передачи потока данных, видеоизображений, телефонии и телевизионных сигналов.
Различают:
Магистральные - межгосударственные РРЛ.
Зоновые внутриобластные РРЛ.
Местные РРЛ соединяют АТС в пределах города, районный центр с селом.
Технологические РРЛ - связь при эксплуатации нефтепроводов, газопроводов.

## Slide 9
Технология передачи информации посредством РРС
1. Частотные планы
2. Типы РРЛ станций
3. Стволы

## Slide 10: Радиорелейные линии прямой видимости
ОРС
ОРС
ПРС
УРС
150 км
ПРС

## Slide 11
Для работы РРЛ в соответствии с рекомендациями ITU-R серии F выделены полосы частот в диапазонах:
1,4; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 18; 23; 27; 31; 38; 55 ГГц

## Slide 12
Диапазон 2 ГГц (1.7-2.1 ГГц)
характеризуется возможностью распростра-нения сигналов до 50-80 км. Устойчивость распространения радиоволн зависит от экранирующего действия препятствий при атмосферной рефракции. Параболические антенны до 5 м в диаметре, а коэффициенты усиления не превышают 35-38 дБ.
С уменьшением размеров антенн эффективность системы связи резко падает. Диапазон подвержен влиянию помех от других радиотехнических средств.

## Slide 13
Диапазон 4 ГГц (3.4-3.9 ГГц)
характеризуется пролётами (40-55 км) при хороших качественных показателях. Остронаправленные антенны (с коэффициентами усиления порядка 40 дБ) обладают значительными габаритами и весом и, следовательно, требуют весьма дорогостоящих антенных опор. Существенное воздействие оказывают атмосферная рефракция и интерференция прямых и отражённых волн. Диапазон сложен с точки зрения ЭМС, так как в нём работает множество радиотехнических средств.

## Slide 14
Диапазон 6 ГГц (5.6-6.2 ГГц)
предназначен для магистральных систем связи, передающих большие объёмы информации. Средняя протяжённость пролёта - 40-45 км. Размеры антенн около 3.5 м, коэффициент усиления 43 дБ. На распространение сигналов оказывает существенное воздействие атмосферная рефракция и интерференция прямых и отражённых волн.

## Slide 15
Диапазон 8 ГГц (7.9-8.4 ГГц)
освоен достаточно хорошо РРС средней ёмкости (порядка 300-700 ТЛФ каналов в стволе для аналоговых систем). Существует и аппаратура большей ёмкости, предназначен-ная для передачи потоков STM-1.
В этом диапазоне на распространение сигнала начинают оказывать влияние гидрометеоры (дождь, снег, туман и пр.).

## Slide 16
Диапазон 8 ГГц (7.9-8.4 ГГц)
Влияет атмосферная рефракция и интерференция волн. Средняя протяжённость пролёта РРЛ составляет 30-40 км. Антенны имеют высокий коэффициент усиления при диаметрах порядка 1.5 - 2.5 м.
Число радиосредств, использующих этот диапазон, пока относительно невелико, и, следовательно, электромагнитная обстановка благополучна. Однако необходимо учитывать помехи от соседних радиорелейных линий, работающих в данном диапазоне частот.

## Slide 17
Диапазоны 11 и 13 ГГц (10.7-11.7, 12.7-13.2 ГГц)
перспективны с точки зрения эффективности систем РРЛ. При протяжённости пролёта 15-30 км, высокоэффективные антенны имеют небольшие габариты и вес, что обеспечивает относительную дешевизну антенных опор.
Рефракция на устойчивость работы уменьшается, но увеличивается влияние гидрометеоров. В основном, строятся цифровые радиорелейные системы связи на скорости до 155 Мбит/с.
Приёмопередатчики объединены с антенной и располагаются на вершине антенной опоры.

## Slide 18
Диапазоны 15 и 18 ГГц (14.5-15.35, 17.7-19.7 ГГц)
бурно осваиваются. Протяжённость пролётов 20 км. Антенны имеют диаметры 0.6, 1.2 или 1.8 м при коэффициентах усиления от 38 до 46 дБ. В ряде регионов СНГ диапазон 15 ГГц уже перегружен радиосредствами. Диапазон 18 ГГц пока более свободен. Сильное влияние оказывают гидрометеоры и интерференция волн. Ослабление в дожде до 12 дБ/км (при интенсивности дождей 20-160 мм/час). Некоторое влияние оказывает и сама атмосфера (атомы кислорода и молекулы воды), ослабление в которой достигает 0.1 дБ/км.

## Slide 19
Диапазон 23 ГГц (21.2-23.6 ГГц)
используют системы аналоговой и цифровой связи любой ёмкости. Средняя протяжённость пролётов меньше 20 км, так как на распространение сигналов сильное влияние оказывают гидрометеоры и ослабления в атмосфере. Параболические антенны имеют диаметры 0.3, 0.6 и 1.2 м. Ослабление в дождях может быть 18 дБ/км, а в атмосфере достигает 0.2 дБ/км.

## Slide 20
Диапазон 27 ГГц (25.25-27.5 ГГц)
предназначен для построения фиксиро-ванных систем радиообслуживания. Характеризуется несколько меньшим ослаблением (меньше 0.1 дБ/км) сигнала в атмосфере. Средняя протяжённость пролёта 12 км. Ослабление в дождях 3-24 дБ/км. Антенны имеют диаметр 0.3, 0.6 м.

## Slide 21
Диапазон 38 ГГц (37-39.5, 38.6-40 ГГц)
Разрешено строить системы аналоговой и цифровой связи любой ёмкости. Протяжённость пролёта 8 - 15 км. Аппара-тура - это моноблок с антенной диаметром 0.3 м. Используется только вертикальная поляризация, при которой получается лучшая устойчивость при наличии дождей. Ослабление в атмосфере составляет порядка 0.12 дБ/км, а в гидрометеорах - от 5 до 32 дБ/км (при интенсивности дождей от 20 до 160 мм/час).

## Slide 22
Диапазон 55 ГГц (54.25-57.2 ГГц)
Протяжённость пролёта составляет несколько километров при антеннах диаметром 15 см. Ослабление сигнала в атмосфере до 5 дБ/км, а в дождях - от 7 до 40 дБ/км.

## Slide 23
Диапазон 58 ГГц (57.2-58.2 ГГц)
Разрешено строить системы аналоговой и цифровой связи любой ёмкости. Пролёт РРЛ 1-2 км, антенны диаметром меньше 15 см. Ослабление сигнала в атмосфере до 12 дБ/км, а в дождях - от 9 до 45 дБ/км. Сильное влияние дождей приводит к неустойчивости работы системы связи.

## Slide 24
Частотное планирование
включает каналы приёма и передачи, частотный сдвиг между каналами, частотный сдвиг между стволами и диапазонами.
Ствол | f н, МГц | f в, МГц
1 | 7428 | 7589
2 | 7435 | 7596
3 | 7442 | 7603
4 | 7449 | 7610
5 | 7456 | 7617
… | … | …
19 | 7554 | 7715
20 | 7561 | 7722
В
Передача-Приём
40 МГц
530 МГц
130 МГц
11700
МГц
10700
МГц
Приём-
Передача
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
80 МГц
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Н

## Slide 25
Планы размещения частот стволов (примеры) |  | 
Полоса частот ГГц | Диапазон частот ГГц | Разнос между стволами МГц
1,4 | 1,35-1,53 | 0,25; 0,5; 1; 2; 3
2 | 1,9 – 2,3 | 3,5; 2,5
4 | 3,6 – 4,2 | 10; 40; 60 …
6 | 5,85 – 6,435 | 60; 80; 90
11 | 1,7 – 11,7 | 40; 60; 80
31 | 31,0 – 31,3 | 25; 50

## Slide 26
РРС подразделяются на промежуточные (ПРС), оконечные (ОРС) и узловые (УРС).
Промежуток между ближайшими станциями называется секцией или пролётом РРЛ, а совокупность приёмопередающего оборудования образует ствол РРЛ.

## Slide 27
Оконечные радиорелейные станции (ОРС) – расположены в начале и конце магистральной линии или на конце линий, ответвляемых от магистральной.

## Slide 28
Оконечная станция РРЛ
Д
М
R
Т
РФ
fсм
Информационный
сигнал

## Slide 29: Промежуточные радиорелейные станции (ПРС) - предназначены для приёма от предыдущей станции модулированных СВЧ сигналов, их усиления и передачи на последующую станцию.

## Slide 30
РФ
Т
R
R
Т
РФ
f2 = f1fсдв
f1
f1(f3)
f2(f4)
f2
fсм
Промежуточная станция РРЛ

## Slide 31
Узловые радиорелейные станции (УРС) – так же как и ОРС, имеют обслуживающий технический персонал. Устанавливаются УРС в тех пунктах трассы РРЛ, где требуется производить выделение или замену программ телевидения.

## Slide 32
Д
М
R
Т
РФ
fпч
T
R
М
Д
РФ
fпч
Узловая станция РРЛ
Аппаратура ввода и
вывода информации

## Slide 33
Различаются однонаправленные и двунаправленные (для дуплексной связи) стволы.
Примерами однонаправленных стволов являются линии теле- и радиовещания, передача изображений РЛС станций, передача скоростных потоков данных и т.п.
В РРЛ с большой нагрузкой образуют многоствольные структуры с различным количеством используемых частот.

## Slide 34
ВЧ-ствол - комплект приёмо-передающей аппаратуры на высокой частоте
Телефонный ствол - комплекс оборудования, предназначенный для передачи телефонных сообщений (модемы и т.п.)
Телевизионный ствол - комплекс оборудования, предназначенный для передачи полного телевизионного сигнала (со звуковым сопровождением)

## Slide 35
Протяжённость пролёта зависит от многих причин и составляет от единиц до нескольких десятков км в зависимости от мощности, рабочей частоты и высоты подвеса антенн.

## Slide 36
h1
h2
k
h2
h1
k
h2
h1
k
h2
h1
k
h2
h1
k
h2
h1
k
Выбор мест расположения станций РРЛ, построение профилей пролётов и выбор высоты подвеса антенн

## Slide 37
На амплитуду отражённого сигнала могут оказать следующие факторы:
- рабочая частота радиоволны;
- диаграммы направленности антенн;
- электрические свойства отражающей поверхности (морская вода, пресная вода, снег, лёд, песок, тип грунта, лес, трава);
- геометрические параметры отражающей поверхности (ровная поверхность, возвышенности и углубления, волны на водной поверхности, шероховатость твёрдых грунтов);
- угол падения (или зенитный угол) радиоволны на отражающую поверхность;
- изменение формы диаграммы направленности приёмной и передающей антенн.

## Slide 38
ОТРАЖЕНИЕ
Зеркальное
Диффузное
Когда линейные размеры объекта кратны нечётному числу полуволн, возникает резонансное отражение. При превышении длины волны вертикальных размеров неровности радиоволны огибают цель (дифракция), и вторичное излучение пренебрежимо мало.

## Slide 39
РАСЧЁТ ВЫСОТ ПОДВЕСА АНТЕНН
При проектировании РРЛ важно обеспечить достаточный просвет трассы путём выбора высот подвеса антенн.
Основная часть энергии сосредоточена внутри первой зоны Френеля, представляю-щей эллипсоид вращения, в фокусах большой оси которого устанавливаются приёмо-передающие антенны.

## Slide 40
,
h – высота подвеса антенны над поверхностью Земли;
R– радиус Земли; d – расстояние до горизонта.
Для реальных высот подвеса антенн h, много меньших радиуса Земли можно пренебречь значением h2 и, считая значение радиуса Земли постоянным, записать
R
R
h
O
d
А
В
К расчёту зоны видимости
Для прямоугольного треугольника ОАВ можем записать уравнение
d2=(R+h)2 – R2 = h2+2 R h,
где

## Slide 41
Расстояние прямой видимости (длина пролёта) - это расстояние между соседними РРС, которое для случая гладкой сферической земной поверхности можно определить по приближенной формуле :
где h1 и h2 – высоты подвеса антенн в метрах.
Наиболее распространённые значения h = 20…80 м

## Slide 42
Если антенны подвешены высоко и разность хода прямого и отражённо-го лучей становится больше /6, то следует учитывать прямую и отражённую волны.
Влияние земли на излучение и диаграммы направленности антенн может быть существенным, если антенна находится на расстоянии от земли порядка /4 и менее.

## Slide 43: С точки зрения волновой оптики пространство между передатчиком и приёмником подразделяют на так называемые зоны Френеля. Первой зоной называют набор точек пространства, запаздывание сигналов от которых относительно прямого луча составляет  /4. Отражения от второй зоны отстают на  /2, от третьей – на  3/4 и так далее.

## Slide 44: Теория распространения радиоволн рассматривает два принципа передачи энергии излучателя: 1. Принцип Ферма, согласно которому распространение волны происходит по траектории, требующей наименьшего времени и 2. Принцип Гюйгенса-Френеля, согласно которому распространение обеспечи-вается синхронному и синфазному переизлучению поступающей энергии любой точкой пространства.

## Slide 45
Роль зон Френеля на распространение радиоволн
Принцип Гюйгенса-Френеля предполагает, что все точки пространства являются когерентными переизлучателями световых или радиоволн. Поскольку переизлучение происходит в пространство изотропно, затухание излученной энергии будет гораздо выше, чем при просто сферической расходимости. Этим эффектом также можно пренебречь.

## Slide 46
Рассмотрим, простейшую линию радиосвязи, размещённую в свободном пространстве.
T
R

d

## Slide 47
Выведем формулы зависимости затухания мощности от
расстояния для принципов Ферма L1 и Гюйгенса-Френеля L2.
Выберем шаг удаления приёмника от передатчика,
равным длине волны  радиосигнала.
Нетрудно убедиться, что значения мощности радиоволны
на расстоянии d =  будут одинаковы для обоих случаев.
То есть
Но уже со второго шага (d = 2 ) ситуация меняется
Далее
…
Здесь n=d/ .

## Slide 48
Мощность сигнала, пришедшего по кратчайшему пути TR
Мощность же переизлучённого сигнала любой точкой пространства S равна
Отношение мощностей переизлучённого и прямого сигнала будет определяться выражением
Мощностью переизлучённого сигнала можно пренебречь

## Slide 49: Таким образом, принцип Гюйгенса-Френеля является качественным законом и не может использоваться при расчётах радиолиний.

## Slide 50
Отрицательный высотный градиент диэлектрической проницаемости , а значит и показателя преломления n, позволяет сделать следующее заключение. Рефракция волны, излучаемой под углом ниже линии, соединяющей антенны пролёта, не позволит ей попасть в приёмную антенну. Поэтому влиянием атмосферной рефракции на высоту подвеса антенн можно пренебречь. Единственной причиной возникновения интерференции будет эффект отражения радиоволны от земной поверхности.

## Slide 51
0
/2
1
2
3
4
5
3/2
или
/2


0
0
0
0
/2
или
/4

Интерференция двух векторов, сдвинутых между собой:
1 на ноль градусов, 2 – на острый угол  (90о),
3 – на прямой угол 90о, 4 – на 180о и 5 – на тупой угол > (90о).
Результирующий сигнал:
больше прямого,
меньше прямого

## Slide 52
A1
A2
h1
h2
Z
M
Y
N
K
C
D
x
dj
d0
1=b
j
O
A
B
C
T
R
Модель пролёта РРЛ в вертикальной плоскости
Расчёт первой зоны Френеля
Расстояние от фокуса эллипса до края большой полуоси АТ должно составлять /8. То есть TCR – TR = /4.
Введём обозначения RB = AT =/8, CO = b = 1,
AO = OB = a = d0/2 + /8, TO = OR = d0/2.
Тогда получаем

## Slide 53
Модель пролёта РРЛ в вертикальной плоскости
A1
A2
h1
h2
Z
M
Y
N
О
C
D
x
dj
d0
0

## Slide 54
Профиль пролёта РРЛ (вертикальный разрез местности, проходящий через места установки антенн).
Принятые обозначения:
A1, A2 – приёмо-передающие антенны РРЛ;
h1, h2 – высоты подвеса антенн;
CD, MO, ZY – высоты местности;
M – критическая точка (вершина препятствия).

## Slide 55
Радиус первой зоны Френеля в любой точке пролёта можно определить по формуле:
где d0 – длина пролёта;
kj = dj / d0 – относительная координата точки препятствия;
dj – расстояние до точки препятствия.
Пролёт относится к пересечённым, если высоты неровности земной поверхности Δhi ≥ 20.

## Slide 56
x = ON – реальная кривизна Земли, которую можно определить по приближенной формуле:
где d0 в км; R=6370км – радиус Земли;
Рефракция – это изменение траектории электромагнитной волны при градиенте показателя преломления среды n. Эффект можно не учитывать, т.к. излученный луч вниз не сможет попасть в приёмную антенну.

## Slide 57
Порядок расчётов следующий:
- определяют 0 ;
- на профиле пролёта от критической точки М откладывают в масштабе H(0);
- через верхнюю точку отрезка H(0) проводят луч, соединяющий антенны;
- высоты подвеса антенн определяют с помощью формул:
h1 = ON+OM+H(0) – CD;
h2 = ON+OM+H(0) – ZY.

## Slide 58: Влияние атмосферы и гидрометеоров на работу РРЛ

## Slide 59
Зависимость поглощения радиоволн
в тумане и дожде от частоты начинают учитывать с частоты 5 ГГц

## Slide 60
Эффективная протяжённость дождевого образования, определяется по формуле:
dэфф = do  kд
kд - коэффициент пространственной неравномерности дождя

## Slide 61
Погонное затухание в дождевых образованиях определяется по формуле:
д =  J , дБ/км,
где J - интенсивность осадков (мм/час),  и  - коэффициенты, которые вычисляются по следующим формулам:
вертикальная поляризация
v = -2.125 + 16.48(ln f )-1 -87.9(ln f )-3 + 232.2(ln f )-5,
v = exp [- 12.39 +4.1(ln f ) - 0.288(ln f )2],
горизонтальная поляризация
h = - 1.761 + 13.81(ln f )-1 - 62.77(ln f )-3 + 142(ln f )-5,
h = exp [- 12.76 +4.365(ln f ) - 0.324(ln f )2 ].

## Slide 62
Зависимость поглощающей способности земной атмосферы от частоты радиоволны
Lдоп = (О2 + н) d0

## Slide 63
Погонные потери (дБ/км) в атомах кислорода
Погонные потери в водяных парах (дБ/км)
где  - концентрация водяных паров в атмосфере, (обычно  = 7.5 г/м3 ). Суммарные погонные потери (дБ/км) при температуре, отличной от 15 град. С
tot = [1-(T - 15) 0.01] О + [1-(T -15)· 0.06]·w
где T - температура воздуха в град. С.

## Slide 64
Фирмы дальнего зарубежья Ericsson, Siemens, Nokia, Nera, Harris, MRC, Alcatel и др. производят сотни вариантов оборудования. В РФ так же производятся ЦРРС системы связи малой и средней ёмкости: Радан, Радиан, Радиус, Эриком, «Бист», Sandra, Просвет, Перевал.
(www.vestnik-sviazy.ru/archive)

## Slide 65
Качество работы систем связи определяется показателем неготовности (ПНГ), состоящего из
ПНГс - неготовность линии связи из-за закрытия трассы (влияние субрефракции),
ПНГа - аппаратурная ненадёжность,
ПНГп - ошибки обслуживающего персонала,
ПНГэ - неготовность линии связи из-за влияния промышленных атмосферных метеоров (экологические причины).
где ПНГд - неготовность линии связи из-за влияния гидрометеоров (дождей),
ПНГ= ПНГд + ПНГс + ПНГа + ПНГп + ПНГэ,

## Slide 66
Показатели неготовности (ПНГ)
Неготовность аппаратуры - такое состояние участка РРЛ, при котором в течение десяти секундных интервалов, следующих подряд, имеет место хотя бы одно из событий:
· пропадание сигнала (потеря синхрони-зации);
· коэффициент ошибок koш = Nош / N > 10-3, где N - число переданных символов, Nош - число ошибочно принятых символов.

## Slide 67
Причины, приводящие к неготовности аппаратуры:
· экранирующее влияние препятствия при субрефракции;
· влияние гидрометеоров (учитывается при частотах выше 5 ГГц);
· влияние промышленных атмосферных метеоров (экологические факторы).
Данные для расчётов отсутствуют: · ненадёжность аппаратуры; · ошибки обслуживающего персонала.

## Slide 68
Иерархические ступени цифровых каналов
Существует 2 наиболее широко используемых во всем мире стандарта по группообразованию и кодированию канала –
СЕПТ(Европейский) и
Североамериканский.

## Slide 69
В СЕПТ выходная скорость передачи равна 2048 кбит/с, или Е1 ( ПГ образуется из 32 основных цифровых каналов по 64 кбит/c). Североамериканском стандарте DS1 объединяются 24 канала для получения выходной скорости передачи 1544 кбит/с.

## Slide 70
В СЕПТ мультиплексоре второго порядка объединяются 4 сигнала 2048 кбит/с в целях получения выходного сигнала 8448 кбит/с, или Е2 (сигналы имеют скорости передачи, которые в разное время неодинаковы).
В мультиплексоре 3-го порядка объединяются 4 сигнала по 8448 кбит/c, чтобы получить на выходе скорость Е3- 34,368 Мбит/c.
В мультиплексоре 4-го порядка объединяются 4 сигнала по 34,368 Мбит/c в целях получения выходного потока битов 139,264 Мбит/c (Е4).

## Slide 71
В зависимости от числа организуемых аналоговых каналов N ТЧ:
Малоканальные
N  24
Со средней пропускной способностью
N = 60 ... 300
С большой пропускной способностью
N = 600 ... 1920

## Slide 72
Цифровые РРЛ
В зависимости от скорости передачи двоичных символов В:
с малой пропускной способностью
В<10 Мбит/с
со средней пропускной способностью
В=10...100 Мбит/с
с высокой пропускной способностью В>100 Мбит/с

## Slide 73
ЦРРС – цифровые радиорелейные системы
Диапазон частот от 1,5 ГГц до 56 ГГц и выше.
РРС большой ёмкости должны быть линиями прямой видимости (LOS)
Учёт замираний различной природы позволяет создать ЦРРС с высоким качеством передачи сигнала.
Использование многопозиционной модуляции позволяет эффективно использовать частотный ресурс.

## Slide 74
Преимущества ЦРРС
Высокая помехозащищённость;
    Низкая себестоимость;
    Быстрое развёртывание;
    Простота технического обслуживания.

## Slide 75
Цифровой ствол для передачи сигнала
ЧМ
Т
R
ЧД
ФНЧ
РУ
ФНЧ
ФМ
РЕГ
Скорость передачи цифрового сигнала 8,448Мбит/с

## Slide 76
Многоствольные системы -несколько стволов работают на одну антенну
РУ
А
ПФ21
R
T
R
R
ПФ12
R
ПФ12
ПФ21
РУ
А
R
R
T
T
T
T
T