## Slide 1
Электрохимические методы анализа
Галеева А.К.

## Slide 2
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Физико-химические методы анализа (ФХМА) основаны на использовании зависимости между измеряемыми физическими свойствами веществ и их качественным и количественным составом.
Наиболее распространенные ФХМА:
электрохимические методы – основаны на измерении потенциала, силы тока, количества электричества и других электрических параметров;
спектральные и другие оптические методы – основаны на явлениях поглощения или испускания электромагнитного излучения (ЭМИ) атомами или молекулами вещества;
хроматографические методы – основаны на сорбционных процессах, протекающих в динамических условиях при направленном перемещении подвижной фазы относительно неподвижной.
Достоинства ФХМА:
высокая чувствительность и низкий предел обнаружения – массовый до 10-9 мкг и концентрационный до 10-12 г/мл;
высокая селективность (избирательность), позволяющая определять компоненты смесей без их предварительного разделения;
экспрессность проведения анализов, возможность их автоматизации и компьютеризации.

## Slide 3
Элемент | МАС | ААС | ПТП | ИВА | Ионо- метрия | Ампером. титров.
Ag | 0,1– дитизон | 0,07 | 0,2 | 0.00001 | 0.02 | 0.05
As | 0,05 - молибд.синь | 0,2 | 0,04 | 0,02 | - | 0,05
Au | 0,04-метил.фиол. | 0,3 | 0,005 | 0,001 | - | 0,05
Bi | 0,07-дитизон | 1 | 0,005 | 0,00001 | - | 0,5
Cd | 0,04-дитизон | 0,05 | 0,002 | 0,00001 | 0,03 | 0,5
Cr | 0,04-дифенилкарбазид | 0,2 | 0,02 | - | - | 1
Cu | 0,03-дитизон | 0,2 | 0,002 | 0,00002 | 0,01 | 0,05
Hg | 0,08-дитизон | 15 | - | 0,00005 | 2 | 1
Pb | 0,08-дитизон | 0,6 | 0,003 | 0,00002 | 0,03 | 1
Sb | 0,08-родамин | 1 | 0,004 | 0,00004 | - | 0,5
Fe | 0,1-роданид | 0,2 | 0,003 | 0,0002 | 0,3 | 0,5
Se | 0,08-диами-нофталин | 0,3 | 0,2 | 0,00002 | - | 0,5
Sn | 0,07-фенил-флуриом | 0,4 | 0,003 | 0,00004 | - | 0,5
Te | 0,1-висмутол | 0,7 | 0,02 | - | - | 1
Tl | 0,06-родамин | 0,6 | 0,01 | 0,00002 | - | 0,5
Zn | 0,02-дитизон | 0,02 | 0,003 | 0,0003 | - | 0,5
F- | - | - | - | - | 0,02 | 5-10
NH4+, NO3- | - | - | - | - | 0,1 | 1-5
МАС - молекулярная абсорбционная спектрометрия (фотометрия);
ААС - атомно-абсорбционная спектрометрия (пламенная фотометрия);
ПТП - переменно-токовая полярография;
ИВА - инверсионная вольтамперометрия.
Пределы определения (мкг/мл) элементов различными методами

## Slide 4: ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Основаны на измерении и регистрации электрических параметров системы (аналитических сигналов), изменяющихся в результате протекания химических реакций.

## Slide 5: Классификация э/х методов
1) Учитывающая природу источника электрической энергии в системе; различают две группы методов:
• без наложения внешнего потенциала, когда источник электрической энергии – сама электрохимическая система (гальванический элемент); к таким методам относятся потенциометрические методы;
• с наложением внешнего потенциала; к ним относятся: кондуктометрия, кулонометрия, вольтамперометрия, электрогравиметрия.

## Slide 6: Классификация э/х методов
2) По способу применения различают прямые и косвенные методы:
• прямые – измеряют аналитический сигнал как функцию концентрации раствора и по показаниям прибора находят содержание вещества в растворе (прямая потенциометрия, прямая кондуктометрия и т.д.);
• косвенные – это методы титрования, в которых окончание титрования фиксируют на основании измерения электрических параметров системы (кондуктометрическое, амперометрическое титрование и т.д.).

## Slide 8
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА

## Slide 14: Потенциометрия
Потенциометрический метод основан на измерении электродвижущих сил (ЭДС) обратимых гальванических элементов

## Slide 15
Зависимость величины электродного потенциала (ЭП) от активности ионов в растворе выражается уравнением Нернста:
Для разбавленных растворов ( f = 1), активность а заменяют на концентрацию c. Если перейти от ln к lg, то при T = 298 K (25 °С) уравнение запишется так:

## Slide 16: Потенциометрия
В потенциометрии применяют гальванический элемент, включающий два электрода, которые могут быть погружены в один и тот же раствор (элемент без переноса) или в два различных по составу раствора, имеющих между собой жидкостной контакт (цепь с переносом).
Индикаторный электрод – потенциал его зависит от активности (концентрации) определяемых ионов в растворе
Электрод сравнения – потенциал не зависит от концентрации определяемых ионов

## Slide 17: Потенциометрия: электроды
Два основных класса электродов:
1) электронообменные (электроды первого, второго рода и окислительно-восстановительные)
на межфазных границах которых протекают реакции с участием электронов
2) мембранные, или ионообменные, их называют также ионселективными (ИСЭ) на межфазных границах которых протекают ионообменные реакции.
могут быть определены многие катионы
и анионы: H+, NH4+, Na+, K+, Cu2+, Cd2+, Pb2+,NO3−, Cl− др.

## Slide 18: ИСЭ

## Slide 19: Стеклянный и сравнения электроды

## Slide 20: Электрохимическая ячейка

## Slide 22: КОНДУКТОМЕТРИЯ (КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)
Движущиеся ионы в поле электрического тока испытывают тормозящее действие со стороны молекул растворителя -
– релаксационный эффект и со стороны противоположно заряженных ионов – электрофоретический эффект.

## Slide 23: Потенциометрия: электроды
В потенциометрии используют обратимые электроды – это электроды, у которых
- скачки потенциалов зависят от концентрации в соответствии с термодинамическими уравнениями;
быстро устанавливается равновесие;
скачки потенциалов остаются неизменными во времени;
при прохождении электрического тока скачки потенциалов не должны значительно изменяться,
после выключения тока быстро должно устанавливаться равновесие.
Электроды, не удовлетворяющие этим требованиям, называются необратимыми.

## Slide 24: Потенциометрия: электроды
Электроды I рода – электроды, находящиеся в равновесии с катионами, одноименными с металлом, и обратимые по отношению к ним. Простейший электронообменный электрод – металлическая пластинка, погруженная в раствор или расплав электролита Zn/Zn2+; Cu/Cu2+ и т.д.
В качестве электрода сравнения используют стандартный водородный электрод (СВЭ) – электрод I рода – (Pt)H2/2H+. Он может выполнять как роль окислителя, так и восстановителя:
2H+ + 2е → Н2 или Н2 (Pt) – 2е → 2H+

## Slide 25: Стандартный водородный электрод

## Slide 26: Электроды II рода
Электроды II рода – электроды, состоящие из металлической пластинки, покрытой малорастворимой солью этого металла, и обратимые по отношению к анионам соли.
Концентрация Cl− поддерживается на определенном уровне путём добавления раствора хорошо растворимой соли с тем же анионом (чаще KCl). Отличительной особенностью электродов сравнения, применяемых в аналитической практике, является простота изготовления (доступность), воспроизводимость потенциала и низкий температурный коэффициент. Этим требованиям отвечают н.к.э. и х.с.э.

## Slide 27: Электроды сравнения хлоридсеребряный (а) и каломельный (б)

## Slide 28: Хлоридсеребряный электрод

## Slide 29
Электрохимическую цепь стеклянного электрода с хлоридсеребряным можно записать следующим образом:

## Slide 30: Каломельный электрод

## Slide 31: Виды потенциометрического метода анализа
1. Прямая потенциометрия – определение концентрации ионов, в частности [H+], с помощью уравнения Нернста по ЭДС гальванического элемента. Самое известное приложение этого вида потенциометрии – рН-метрия.
2. Потенциометрическое титрование основано на использовании измерений ЭП для нахождения точки эквивалентности в различных реакциях.

## Slide 32: Виды потенциометрического метода анализа
Ячейка для потенциометрического определения Ag+
с помощью серебряного электрода (электрод сравнения –
насыщенный каломельный)

## Slide 33: Определение КТТ в потенциометрии

## Slide 34: Достоинства метода потенциометрического титрования
– высокая точность и воспроизводимость определений (особенно при титровании разбавленных растворов);
– возможность проводить определение в мутных и окрашенных растворах;
– легкость раздельного определения веществ при их совместном присутствии;
– метод легко поддается автоматизации.
Погрешность определения при прямом потенциометрическом измерении составляет 2-10 %, при проведении потенциометрического титрования 0,5-1 %.

## Slide 35: Недостатки метода потенциометрического титрования
не всегда быстрое установление потенциала после добавления титранта и
необходимость во многих случаях делать при титровании большое число отсчетов.