Современное представление об энергоэффективности зданий и сооружений.

С.С. Ишангалиева

Научный руководитель к.г.н, доцент С.М. Баяндинова

КазНУ им. аль-Фараби

Под современной энергоэффективностью понимается эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов, достижение экономически оправданной эффективности использования ТЭР при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдение требований к охране окружающей среды.

Эффективное использование энергии, или «пятый вид топлива» — использование меньшего количества энергии, чтобы обеспечить тот же уровень энергетического обеспечения зданий или технологических процессов на производстве в последние десятилетия стало одним из основных направлений развития строительной индустрии. Изучение энергоэффективности зданий в университете облегчит принятие в университете энергосберегающих технологий, что позволит сохранению энергии и финансовых затрат как в университете, так и в общем в стране.

Теплоизоляция зданий имеет несколько практических целей: повышение уровня комфортности, тепло- и звукоизоляции, экономию топливных ресурсов и сокращение эксплуатационных расходов. Однако в концепцию энергоэффективности входит не только изоляция конструкций при помощи теплоизолирующих материалов, но и специфические инженерные решения системы вентиляции и теплоснабжения.

Исследования показывают, что при эксплуатации традиционного многоэтажного жилого дома, протатип наших общежитий, через стены теряется до 40% тепла, через окна - 18%, подвал - 10%, крышу - 18%, вентиляцию - 14%. Поэтому свести теплопотери к минимуму возможно только при комплексном подходе к энергосбережению. Из приведенных данных следует, что недостаточное термическое сопротивление осаждающих конструкций наиболее существенно снижает энергоэффективность зданий. Однако утеплением лишь ограждающих конструкций нельзя добиться значительного уменьшения теплопотерь, поскольку существенная их доля приходится на так называемые "мостики холода". Современные системы утепления предусматривают создание комплексной защитной термооболочки вокруг конструкций здания.

Еще одной немаловажной проблемой являются теплопотери через окна, которые во всех зданиях университета занимают большую площадь. Наиболее простой подход к решению этой проблемы - уменьшение площади окон - далеко не всегда приемлем, поскольку ухудшает комфортность и микроклимат помещений. Эта дилемма наилучшим образом разрешается использованием современных трехслойных стеклопакетов с низкой теплопроводностью.

Помимо вышеперечисленных аспектов пассивного энергосбережения, также стоит упомянуть о новейших решениях с привлечением высоких технологий. Имеются в виду интеллектуальные системы отопления, позволяющие оптимизировать поступление и распределение тепла в здании - то есть обеспечить необходимое и достаточное его количество, когда и там, где это необходимо. Потому что очень много тепла уходит на отопление пустых помещений в период каникул и выходных.